# 小波理论在图像去噪与纹理分析中的应用研究

### 论文摘要

小波分析已成为瞬变信号处理的有力工具,在图像处理领域也得到了广泛应用。在小波域图像去噪算法中,基于统计模型的去噪算法由于充分利用了已知的先验信息,取得较好的去噪效果,是近来小波去噪领域研究的热点。本文着重研究小波系数的统计模型,并将其应用于图像去噪和纹理分析中,主要工作包括:（1）讨论了小波图像去噪的原理,介绍了小波图像去噪的三种方法:基于信号奇异性检测理论的模极大值重构图像去噪、常用的小波阈值图像去噪和基于统计模型的贝叶斯图像去噪。分析了小波阈值去噪中阈值的确定和阈值函数的选取情况。重点讨论了小波域贝叶斯图像去噪的数学模型和方法,给出了在三种常用代价函数下图像小波系数的贝叶斯估计。（2）研究了小波系数边缘分布模型。利用BKF函数拟合小波系数边缘分布,并给出用样本2阶和4阶累积量估计BKF函数形状参数和尺度参数的公式。实例显示,BKF函数能够准确地描述小波系数边缘分布,很好地捕捉了小波系数“重尾”特性。进而给出了基于小波域BKF模型的贝叶斯图像去噪算法,所提算法与传统图像去噪算法相比,在峰值信噪比和视觉上都取得较好效果。（3）研究了小波系数尺度间相关性模型。小波阈隐马尔可夫树（hidden Markov tree,HMT）模型通过隐状态间的马尔可夫链关系刻画小波系数尺度间的相关性,在图像去噪、分割和图像识别等领域获得成功应用。讨论了小波域HMT模型的基本思想和方法,建立了复小波域HMT模型。提出一种更加准确地反映小波系数尺度间相关性的模型---双变量BKF模型,详细给出了双变量BKF联合密度函数的推导过程以及参数确定。（4）讨论了双树复小波变换的构造原理和性质,双树复小波变换不但继承了传统小波变换的优点,而且还具有近似平移不变性、多方向性、有限的冗余和高效的计算。基于双树复小波域的图像去噪能够消除传统小波变换因缺乏平移不变性而产生的伪Gibbs现象。提出双树复小波域HMT模型图像去噪算法和双树复小波域双变量BKF模型图像去噪算法,并对它们的去噪性能进行分析比较,实验显示,基于双变量BKF模型的图像去噪算法有更好的去噪性能,从而也说明了建立准确模型对图像去噪具有重要作用。（5）提出一种双树复小波域纹理分类算法。双树复小波变换的平移不变性及多方向性使其更加适合描述纹理特征,该算法利用双树复小波域各小波子带的BKF密度分布来描述纹理特征,对Brodatz纹理图像库中的部分纹理进行了分类实验,取得了很好的分类效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 致谢

- 第一章 绪论

- 1.1 小波理论的发展

- 1.2 小波分析在图像去噪和纹理分类中的应用概况

- 1.3 本文的主要工作

- 第二章 小波变换基本理论

- 2.1 短时傅里叶变换

- 2.2 小波变换

- 2.2.1 连续小波变换

- 2.2.2 离散小波变换

- 2.2.3 二进小波变换

- 2.3 多分辨率分析与Mallat算法

- 2.3.1 正交小波与正交小波变换

- 2.3.2 多分辨率分析

- 2.3.3 尺度空间与小波空间

- 2.3.4 由多分辨率分析构造正交小波基

- 2.3.5 Mallat算法

- 2.4 双正交小波变换

- 2.5 二维小波变换与图像处理

- 2.5.1 二维正交小波变换及快速算法

- 2.5.2 图像的小波分解与重构

- 2.6 小结

- 第三章 小波域图像去噪算法研究

- 3.1 引言

- 3.2 小波变换模极大值重构去噪方法

- 3.2.1 信号的Lipschitz正则性

- 3.2.2 小波变换与Lipschitz指数间的关系

- 3.2.3 模极大值重构去噪算法

- 3.3 小波域阈值去噪

- 3.3.1 阈值函数的选取

- 3.3.2 阈值的选取

- 3.4 小波域贝叶斯图像去噪

- 3.4.1 小波域贝叶斯估计

- 3.4.2 图像小波系数分布模型

- 3.4.3 小波域BKF模型贝叶斯图像去噪

- 3.4.3 实验与结论

- 3.5 小结

- 第四章 复小波域尺度间模型图像去噪

- 4.1 引言

- 4.2 DT-CWT

- 4.2.1 DT-CWT的构造

- 4.2.2 二维DT-CWT

- 4.2.3 DT-CWT性质

- 4.3 复小波域HMT模型图像去噪

- 4.3.1 隐Markov模型

- 4.3.2 小波域HMT模型

- 4.3.3 复小波域HMT模型

- 4.3.4 复小波域HMT模型贝叶斯图像去噪算法

- 4.4 复小波域BBKF模型图像去噪

- 4.4.1 BBKF模型

- 4.4.2 BBKF模型贝叶斯图像去噪算法

- 4.4.3 实验与结论

- 4.5 小结

- 第五章 复小波域纹理分类算法

- 5.1 引言

- 5.2 基于DT-CWT的纹理分类算法

- 5.3 实验与结论

- 5.4 小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 本文工作总结

- 6.2 未来工作展望

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].紧支撑正交复小波滤波器的参数化[J]. 应用数学 2020(03)

- [2].基于复小波能量谱的蛋白质活性位点识别新方法[J]. 化学学报 2010(24)

- [3].对偶树复小波在脑电消噪中的应用[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2015(S1)

- [4].结合复小波域和空间总变分的无参考图像清晰度评价[J]. 包装工程 2017(05)

- [5].对偶树复小波分析及其在楔横轧轧件缺陷检测中的应用[J]. 中国机械工程 2009(18)

- [6].复小波离面振动检测的研究[J]. 振动与冲击 2017(08)

- [7].基于复小波分析的牵引网故障测距算法[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2010(12)

- [8].基于复小波的彩色光流估计[J]. 计算机工程 2009(13)

- [9].同步抽取变换与复小波结构相似性指数的滚动轴承性能退化评估[J]. 振动与冲击 2020(06)

- [10].基于提升复小波的暂态电能质量扰动的检测与定位[J]. 中国电机工程学报 2011(25)

- [11].对偶树复小波流形域降噪方法及其在故障诊断中的应用[J]. 机械工程学报 2014(21)

- [12].一种新的双密度复小波域图像去噪算法[J]. 计算机科学 2011(03)

- [13].基于复小波域奇异值分解的自适应图像水印[J]. 计算机应用 2008(S2)

- [14].一种基于双树复小波包的小电流接地选线新方法[J]. 广东电力 2011(03)

- [15].互为Hilbert变换对的对偶树复小波的构造[J]. 云南师范大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [16].阶次跟踪和双树复小波的轴承在非稳定运行时的故障诊断研究[J]. 机械科学与技术 2020(03)

- [17].一种基于复小波域的SAR图像相干斑抑制算法[J]. 信号处理 2009(02)

- [18].Wigner-Ville分布复小波相似性评价及应用[J]. 振动.测试与诊断 2020(01)

- [19].基于偶树复小波和改进型阈值函数的降噪方法及其应用[J]. 噪声与振动控制 2012(02)

- [20].一种基于二元树复小波的运动估计方法[J]. 计算机工程与应用 2008(27)

- [21].双树复小波分析在故障诊断中的发展与应用[J]. 设备管理与维修 2017(10)

- [22].基于双树复小波的多尺度遥感图像去噪方法[J]. 常州工学院学报 2019(03)

- [23].基于双树复小波的变形监测数据去噪分析[J]. 大地测量与地球动力学 2018(09)

- [24].双树复小波域共生矩阵的纹理特征提取方法[J]. 计算机应用与软件 2012(07)

- [25].基于双密度双树复小波的立体匹配[J]. 计算机技术与发展 2012(10)

- [26].基于复小波-Contourlet变换的高维信号处理[J]. 自动化与仪器仪表 2011(01)

- [27].2维双树复小波不确定度加权融合的人脸识别[J]. 中国图象图形学报 2012(08)

- [28].基于衰减电流分量的双树复小波相位选线原理[J]. 四川电力技术 2009(04)

- [29].复小波域层内层间相关性图像去噪方法[J]. 计算机工程与应用 2008(07)

- [30].双树复小波时频构造在齿轮系装配间隙检测的应用[J]. 西安交通大学学报 2013(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/18094e191aa051af30836100.html