# 高刚、中流动性聚丙烯的开发生产

### 论文摘要

聚丙烯（PP）因具有优良综合性能，被广泛的应用于日常生活用品、家用电器配件、包装的材料、建筑的施工、汽车制造业等领域。在家用电器和汽车制造业的应用领域中，要求材料必须具备一定的流动性和耐热变形性能，生产出的制品硬度要高，并且光泽度好、耐划痕性能好等特点，常规聚丙烯材料生产的制品在性能上是无法满足要求。通过成核剂的添加可将聚丙烯的刚性、耐热性提高，将聚丙烯的成型周期缩短，对常规聚丙烯在家用电器和汽车制造业的应用领域中存在的缺陷有所弥补。开发和生产用于小家电的高刚聚丙烯将具有非常光明的前景。本文利用DSC、TG、PLM、力学测试等方法研究了不同成核剂、加入量、复配比例对聚丙烯的性能产生的影响，调整了改性聚丙烯的流动性及其热稳定性，开发出了高刚、中流动聚丙烯。结果表明：添加成核剂的聚丙烯，其结晶性能，耐热性均有所提高，成型周期也有所缩短，α成核剂改善了聚丙烯的拉伸性能、刚性、透明性，β成核剂使聚丙烯的韧性得到了有效改善；随着成核剂加入量提高，聚丙烯结晶球晶尺寸逐渐变小，结晶效果逐步提高；成核剂a1加入量的提高，可使聚丙烯的拉伸强度、弯曲模量逐步增大，a1含量达到0.3%时达到最大值。成核剂b1加入量的提高，可影响聚丙烯冲击强度、断裂伸长率逐步增大，b1含量达到0.3%时达到最大值；通过不同成核能力的α成核剂与β成核剂复配，无法同时表现出α晶型的高刚性和β晶型的高韧性。根据性能要求，选择合适复配比例；随着引发剂A加入量的增大，分子量降低，分子量分布变窄，流动性得到相应的改善，同时材料的各种力学性能指标有所下降；随着抗氧剂体系在聚丙烯中含量的增加，会使聚丙烯热氧稳定性不断提高，当抗氧剂的含量超过一定比例时，聚丙烯的抗热氧化性能的提高趋缓。主辅抗氧剂比例不同，在聚丙烯中的协同效果不同，产品热稳定性能不同；根据讨论，确定最佳配方体系，生产出的高刚、中流动聚丙烯产品，熔融指数提高4.7倍的前提下，弯曲弹性模量提高了21.1%，热变形温度提高了21.3%，流动性得到大大提高，材料抗冲击性、耐热性也有很大提高。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 聚丙烯材料的结晶理论

- 1.3 控制结晶的方法

- 1.4 成核剂简介

- 1.5 研究的目的和意义

- 第二章 试验部分

- 2.1 试验原料

- 2.2 试验设备

- 2.3 样品制备

- 2.4 试样的状态调节和试验的标准环境

- 2.5 性能测试

- 第三章 高刚、中流动聚丙烯产品的研究

- 3.1 不同种类成核剂对聚丙烯性能的影响

- 3.2 成核剂用量对聚丙烯性能的影响

- 3.3 成核剂复配对聚丙烯性能的影响

- 3.4 调整聚丙烯的流动性能

- 3.5 材料热氧稳定性能研究

- 3.6 高刚、中流动聚丙烯产品性能

- 3.7 高刚、中流动聚丙烯产品放大实验

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].煤制聚丙烯与石油制聚丙烯消费差异[J]. 化工管理 2019(33)

- [2].洗衣机用抗冲聚丙烯的结构与性能研究[J]. 塑料工业 2020(01)

- [3].中国石油自主聚丙烯熔喷专用料开发成功[J]. 石油化工应用 2020(03)

- [4].国内聚丙烯市场价格将低位震荡[J]. 中国石化 2020(04)

- [5].快速注塑薄壁制品聚丙烯专用料的助剂研究进展[J]. 广州化工 2020(10)

- [6].食品级高速涂敷聚丙烯专用料的工业化开发[J]. 石化技术 2020(07)

- [7].溶剂洗涤法脱除聚丙烯中的灰分[J]. 合成树脂及塑料 2020(04)

- [8].某酒店选用承插聚丙烯静音排水管优缺点分析[J]. 建设监理 2020(S1)

- [9].聚丙烯熔喷法非织造布发展现状(下)[J]. 橡塑技术与装备 2020(22)

- [10].从专利视角看废旧聚丙烯回收技术发展现状[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(07)

- [11].茂名石化低收缩聚丙烯用于3D打印[J]. 塑料助剂 2019(05)

- [12].三井化工计划在荷兰新建聚丙烯厂[J]. 塑料科技 2018(07)

- [13].均苯三甲酰胺衍生物类成核剂的合成及其对聚丙烯结晶和熔融行为的影响[J]. 塑料工业 2016(12)

- [14].温度对聚丙烯蠕变失效行为影响的研究[J]. 石化技术 2017(04)

- [15].美利肯赋予聚丙烯更美一面[J]. 塑料科技 2017(06)

- [16].沧州炼化:成功生产高纯度聚丙烯[J]. 石油知识 2017(03)

- [17].聚丙烯合成工艺及其应用[J]. 化工管理 2017(19)

- [18].气相法聚丙烯工艺技术对比分析[J]. 化工管理 2017(22)

- [19].聚丙烯系统热力学及反应器模拟研究[J]. 化工设计 2017(05)

- [20].聚丙烯难逃偏空走低格局[J]. 中国石化 2016(05)

- [21].新型聚丙烯[J]. 现代塑料加工应用 2016(05)

- [22].微波消解-原子吸收光谱法测定药用聚丙烯瓶中的硬脂酸钙[J]. 塑料包装 2015(03)

- [23].提升聚丙烯化工工艺效率探析[J]. 企业导报 2015(18)

- [24].聚丙烯价格重心将逐步下移[J]. 工程塑料应用 2015(09)

- [25].探讨聚丙烯针织物在汽车装饰过程中的应用[J]. 网友世界 2014(10)

- [26].浅述聚丙烯技术的发展[J]. 科学中国人 2014(20)

- [27].北方华锦化学开发了高纯度聚丙烯合成新方法[J]. 合成树脂及塑料 2020(03)

- [28].聚丙烯粉末选择性激光烧结3D打印研究进展[J]. 塑料工业 2020(09)

- [29].中国石化荆门分公司聚丙烯新产品投放市场[J]. 石化技术与应用 2020(05)

- [30].一季度美国聚丙烯发展方向取决于丙烯[J]. 乙醛醋酸化工 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/180f9dca731f7742e221ceb0.html