# 联萘酚与氨基酸及其衍生物分子印迹聚合物的制备及手性分离

### 论文摘要

分子印迹聚合物（Molecularly Imprinted Polymers, MIPs）是一种具有分子识别特性的新型高分子材料,近些年来发展非常迅速。在本文综述部分主要介绍了分子印迹技术（Molecular Imprinting Technology, MIT）的基本理论、制备技术及其应用研究进展,在此基础之上制备了具有较高识别能力的1,1’-联-2-萘酚（1,1’-bi-2-naphthol, BINOL,简称联萘酚）、L-苯丙氨酸（L-Phenylalanine, L-Phe）及氨基酸衍生物的MIPs,并对其手性分离性能进行了研究,具体研究内容如下：1.制备了以（R）-（+）-1,1’-联-2-萘酚（R-BINOL）为模板分子的MIPs并将其应用在HPLC固定相用于RS-BINOL的拆分,分离因子为1.96。利用核磁共振氢谱（1H NMR）研究了功能单体与模板分子的作用方式和强度；采用扫描电镜（SEM）从微观形貌上对这种特异性作了分析；利用热重分析（TG）、溶胀测定和孔径分析等分析方法对MIPs的结构和物理性能进行了表征。应用高效液相色谱对其手性拆分性能进行了评估,并对色谱分离的条件,如流速、流动相、进样量和柱温等进行了探讨。采用前沿色谱模型对手性拆分机理进行了研究,结果表明：印迹分子R-BINOL的离解常数（3.28mmol/L）要小于非印迹分子（S）-（-）-1,1’-联-2-萘酚（S-BINOL）的离解常数（12.18mmol/L）。最后通过手性拆分的热力学过程获得了相应的热力学参数,并讨论MIPs的手性拆分机理。2.以丙烯酰胺（AM）为功能单体,L-Phe为模板分子,乙二醇二甲基丙烯酸酯（EDMA）为交联剂,采用紫外光引发的聚合方法合成了L-Phe的MIPs。通过吸附试验研究确定了功能单体的种类。MIPs对底物的吸附实验分析结果表明：MIPs对L-Phe具有很好的识别性。MIPs吸附热力学研究表明,模板分子L-Phe与MIPs手性识别基团之间的吸附过程可以用Langmuir等温吸附模型进行描述,吸附热力学参数为：ΔH= 3.75kJ/mol,ΔS=28.27J/（mol·K）,ΔG298.15=-4.67kJ/mol,表观活化能为3.75kJ/mol。3.合成了以Fmoc-D-Trp等7种氨基酸衍生物为模板分子的MIPs,并在高效液相色谱上对其特异性选择性能进行了评价。研究结果表明,当使用乙腈为溶剂时,以AM为功能单体的MIPs表现出很好的手性识别特性。色谱评价结果表明：MIPs能够有效的分离外消旋氨基酸衍生物,分离因子最高可达2.86。研究了不同氨基酸衍生物在印迹聚合物上的交叉选择性,结果可以推测,氨基酸及其衍生部位均参与了印迹过程。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 分子印迹的发展概况

- 1.3 分子印迹的原理

- 1.4 分子印迹的分类

- 1.4.1 分子预组装法——共价键结合作用

- 1.4.2 分子自组装法——非共价键结合作用

- 1.5 分子印迹聚合物的制备的影响因素

- 1.5.1 模板分子的影响

- 1.5.2 功能单体的影响

- 1.5.3 溶剂的影响

- 1.5.4 交联剂的影响

- 1.5.5 引发方式的影响

- 1.6 分子印迹技术的应用

- 1.6.1 MIPs对手性体及异构体的分离

- 1.6.2 MIPs对临床药物的分析

- 1.6.3 MIPs在环境分析方面的应用

- 1.7 MIPs的研究展望及本论文研究的意义和内容

- 1.7.1 分子印迹技术存在的问题及发展趋势

- 1.7.2 本文研究内容

- 第2章 R-BINOL分子印迹聚合物的制备及手性分离

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器与试剂

- 2.2.2 MIPs的制备

- 2.2.3 MIPs的表征

- 2.2.4 MIPs的HPLC手性拆分实验

- 2.2.5 前沿色谱法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 MIPs制备条件的确定

- 2.3.2 聚合物的表征

- 2.3.3 MIPs的色谱评价

- 2.3.4 前沿色谱法对MIPs的评价

- 2.3.5 MIPs分离RS-BINOL过程的热力学研究

- 2.4 本章小结

- 第3章 L-Phe分子印迹聚合物的制备及识别性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 药品与仪器

- 3.2.2 L-Phe分子印迹聚合物的制备

- 3.2.3 标准校正曲线的绘制

- 3.2.4 MIPs识别性能的测定

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 功能单体的种类对MIPs吸附性能的影响

- 3.3.2 MIPs吸附平衡时间及吸附速率曲线

- 3.3.3 MIPs吸附L-Phe与D-Phe的特性分析

- 3.3.4 吸附曲线的拟合

- 3.3.5 L-Phe分子印迹聚合物的吸附热力学

- 3.3.6 L-Phe与MIPs相互作用的活化能

- 3.4 本章小结

- 第4章 氨基酸衍生物MIPs的制备及识别特性研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 仪器及试剂

- 4.2.2 MIPs的制备及表征

- 4.2.3 色谱评价及实验方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 聚合条件的优化

- 4.3.2 氨基酸衍生物的色谱拆分

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士期间取得研究成果及学术论文

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].新型磁性分子印迹聚合物的制备及其对诺氟沙星的表面增强拉曼光谱检测[J]. 分析科学学报 2020(04)

- [2].分子印迹聚合物的制备研究进展[J]. 高分子通报 2018(04)

- [3].核壳型单磷酸腺苷分子印迹聚合物的制备[J]. 化学与生物工程 2016(11)

- [4].磁性分子印迹聚合物的制备与应用研究[J]. 化工进展 2016(12)

- [5].基于凹凸棒/四氧化三铁的磁性分子印迹聚合物的制备及其对咖啡因的吸附性能[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [6].亲水性邻苯二甲酸二丁酯分子印迹聚合物的研制及应用[J]. 分析试验室 2017(06)

- [7].兽药类分子印迹聚合物研究进展[J]. 化工时刊 2017(06)

- [8].基于壳聚糖的分子印迹聚合物的制备和应用[J]. 化工进展 2016(03)

- [9].氧化石墨烯基异丙隆分子印迹聚合物的制备及其吸附性能研究[J]. 理化检验(化学分册) 2015(05)

- [10].制备戊唑醇分子印迹聚合物前功能单体的选择[J]. 中国食品学报 2015(06)

- [11].分子印迹聚合物的最新研究进展[J]. 现代化工 2013(12)

- [12].三聚氰胺磁性分子印迹聚合物材料的制备及性能表征[J]. 分析试验室 2020(01)

- [13].氯霉素磁性分子印迹聚合物的合成及应用[J]. 分析科学学报 2020(02)

- [14].毒死蜱磁性分子印迹聚合物的制备、表征及其应用[J]. 食品科技 2020(07)

- [15].槲皮素磁性分子印迹聚合物的制备[J]. 化学与生物工程 2020(10)

- [16].邻苯二甲酸二环已酯分子印迹聚合物的合成及其吸附性能的研究[J]. 海峡药学 2018(09)

- [17].分子印迹聚合物的合成及其在海水分析中的应用[J]. 海洋湖沼通报 2015(04)

- [18].磁性分子印迹聚合物在食品安全检测中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2014(11)

- [19].磁性甲磺隆分子印迹聚合物的制备及性能研究[J]. 化学试剂 2014(08)

- [20].用于食品药品分析检测的新型分子印迹聚合物的研究进展[J]. 食品科学 2014(15)

- [21].分子印迹聚合物对血浆中异丙酚吸附的研究[J]. 现代生物医学进展 2008(10)

- [22].辛弗林分子印迹聚合物的制备及其在固相萃取中的应用[J]. 食品科学 2020(08)

- [23].木犀草素温敏分子印迹聚合物的合成及性能研究[J]. 山东化工 2020(06)

- [24].邻苯二甲酸酯分子印迹聚合物的制备及应用研究进展[J]. 分析试验室 2019(10)

- [25].苏丹红分子印迹聚合物的合成及吸附性能研究[J]. 广州化工 2019(18)

- [26].呋喃西林分子印迹聚合物的分子模拟与验证[J]. 计算机与应用化学 2018(05)

- [27].4-氨基苯硫酚修饰的甲醛分子印迹聚合物的吸附性能[J]. 广州化工 2017(19)

- [28].吡咯分子印迹聚合物的密度泛函理论计算及分析[J]. 海峡科技与产业 2017(09)

- [29].分子模拟辅助设计磁敏型分子印迹聚合物的制备及性能研究[J]. 分析化学 2014(02)

- [30].分子印迹聚合物选择性降低烟气中稠环芳烃类物质[J]. 应用化学 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/181449a586db23370b80e3fe.html