# 房建土建工程中的高支模施工技术探讨李小龙

滨州高新工程监理有限公司山东滨州256623

摘要：社会经济发展带动建筑行业发展，近年来，高层建筑数量和规模有很大提升，相较于普通建筑，高层建筑施工技术要求高，施工难度较大，因此，需要应用到高支模施工技术。

关键词：房建土建工程；高支模；施工技术

一、房建土建工程中运用高支模施工技术的意义

现如今，我国社会经济的发展，也让人们生活质量得到很大提升，人们对房屋建筑施工质量也提出了更高的要求。具体来说，人们对于工程施工质量要求变得更高，对建筑内部以及其外形结构设计也提出更高的要求，将高支模施工技术运用其中，能够有效提升建筑物的承载力，还可以让其变得更加稳定。高支模施工技术还可以很大程度的改进建筑物的外形结构，从而很好的满足施工单位对建筑施工的各种要求。除此之外，这种施工技术在施工当中，还能够有效降低建筑材料资源的消耗。其中需要注意的地方是，在建筑施工当中，高支模施工技术其实有着比较高的危险性，在正式进行这种技的施工以前，还需要对建筑物的高度、建筑相互间的跨度以及模板材料的荷载能力、整体质量展开全面而深入的审查，在施工当中，一定要根据高支模施工技术的基本流程以及有关的设计规范展开施工，从而让施工技术变得更为规范，只有提高高支模施工技术的规范性才能有效提高土建工程施工的整体水平和质量。

二、土建工程中高支模施工流程

在我国房屋建筑模板体系施工过程中，对高支模施工技术的有效运用分析，以及对高支模施工技术进行的系统分析和研究，从中发现高支模施工技术虽然作为一种辅助性的施工技术，但对施工质量和现场安全管理所起到的效能非常明显，在很大程度上提升了土建工程施工中的房屋质量与使用性能。高支模施工技术就是在高度较高的工程建筑中，通过实施模板搭建起支撑性模板的施工技术。

在模板搭建中，整体施工跨度超过18m，其中水平混凝土模板构件的实际支撑高度超过了将近8m，并且在施工过程当中，模板和轴线的整体承载重量，对高支模施工人员来讲来说也是一个比较大的工作挑战。因为这种建筑施工的操作难度比较高，在施工过程中也会存在很多方面不稳定性因素，对工程施工带来了很大风险。在进行高支模施工技术的之前，通常情况下会对高支模支撑体系设置水平或者是竖直的支撑点，充分保证高支模支架的平衡，然后再实施高支模施工技术，具体的流程为：先测量放线来确定工程施工的轴线位置，然后依照水平高度作业，搭设架体然后安装模板，之后搭建支撑性模板，在搭设完成之后安装模板绑扎钢筋，再进行混凝土的浇筑工作，等到混凝土完全凝结并达到一定强度之后，再将模板进行拆除。

三、对高支模施工技术的要点进行分析

1、高支模安装

建筑工程项目模板施工中高支模是其中一种重要的方式，在实际安装工作进行中，由于其工序比较复杂，并且涉及到了非常多的工作内容，因此安装高支模的过程中，需要从下面几个方向去关注：首先做好房屋建筑项目的检查工作，在高支模施工中的顶部位置，需要实现回填土的压实处理，通过分层夯实方式保证其承载能力，满足施工要求，否则会发生不同程度的沉降问题，导致项目出现较大的安全问题，进而影响工程正常验收。故施工中需要通过严格的检查工作实现对施工技术的保障。

2、混凝土振捣及浇筑

在房建土建项目中，想要实现对项目施工技术的质量控制，需要对主体结构中的混凝土施工技术上加以控制和管理，因此混凝土振捣工作以及浇筑工作的控制就是必要的，首选从选购混凝土的材料以及配合比上工作人员需要严格按照施工要求和标准进行控制，实现对质量的把握，其次根据混凝土浇筑流程和规范，按照步骤和施工要点进行浇灌和振捣，浇筑中可以采用分段、分层或者是连续的方式进行浇筑，保证其均匀程度；最后在混凝土浇筑中，保证振捣施工的稳定性，采用快插慢拔的方式，避免发生混凝土漏振问题，另外安排专业人员加强对现场模板以及脚手架支撑体系的观察，避免发生变形，导致安全事故发生。

3、高支模的拆除

高支模施工最后阶段就是对其拆除，其安装质量与建筑工程实体质量有着直接联系，并且也对现场每一位工作人员的生命安全关系重大，因此拆除模板的施工操作中要保证其安全性。在拆除高支模的过程中，首先工作人员要严格对每个环节和流程进行认真检查验收，将其与前期设计标准是否相符情况向对比，符合要求之后才能够进行验收；然后按照相应操作流程和标准，经过相关负责人员检查和审批之后才能够确认此位置拆除工作；最后在高支模拆除中，现场需要设置相应的标志和警示牌，不能够让工作人员进入到施工现场，避免发生其他的安全事故。

四、提升房建土建工程中高支模施工技术有效运用的策略

1、全面了解高支模施工设计的方向

为高支模式施工在高空作业当中是属于高难度的环节，应由专业人员结合工程实际情况对其安装方式进行验算，经过施工单位技术负责人和项目监理机构负责人审核后方可进行施工。不仅如此，高支模施工人员还要在正式施工以前，针对房建土建工程所处的施工环境进行全面而深入的了解，还需要对相关的施工工序数量的掌握，并且结合现场施工情况制定好完善的施工方案，如此便可以确保高支施工的顺利进行。

2、提升高支模施工安全性的方法

事实上，高支模施工因为会受到其他外力很大的影响，比如施工人员的技术水平，外部环境比如大风、雨雪天气等，如果不做好相应的安全防护，就会导致实际施工中很容易出现安全以及质量方面的问题。因此施工过程中务必要做好相关的安全防护，最大程度的避免施工中安全事故的出现。要想有效提升高支模施工的安全性，具体来说，在展开高支模搭建以及拆除的时候，还需要在施工现场的作业点等地方安置好相关的安全标识，这样做就是避免在模板架体运输和吊放过程中发生人员伤亡事故。在高支模施工当中，在高支模顶端应间隔2.2m要设置好一条水平杆，在立杆上设置一条通长的纵向杆，以提高脚手架的整体水平性和稳定性。

不仅如此，在展开高支模施工的过程当中，如果脚手架体系对房建土建施工造成不利影响，那么就对脚手架体系进行有针对性的整改或拆除，不过企业需要得到有关安全监管部门的同意，才能够将脚手架进行拆除，脚手架的拆除需要从它内侧交叉杆的地方开始。需要注意的时，在这个过程当中，拆除程序必须按照施工方案实施。除此之外，便是在地基出现沉降或不均匀的地区，应尽量避免高支模施工，或者采取相关的措施对建筑基座进行加固。

3、提升高支模施工质量的方法

高支模体系的施工质量对于建筑工程质量有非常重要的影响，只有提升高支模的施工质量，才可以进一步提升房建土建工程施工质量。具体来说，提升高支模施工质量的方法，在展开高支模施工方案以及实际施工之前，就需要安排专业的技术性队伍对施工现场展开深入而全面的测量以及勘查，然后结合现场实际情况制定出合理且具有实效性的施工方案。除此之外，便是在正式进场之前，还需要严格检查相关施工材料的质量，确保施工材料达标规范。

结束语

在进行高支模施工过程当中，需要充分的做好施工过程中的每一个环节，不断提升建筑施工整体质量与水平，这对我国建筑行业的发展起到了一定的推动作用，同时对我国社会经济的快速发展也起到了有效保障。

参考文献:

[1]王新宏.小议房建土建工程中的高支模施工技术[J].建材与装饰，2018（40）：15-16.

[2]代文权.房建土建工程中的高支模施工技术分析[J].装饰装修天地，2018（19）：254.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/184079e397cd2d60d814ae86.html