# 认知无线电的频谱感知技术研究与分析

### 论文摘要

随着无线电频谱资源的日趋紧张,认知无线电技术成为无线通信领域新的研究热点,它可以有效缓解频谱分配与利用之间的矛盾?而频谱感知技术是决定认知无线电能否实现的关键技术之一?本文首先介绍认知无线电的概念,比较了认知无线电通信系统中三种频谱感知方法的优缺点,分析了能量检测法?随后研究了多窗谱估计（Multi-taper）方法和加权交叠段平均（WOSA）方法,分析了Multi-taper方法中参数对其性能的影响?对基于能量检测的频谱感知性能进行了仿真和分析,能量检测法是一种有效的频谱感知方法?然后假设信道噪声和主用户信号是独立的零均值复高斯随机信号,讨论了认知无线电中使用多天线进行频谱感知?最佳多天线频谱检测器需要知道信道增益,噪声功率以及主用户信号功率的先验知识?实际上,可能不是所有的参数都是已知的,所以本文推导了这些情况下的广义似然比（Generalized Likelihood Ratio, GLR）检测器?其中提出的所有参数未知的情况下,即盲GLR检测器,是一种算法复杂度较低的检测器?同时也分析了GLR检测器的漏检概率和虚警概率?仿真结果表明,使用多天线技术进行频谱感知可以在几种性能指标中折衷,而且当噪声功率不确定的时候,所提出的GLR检测器比传统的能量检测器更加可靠?

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 移动通信的发展历史

- 1.2 课题背景及意义

- 1.3 设计目标和主要内容

- 第二章 认知无线电的基本概念与技术分析

- 2.1 认知无线电的基本概念

- 2.2 认知无线电相关标准的进展情况

- 2.3 认知无线电的研究内容

- 2.4 频谱感知技术

- 2.5 本章小结

- 第三章 基于能量检测法的频谱感知技术分析

- 3.1 能量检测法

- 3.2 频谱估计方法

- 3.2.1 多窗谱估计方法

- 3.2.2 加权交叠段平均方法

- 3.2.3 两种谱估计方法的比较

- 3.3 多窗谱估计算法的参数及性能分析

- 3.3.1 频谱分析信号的选取

- 3.3.2 时间带宽积

- 3.3.3 频率域点数

- 3.3.4 输入数据及其长度

- 3.3.5 采样频率

- 3.4 频谱感知性能的仿真分析

- 3.5 仿真结果分析

- 第四章 认知无线电中的多天线频谱感知

- 4.1 引言

- 4.2 基本假设和最佳检测器

- 4.2.1 最佳检测器

- 4.2.2 最佳检测器的性能

- 4.3 广义似然比检测器

- 4.3.1 未知信道增益（GLRD1）

- 4.3.2 未知信道增益和主用户信号功率（GLRD2）

- 4.3.3 未知信道增益，噪声和主用户信号功率（GLRD3）

- 4.3.4 计算复杂度

- 4.4 广义似然比检测器性能分析

- 4.4.1 虚警概率

- 4.4.2 检测概率

- 4.5 仿真结果及分析

- 第五章 结论

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 作者攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].军事领域认知无线电的应用探讨[J]. 中国新通信 2017(06)

- [2].基于博弈论的认知无线电频谱分配技术探讨[J]. 通讯世界 2017(09)

- [3].认知无线电关键技术及其在煤矿通信中的应用研究[J]. 通讯世界 2017(17)

- [4].认知无线电技术在广播电视监测行业的应用[J]. 中国有线电视 2016(05)

- [5].认知无线电技术的国内外发展[J]. 科技传播 2016(12)

- [6].浅析军事通信应用认知无线电技术效果研究[J]. 无线互联科技 2016(16)

- [7].认知无线电网络:从理论到实践[J]. 通信对抗 2013(02)

- [8].基于认知无线电技术的动态频谱分配方案研究[J]. 电子制作 2015(07)

- [9].认知无线电网络中的功率控制算法研究[J]. 电子制作 2015(07)

- [10].军事通信应用认知无线电技术效果探讨[J]. 通讯世界 2015(18)

- [11].认知无线电关键技术在通信中的应用[J]. 科技风 2013(22)

- [12].认知无线电网络中能量检测技术的研究[J]. 科技资讯 2013(29)

- [13].本期认知无线电评审专家[J]. 电波科学学报 2013(05)

- [14].认知无线电在智能电网中的研究进展及发展趋势[J]. 计算机科学 2013(S2)

- [15].多载波认知无线电无线携能通信资源分配算法[J]. 北京邮电大学学报 2020(03)

- [16].认知无线电技术及其应用研究[J]. 信息与电脑(理论版) 2017(09)

- [17].认知无线电检测技术研究[J]. 山东工业技术 2015(24)

- [18].认知无线电技术及其在短波通信选频中的应用[J]. 通讯世界 2016(08)

- [19].认知无线电系统基础[J]. 通信对抗 2013(03)

- [20].认知无线电网络研究[J]. 电信快报 2014(01)

- [21].认知无线电关键技术在煤矿通信中的应用[J]. 煤炭技术 2014(02)

- [22].认知无线电通信和组网——原理与实践[J]. 通信对抗 2014(01)

- [23].本期认知无线电评审专家[J]. 电波科学学报 2013(03)

- [24].本期认知无线电评审专家[J]. 电波科学学报 2013(04)

- [25].认知无线电技术受热议[J]. 中国无线电 2012(02)

- [26].浅析军用认知无线电的优势[J]. 现代防御技术 2011(06)

- [27].认知无线电技术的基础性探析[J]. 科协论坛(下半月) 2010(11)

- [28].认知无线电技术的新进展[J]. 电信技术 2009(01)

- [29].浅议认知无线电研究的切入点[J]. 中国无线电 2009(07)

- [30].认知无线电技术及其军事应用[J]. 现代军事 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/18453f8e9b71fa7023a379e6.html