# 公路地基沉降计算方法研究

### 论文摘要

地基沉降计算是高等公路建设中的一个难点问题。沉降计算的方法有很多种。本文将计算方法分为三类：常规地基最终沉降计算方法、地基沉降过程计算方法和基于现场实测数据的地基沉降推算方法。常规地基沉降计算方法主要是指分层总和法、应力面积法、应力历史法、割线模量法和应力路径法。文中分析了它们各自的特点及不足。地基沉降过程计算方法主要是采用太沙基固结理论计算地基固结度,再计算地基在某时刻的沉降量。基于现场实测数据的地基沉降推算方法主要有两类。第一种方法是通过原位试验,采用概率论的方法,建立土体弹性参数与试验结果的经验关系式。然后再采用传统理论方法计算。第二种方法是根据工程前期沉降资料拟合数学曲线,来预估工程后期沉降。文中对这两种沉降计算方法进行了归纳总结,分析了它们各自的特点以及应用价值等,为工程技术人员选取计算方法提供帮助。复合地基发展很快,文中也分析了它们的计算特点等。数值分析法是近年来发展较快的一种计算方法。文中分析了各种计算方法的计算过程,对于利于实现编程的计算方法,本文采用Visual Basic编制了相应的计算程序。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 沉降问题现状分析

- 1.3 本文研究内容和目的

- 第二章 常规地基最终沉降计算方法的应用与分析

- 2.1 分层总和计算法

- 2.1.1 分层总和法的应用与分析

- 2.1.2 应力面积法

- 2.1.3 应力历史法

- 2.1.4 割线模量法

- 2.2 应力路径法的应用与分析

- 2.3 本章小结

- 第三章 地基沉降过程的计算方法与分析

- 3.1 饱和土地基沉降过程计算方法与分析

- 3.2 关于非饱和土固结理论

- 3.3 本章小结

- 第四章 基于现场实测数据的地基沉降推算方法的应用与分析

- 4.1 间接数理统计法沉降推算分析

- 4.1.1 基于静力触探试验的沉降计算方法

- 4.1.2 基于标准贯入试验的沉降计算方法

- 4.1.3 基于旁压试验的沉降计算方法

- 4.2 基于实测资料的工后沉降预估方法

- 4.2.1 双曲线法

- 4.2.2 指数曲线法

- 4.2.3 三点法

- 4.3 本章小结

- 第五章 特殊问题的地基沉降计算方法

- 5.1 复合地基的沉降计算

- 5.1.1 加固区的沉降计算

- 5.1.2 下卧层沉降量计算

- 5.1.3 本节小结

- 5.2 软土地基最终沉降量的计算

- 第六章 地基沉降计算的电算法

- 6.1 数值分析法

- 6.1.1 计算实例

- 6.2 基于Visual Basic的沉降计算程序

- 6.2.1 Visual Basic简介及其特点

- 6.2.2 沉降计算程序的编制

- 结论与建议

- 1. 主要成果与结论

- 2. 建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].储罐地基沉降的预防及处理[J]. 石油库与加油站 2020(02)

- [2].基于生长曲线法的地基沉降预测[J]. 工程技术研究 2016(07)

- [3].Hyperbola-Logistic叠加模型预测地基沉降[J]. 南水北调与水利科技 2017(02)

- [4].广东省韶关市白沙镇渔业队居民点地基沉降原因及预测评估[J]. 现代矿业 2017(05)

- [5].不同地质条件下地基沉降预测方法研究[J]. 中国水运 2018(11)

- [6].复合地基控制桥头地基沉降的应用[J]. 交通科技 2014(01)

- [7].地基沉降对燃气管道的损害及对策[J]. 中国新技术新产品 2009(10)

- [8].Hyperbola-Logistic组合模型在港口地基沉降预测中的应用[J]. 应用基础与工程科学学报 2010(01)

- [9].指数曲线法在地基沉降预测中的应用[J]. 水利科技与经济 2016(06)

- [10].浅谈观测建筑地基沉降及变形的意义[J]. 黑龙江科技信息 2012(09)

- [11].减小房屋地基沉降的技术措施与深层搅拌法的应用[J]. 建筑 2012(08)

- [12].基于ANSYS的某水库土石坝段地基沉降及处理分析研究[J]. 水利科学与寒区工程 2020(03)

- [13].基于地基沉降的天然气站场管道应力分析[J]. 化工装备技术 2018(05)

- [14].基于双曲线法的某电厂地基沉降预测[J]. 水利科技与经济 2016(07)

- [15].基础设计中减少地基沉降的几种方法[J]. 科技创新导报 2015(10)

- [16].高填方机场原地基沉降的简易计算方法[J]. 土工基础 2012(06)

- [17].地基沉降条件下储罐结构响应模型对比分析[J]. 工业安全与环保 2019(04)

- [18].地基沉降预测模型研究综述[J]. 工业建筑 2014(S1)

- [19].地基沉降对燃气管道的损害及对策[J]. 山西建筑 2008(15)

- [20].建筑地基沉降的计算方法及预防[J]. 武汉生物工程学院学报 2018(03)

- [21].高层建筑地基沉降及控制管理[J]. 中华建设 2019(10)

- [22].有关地基沉降概念与计算的讨论[J]. 工程建设与设计 2014(10)

- [23].大厚度填方地基沉降原因及加固措施[J]. 建筑技术 2019(06)

- [24].土石坝段地基沉降及处理方案研究[J]. 中国水能及电气化 2017(11)

- [25].大型石油储罐地基沉降研究现状[J]. 石油工程建设 2018(01)

- [26].关于高层建筑地基沉降与控制研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(12)

- [27].压力注浆处理戈壁料回填地基沉降的应用及施工[J]. 西部探矿工程 2017(06)

- [28].多层住宅地基沉降的原因及防治[J]. 科技创新与应用 2013(16)

- [29].对地基沉降的教学内容改革的探讨[J]. 力学与实践 2020(05)

- [30].基于ANSYS的土石坝地基沉降数值模拟[J]. 中国水能及电气化 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/184706e8155bbf2b7551b6c7.html