# 基于盘式电机驱动的柴油机调速技术研究

### 论文摘要

随着当今社会环境污染和能源危机问题日益严重,人们对柴油机的经济性、有害排放、可靠性等提出了更高的要求,这就要求采用多种措施对柴油机进行高精度、全工况的优化控制。对于柴油机来说,传统的机械控制已经无法满足日益苛刻的要求。由于电控系统具有控制精度高、响应速度快、控制策略灵活、适应性强的特点,柴油机电控化成为现代柴油机技术发展的趋势。柴油机电子调速系统的执行机构是控制系统的重要组成部分。根据执行机构高效率、低功耗、大驱动能力、快速响应、安装空间等要求,选用为狭窄空间设计的盘式电机,其轴向结构紧凑、驱动能力大。本课题基于盘式电机设计了一种能对其进行精确、快速实时控制的数字化控制系统,通过电机调节柴油机油泵齿条位置,以达到控制柴油机转速的目的。根据柴油机及盘式电机执行机构的工作原理,应用Matlab/Simulink建立整个调速系统的模型。针对传统PID控制算法存在的不足,对其进行了改进,将模糊控制适应性强和PID控制稳态误差小等优点结合起来,提出了适合本系统的模糊-PID切换控制算法,该算法取代传统的PID控制器用以改善无刷电机控制的动态和稳态性能。本课题以TMS320F2812为核心,完成了控制系统的软硬件设计,包括盘式电机执行器的驱动电路,电机的速度、电流、位置等信号采集电路,柴油机的转速采集及给定电路、保护电路等。为提高系统的可移植性和实时性,采用模块化设计思想等完成了系统软件设计。本课题对各功能子模块及驱动控制模块进行了测试试验,运用Matlab/Simulink平台及CCS软件对控制系统进行了仿真实验与模拟试验。结果表明,实验波形与理论分析基本一致,一定程度上证明了此控制系统的可行性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的背景和意义

- 1.2 不同执行机构在柴油机调速系统中的应用情况

- 1.3 无刷电机技术在国内外发展应用情况

- 1.4 本文所做的工作

- 第2章 系统总体设计方案

- 2.1 总体方案的技术要求

- 2.2 执行器的选择

- 2.3 微处理器的选择

- 2.4 硬件电路总体设计

- 2.5 软件系统总体设计

- 2.6 本章小结

- 第3章 系统数学模型的建立及仿真

- 3.1 无刷直流电机的工作原理

- 3.2 无刷直流电机模型的建立

- 3.3 柴油机模型的建立

- 3.3.1 供油及其滞后模块

- v模块'>3.3.2 充气效率ηv模块

- 3.3.3 气体流量模块

- ?模块'>3.3.4 指示热效率η?模块

- 3.3.5 Engine模块

- 3.4 系统控制策略研究与设计

- 3.5 仿真结果分析比较

- 3.5.1 电机起动测试

- 3.5.2 电机位置跟踪响应测试

- 3.5.3 电机抗干扰测试

- 3.5.4 柴油机空载起动实验

- 3.5.5 柴油机突加、突卸负荷实验

- 3.6 本章小结

- 第4章 硬件设计

- 4.1 DSP最小系统

- 4.2 无刷电机相关电路

- 4.2.1 驱动电路

- 4.2.2 电流采集检测电路

- 4.2.3 位置检测电路

- 4.3 柴油机转速检测电路

- 4.4 柴油机转速给定电路

- 4.5 保护电路

- 4.5.1 转速保护电路

- 4.5.2 电压保护电路

- 4.5.3 过流保护电路

- 4.5.4 掉电保护电路

- 4.6 电源电路

- 4.7 印刷电路板设计

- 4.7.1 PCB设计原则

- 4.7.2 印刷电路板

- 4.8 本章小结

- 第5章 软件设计

- 5.1 主程序

- 5.2 各中断子程序

- 5.2.1 转速检测子程序

- 5.2.2 ADC采样子程序

- 5.2.3 电机位置捕获子程序

- 5.2.4 故障保护子程序

- 5.3 PWM调制及换相

- 5.4 控制算法

- 5.5 本章小结

- 第6章 系统试验与调试分析

- 6.1 硬件调试

- 6.2 软件调试

- 6.3 实验结果分析

- 6.3.1 静态调试

- 6.3.2 动态调试

- 6.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].小型轮盘式自行车库的设计[J]. 科技经济导刊 2019(33)

- [2].盘式图在教学中的作用[J]. 珠算与珠心算 2011(03)

- [3].滚盘式冷床的原理结构与设计特点[J]. 科技创新与应用 2015(13)

- [4].盘式磁流变液离合器的设计与分析[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [5].盘式透平数值方法验证及流动特性分析[J]. 工程热物理学报 2015(10)

- [6].表盘式腹部胰岛素注射导引卡的制作[J]. 护理学报 2015(22)

- [7].飞轮储能用盘式永磁电机的研究[J]. 微特电机 2013(10)

- [8].关于卷盘式喷灌机田间设计问题分析[J]. 价值工程 2011(03)

- [9].盘式蚊香中氯氟醚检测方法研究[J]. 江苏农业科学 2010(06)

- [10].库场磁盘式存储作业流程仿真优化研究（英文）[J]. 系统仿真学报 2019(11)

- [11].永磁盘式电机在冶金行业的应用前景分析[J]. 仪器仪表用户 2016(04)

- [12].吸盘式可冲洗负压引流护创器配合六神祛腐汤治疗慢性骨髓炎疗效分析[J]. 实用中医药杂志 2020(11)

- [13].新型轴向磁场盘式开关磁阻电机的研究[J]. 微电机 2011(01)

- [14].作物育种学“拼盘式”教学模式的实践和探索[J]. 沈阳农业大学学报(社会科学版) 2009(04)

- [15].链盘式投苗全自动插条机的研究[J]. 林业机械与木工设备 2008(08)

- [16].新型盘式干燥机高效节能[J]. 中国粉体工业 2010(01)

- [17].盘式电机定子嵌线机的设计与实验[J]. 现代制造工程 2020(07)

- [18].高考招生多元评价的区分效度——兼论“拼盘式”和“跨栏式”多元评价方案[J]. 教育测量与评价 2016(05)

- [19].“U盘式”生活方式对社会主义主流文化创新发展的启示[J]. 南方论刊 2014(12)

- [20].医学院校《食品工艺学》课程中教师“拼盘式”教学模式的应用[J]. 继续医学教育 2015(02)

- [21].“多人盘式旋转传、接球”学练模式与评价方法初探[J]. 绵阳师范学院学报 2010(11)

- [22].“复盘式”评课在化学评课中的尝试[J]. 化学教学 2012(08)

- [23].浅谈盘式纸盒结构设计的由来[J]. 上海包装 2017(04)

- [24].“复盘式”集体备课的实践研究[J]. 科学大众(科学教育) 2017(06)

- [25].作文评改应从形式走向思维——浅谈“复盘式”作文评改的教学尝试[J]. 作文成功之路(下) 2015(09)

- [26].无铁心盘式永磁无刷直流电机的三维电磁场分析[J]. 山东电力技术 2014(02)

- [27].高压盘式不停输封堵技术在宁波北仑地区的应用[J]. 上海煤气 2013(04)

- [28].高压盘式封堵设备在简易封堵试验平台上的应用[J]. 企业技术开发 2013(12)

- [29].对卷盘式喷灌机设计规划的几点思考[J]. 黑龙江科技信息 2009(18)

- [30].度盘式非金属拉力试验机负荷示值误差测量结果的不确定度评定[J]. 计量与测试技术 2009(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/188ca0712c517c3175affdac.html