# 饲用纳豆芽孢杆菌浓缩菌粉生产工艺研究

### 论文摘要

纳豆芽孢杆菌是农业部批准的可用于饲料的微生物添加剂之一，本文以纳豆芽孢杆菌AJ318为材料，优化了纳豆芽孢杆菌的高密度培养工艺、促芽孢化工艺以及芽孢的高活力回收工艺。优化纳豆芽孢杆菌AJ318最佳培养基配方为葡萄糖15g/L、大豆饼粉10g/L、（NH4）2SO45g/L、 Na2HPO41g/L、 NaH2PO41g/L、 NaCl5g/L、MnSO4·H2O0.02%、CaCl20.02%、FeCl20.02g/L、MgSO40.015%；最佳发酵条件为初始pH7.0、培养温度37℃、接种量4%、装液量50%、转速220rpm。在50L发酵罐放大培养中，从20h采用流加金属离子及分段控温、控制溶氧等方式促进芽孢形成。放罐时活菌数3.05×109cfu/mL，芽孢数为2.98×109cfu/mL，芽孢率为97.7%。采用三效降膜浓缩和喷雾干燥相耦合方法对芽孢菌粉进行制备，设定出料浓度为20%，优化浓缩系统工艺参数为一效加热温度85℃、蒸发温度70℃、浓缩液温度75℃、蒸发量300kg/h；二效加热温度75℃、蒸发温度60℃、浓缩液温度70℃、蒸发量90kg/h；三效加热温度65℃、蒸发温度50℃、浓缩液温度60℃、蒸发量120kg/h。喷雾干燥系统工艺参数为加料流量恒定35L/h、压力2MPa、进口温度180℃、出口温度80℃、喷头转速12000rpm、喷雾干燥时间为25s，采取淀粉作为喷雾干燥保护剂。在此工艺条件下，纳豆芽孢杆菌芽孢菌粉颗粒均匀无杂质，含水量5%，菌粉芽孢数达到6.1×1010cfu/g。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 引言

- 1.1 饲料安全与动物性食品安全

- 1.1.1 我国的动物性食品安全概况

- 1.1.2 传统饲养存在的问题

- 1.1.3 传统饲料所造成的危害

- 1.2 绿色饲料

- 1.2.1 绿色饲料概念

- 1.2.2 微生物饲料添加剂

- 1.2.3 微生物饲料的优点

- 1.2.4 微生物饲料的作用机制

- 1.2.5 微生物饲料的国内外发展状况与存在问题

- 1.3 饲用纳豆芽孢杆菌

- 1.3.1 纳豆芽孢杆菌简介

- 1.3.2 饲用纳豆芽孢杆菌芽孢的功能与加工特性

- 1.3.3 国内外研究进展

- 1.3.4 本课题的研究意义

- 1.3.5 本课题的主要研究内容

- 第2章 材料与方法

- 2.1 实验材料

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 主要实验仪器

- 2.1.3 主要试剂及化学药品

- 2.1.4 试剂及培养基

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 平板制作

- 2.2.2 菌种活化

- 2.2.3 种子液的制备

- 2.2.4 发酵液的制备

- 2.2.55 0L 发酵罐放大培养

- 2.2.6 发酵液的浓缩干燥

- 2.2.7 活菌计数

- 2.2.8 芽孢计数

- 2.2.9 残糖测定

- 第3章 结果与分析

- 3.1 纳豆芽孢杆菌液体发酵工艺条件优化

- 3.1.1 接种量对纳豆芽孢杆菌 AJ318 生长的影响

- 3.1.2 转速对纳豆芽孢杆菌 AJ318 生长的影响

- 3.1.3 装液量对纳豆芽孢杆菌 AJ318 生长的影响

- 3.1.4 温度对纳豆芽孢杆菌 AJ318 生长的影响

- 3.1.5 碳源的优化

- 3.1.6 氮源的优化

- 3.2 金属离子对纳豆芽孢杆菌 AJ318 生长影响及促芽孢化作用

- 3.2.1 金属离子的选择

- 2+的影响'>3.2.2 Fe2+的影响

- 2+的影响'>3.2.3 Mg2+的影响

- 2+的影响'>3.2.4 Mn2+的影响

- 2+的影响'>3.2.5 Ca2+的影响

- 3.2.6 正交试验

- 3.3 中试试验

- 3.3.1 50L 发酵罐放大培养

- 3.3.2 发酵液的浓缩与干燥

- 第4章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].蝙蝠蛾拟青霉发酵菌粉的主要成分分析[J]. 食用菌 2016(03)

- [2].樟芝菌粉的氨基酸测定及营养评价[J]. 食品工业科技 2015(05)

- [3].猴头菌发酵菌粉成分分析[J]. 食品研究与开发 2015(14)

- [4].樟芝菌粉无机元素的电感耦合等离子体质谱分析[J]. 中药材 2014(02)

- [5].桑黄发酵菌粉与桑黄子实体成分分析比较[J]. 食品与发酵工业 2008(02)

- [6].桦褐孔菌发酵菌粉成分分析[J]. 食用菌学报 2011(04)

- [7].樟芝发酵菌粉化学成分研究[J]. 中药材 2015(02)

- [8].衍生化气相色谱-质谱分析樟芝菌粉中脂肪酸的组成及其指纹图谱分析[J]. 食品科学 2014(08)

- [9].乌灵菌粉化学成分研究[J]. 中国现代应用药学 2014(05)

- [10].乌灵菌粉对实验性动脉粥样硬化兔的抗氧化系统及炎症因子的影响[J]. 中国现代应用药学 2014(06)

- [11].博健奥星召开“FDA、EMEA对无菌粉体分装系统的要求”技术研讨会[J]. 机电信息 2010(17)

- [12].治霉菌粉外用治疗念珠菌阴道炎1500例疗效观察[J]. 现代中西医结合杂志 2008(29)

- [13].乌灵菌粉中总黄酮含量测定[J]. 中国药物经济学 2013(S1)

- [14].嗜酸乳杆菌冻干菌粉制备[J]. 牡丹江医学院学报 2012(01)

- [15].樟芝菌粉质量的初步分析[J]. 中药材 2012(10)

- [16].银-铜离子复合海泡石制备抑菌粉体的研究[J]. 硅酸盐通报 2008(05)

- [17].三种糖在不同饱和蒸汽压下对双歧杆菌喷雾干燥菌粉稳定性的影响[J]. 东北农业大学学报 2008(10)

- [18].冻干保护剂对假单胞菌菌粉存活率的影响[J]. 生物技术通报 2017(09)

- [19].冷风干燥制备高活菌的恶臭假单胞菌菌粉[J]. 微生物学通报 2015(12)

- [20].富硒秀珍菇菌粉的抗氧化作用及其安全性初步研究[J]. 福建农业学报 2015(02)

- [21].鸡枞菌液体发酵菌粉成分分析[J]. 食用菌学报 2013(02)

- [22].应用基因芯片技术探讨乌灵菌粉的抗抑郁机制[J]. 中国康复理论与实践 2010(04)

- [23].轮梗霉融合株菌粉营养价值和调节血脂的研究[J]. 食品科学 2009(15)

- [24].植物乳杆菌菌粉对肥胖大鼠肠道黏膜屏障功能的影响[J]. 食品科学 2020(17)

- [25].桦褐孔菌菌粉多糖提取工艺的优化[J]. 食品与发酵工业 2008(11)

- [26].虫草发酵菌粉的活性成分分析[J]. 安徽农业科学 2015(34)

- [27].双歧杆菌冻干菌粉制备工艺的研究[J]. 食品科学 2010(15)

- [28].三种替代冬虫夏草发酵菌粉的营养成分和活性成分的比较研究[J]. 云南师范大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [29].硅氮肥配施生物菌粉对水稻生长及产量的影响[J]. 现代化农业 2019(04)

- [30].饲用凝结芽孢杆菌高密度发酵及高纯度菌粉的制备[J]. 生物加工过程 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/18a1cb5793540f19e1298cfe.html