# 一种新型三电平双向DC/DC变换器的研究

### 论文摘要

随着电力电子技术的发展,双向DC/DC变换器在电动汽车、汽车电子、通信电源和航天航空以及储能系统等领域的应用前景广阔,要求双向DC/DC变换器处理的电压、电流等级越越来越高。鉴于目前开关管的发展水平,传统的两电平变换器如果应用在中高压大容量场合,就很难满足其处理要求,于是从拓扑结构入手来增强双向DC/DC变换器的特性,以扩展其应用范围,提高其处理电压、电流水平的能力。将多电平技术引入双向DC/DC变换器可以降低开关管承受的电压水平,从而解决了在中高压场合应用的问题。在学习了国内外多种多电平双向DC/DC变换器的基础上,本文研究了一种基于基本半桥模块的双向DC/DC变换器拓扑结构。以此基本模块为基础,拓展了一系列的拓扑结构,包括级联双向DC/DC变换器拓扑、多相双向DC/DC变换器拓扑、组合型多电平双向DC/DC变换器拓扑以及复合型多电平双向DC/DC变换器拓扑等。文中主要对复合型三电平双向DC/DC变换器拓扑进行了工作原理分析,该变换器不仅可以降低开关管的承受电压水平,同时能够实现电压的连续变化,而且无需变压器就能够实现大变压比变换。为验证变换器理论的正确性,搭建了三电平双向DC/DC变换器拓扑的MATLAB仿真模型,进行了相应的仿真实验。在开环控制方式下,分析了参数变化对变换器特性的影响,观察了不同占空比比例下的变换器输出特性。在闭环控制方式下,从不同输入电压、给定电压扰动、输入电压扰动等方面对变换器特性进行了分析。仿真实验表明,该变换器能够实现电压的连续、大升降压比变化,同时降低了开关管的承受电压水平,为其在大电压的应用提供了有力的保障。最后设计制作了一台试验样机,试验样机包括主电路、驱动电路、控制电路以及检测电路等。通过编写、调试控制程序,在DSP 2812开发板上输出PWM控制信号,驱动主电路工作,得到了驱动信号的部分实验波形。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 课题的研究背景与意义

- 1.2 双向DC/DC 变换器的研究现状和发展

- 1.2.1 基本拓扑结构

- 1.2.2 控制技术

- 1.2.3 软开关技术

- 1.2.4 多电平技术

- 1.3 双向DC/DC 变换器的应用前景

- 1.3.1 在电动汽车的应用

- 1.3.2 在汽车电子的应用

- 1.3.3 在通信电源和航天航空的应用

- 1.3.4 在直流不停电电源系统的应用

- 1.4 本文主要研究内容

- 2 三电平双向 DC/DC 变换器拓扑的研究及其原理分析

- 2.1 引言

- 2.2 基本半桥模块

- 2.3 基于基本半桥模块的变换器拓扑

- 2.3.1 级联双向DC/DC 变换器拓扑

- 2.3.2 多相双向DC/DC 变换器拓扑

- 2.3.3 组合型多电平双向DC/DC 变换器拓扑

- 2.3.4 复合型多电平双向DC/DC 变换器拓扑

- 2.4 组合型多电平双向DC/DC 变换器工作原理

- 2.5 复合型三电平双向DC/DC 变换器工作原理

- 2.6 本章小结

- 3 三电平双向 DC/DC 变换器仿真分析

- 3.1 MATLAB/SIMLINK 仿真工具

- 3.2 开环控制仿真

- 3.2.1 电感对变换器特性影响

- 3.2.2 开关频率对变换器特性影响

- 3.2.3 占空比比例对变换器特性影响

- 3.3 闭环控制仿真

- 3.3.1 闭环控制策略

- 3.3.2 不同给定电压对变换器特性影响

- 3.3.3 给定电压扰动对变换器特性影响

- 3.3.4 输入电压扰动对变换器特性影响

- 3.4 本章小结

- 4 三电平双向 DC/DC 变换器参数确定

- 4.1 功率器件的选择

- 4.2 储能电感的计算

- 4.3 箝位电容的计算

- 4.4 缓冲电路的计算

- 4.5 本章小结

- 5 三电平双向 DC/DC 变换器的实现

- 5.1 引言

- 5.2 系统硬件设计

- 5.2.1 主电路设计

- 5.2.2 控制电路设计

- 5.2.3 驱动电路设计

- 5.2.4 检测电路设计

- 5.3 系统软件设计

- 5.3.1 开发环境介绍

- 5.3.2 控制程序

- 5.4 实验结果与结论

- 5.5 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 本文主要结论

- 6.2 后续工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录

- B. 实验平台

### 相关论文文献

- [1].多电平D类功率放大器输入与输出阻抗研究[J]. 兵工学报 2015(S2)

- [2].适用于大步长情形下基于模块化多电平拓扑的直流电网高效仿真建模方法[J]. 中国电机工程学报 2020(19)

- [3].一种多电平逆变的实现方法[J]. 湖南工业大学学报 2014(04)

- [4].级联型逆变器的新型多电平SVPWM研究[J]. 电气传动 2011(12)

- [5].移相组合式多电平及集成控制方案[J]. 电机与控制应用 2009(05)

- [6].多电平通用空间矢量调制集成电路及其FPGA实现[J]. 中国电机工程学报 2008(12)

- [7].多电平积累技术的研究[J]. 现代雷达 2008(05)

- [8].基于Matlab/Simulink的混合多电平光伏发电系统仿真研究[J]. 太阳能 2016(02)

- [9].多电平三相逆变器的建模及仿真[J]. 电源世界 2008(09)

- [10].基于滑模变结构的模块化多电平铁路功率调节器直接功率控制[J]. 科学技术与工程 2020(14)

- [11].模块化多电平电池储能系统试验平台设计与实现[J]. 电气自动化 2020(04)

- [12].多电平电力变换器主电路拓扑分析与调制仿真[J]. 船电技术 2015(01)

- [13].悬浮电容钳位多电平矩阵变换器拓扑与控制[J]. 电力系统自动化 2014(08)

- [14].多电平变流器在大功率风电系统中的应用[J]. 变频器世界 2014(01)

- [15].模块化多电平变流器改进最近电平调制策略的研究[J]. 电气技术 2019(02)

- [16].多电平逆变电路的控制方法仿真研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [17].新型模块化多电平变流器的控制策略研究[J]. 电力电子技术 2009(10)

- [18].多电平变换技术及其应用[J]. 舰船科学技术 2008(S1)

- [19].考虑损耗优化的多电平铁路功率调节器的混合环流注入策略[J]. 中国电机工程学报 2019(24)

- [20].H桥级联型多电平动态电压恢复器的研究[J]. 船电技术 2011(05)

- [21].多电平变频器无速度传感器直接转矩控制的研究[J]. 电源世界 2009(03)

- [22].多电平变频器无速度传感器直接转矩控制的研究[J]. 变频器世界 2009(03)

- [23].模块化多电平直交流变换器的直流电压控制[J]. 电气传动 2019(07)

- [24].模块化多电平变流器控制系统设计[J]. 电气传动 2016(11)

- [25].多电平电力变换装置调制策略仿真研究[J]. 船电技术 2014(12)

- [26].快速响应的多电平双向电源及高精度电压控制方法[J]. 电源学报 2018(02)

- [27].多电平变换装置主电路拓扑及控制策略研究[J]. 船电技术 2020(03)

- [28].一种基于FPGA的多电平变流器脉冲生成方法[J]. 电力电子技术 2012(06)

- [29].基于载波移相调制的模块化多电平电池储能系统直流侧建模[J]. 储能科学与技术 2020(06)

- [30].“模块化多电平换流技术及其应用”专题征稿启事[J]. 电工技术学报 2017(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/18b17103881a5a413b54e231.html