# 水利工程机械的故障特点分析及诊断技术探讨

鸡西辰能水务有限责任公司黑龙江鸡西158100

摘要：水利工程机械故障诊断是一项非常系统且技术性要求很高的工作，针对工程机械故障频发，相关部门要想提高水利工程机械故障诊断水平，降低工程机械事故发生机率。本文进一步分析了水利工程机械的故障特点及诊断技术，以供同仁参考借鉴。

关键词：水利工程；机械故障；诊断技术

1水利工程机械故障诊断的研究内容

就水利机械故障诊断技术的起源与发展考察，机械故障诊断学的目的，应是保证可靠地、有效地发挥机械设备的功能。这里包含了三点:一是保证设备无故障，运行可靠；二是要“物尽其用”，保证设备发挥其最大效益；三是要保证设备如将有故障或已发生故障，能及时而正确地诊断出来，加以维修，以减少维修时间，提高维修质量，应使重要的设备能按设备状态进行维修(即视情维修或预知维修)，改变目前的按时维修的维修体制。同机械故障诊断学的目的相应，其最根本的任务就是通过对机械设备的观测信号，来识别机械设备的状态，在一定程度上也可以说，机械设备诊断学就是机械设备状态识别学。概括讲来，如同对人体的诊断，一是预防与保健；二是看病与处置一样。对机械设备的诊断：一是防患于未然，早期诊断；二是诊断故障，分析情况，采取措施。

2水利工程机械的故障特点分析

2.1不同季节水利机械的故障特点

水利机械故障率的高低与季节有关。冬季低温使用机械时，故障率高于夏季。例如，燃料供给系统在冬季常因气温低雾化不良，燃油易凝固发生油路堵塞而不易启动，或发动机运转时熄火等故障；润滑油流动性差，加速了机件磨损；蓄电池漏电，造成发动机不易启动、制动不可靠、液体传动不正常等。

2.2水利机械使用初期阶段的故障特点

水利机械使用初期故障率高低是随制造或维修质量和走合时期的使用有关。如果水利机械制造或修理质量高，并能正确地使用与维护，初期故障率就低，否则早期故障率会高。早期故障出现较多的是联接螺栓松动或松脱和管道接头松动或松脱。残留金属屑或铸造砂易堵塞油道或夹在相对运动摩擦中拉伤机件造成漏油，调整后的间隙或压力发生变化，使机件不能执行规定能力，有些接合因螺栓不紧而漏水、漏油、漏气等。

2.3水利机械正常使用阶段的故障特点

水利机械走合期结束后，进入正常使用阶段。水利机械在这个阶段内运行，只要按规定维护和正确使用，一般不会发生故障，即便发生故障，也是随机性的故障，所以故障率很低，曲线平缓微升。如果水利机械在正常使用期内发生故障，多属偶然性的或因使用、维护不当所致。

2.4水利机械使用接近大修期阶段的故障特点

当水利机械使用接近大修期时，各部件损耗增大．技术状况恶化。这个阶段的故障特点是故障率高、而且普遍，多数是因磨损过甚和零件老化所造成，油路中的堵、漏、坏现象出现较多。

3水利工程机械故障诊断技术分析

3.1无损检测技术

目前，水利工程机械故障诊断最为常见且应用领域最广的技术就是无损检测技术，无损检测技术是对设备零部件进行非破坏性检测，从而发现设备的缺陷，保证工程机械的正常运行。

3.2温度监测诊断技术

在水利工程机械运行中，温度与其运行状态有着非常密切的关系。温度不仅是引发水利工程机械故障的重要因素，又是表征故障的一个特征参量。针对水利工程机械的液压系统来说，液压系统在运行中会产生高温，一旦温度过高就会严重影响零件的性能，从而给企业造成严重的经济损失。因此，在检查工程机械设备时，相关负责人可以根据温度的变化来识别系统的运行状态。水利工程机械工作一般都处于暴晒或雨雪天气中，恶劣环境的温度会严重影响水利工程机械设备的温度，因此，在故障诊断中，相关负责人应该对测量数据进行修正，以减少温度带来的误差。通常情况下，我国使用的接触式测温仪主要包括热电阻、红外非接触式测温等。

3.3油液分析诊断技术

水利工程机械设备在运行过程中会伴有磨损，长时间的磨损会出现大量磨屑，这些磨屑会以悬浮状态存在于润滑油或工作油液中。目前，我国油液分析诊断技术主要包括2种，即铁谱分析技术和光谱分析技术。这2种诊断技术都被广泛应用到企业的工作中。其中铁谱分析技术主要被应用到了发动机液压系统的故障诊断中；光谱分析技术的诊断速度非常快、主要适于用磨屑粒径很小的磨损状态分析中。

3.4振动监测诊断技术

从目前水利工程机械故障诊断的现状来看，振动监测诊断技术是工程机械故障诊断的一种新技术。振动监测诊断技术是指通过检测设备的振动参数和相关特点来分析机械设备的运行状态。水利工程机械在运行过程中都会产生振动，而振动信号蕴含了设备故障的准确信息。相关负责人在检查水利工程机械设备运行时，一定要重视振动的特征，因为振动特征的表现就是设备运行状态好坏的标志。振动特征参数是水利工程机械部位中非常重要的内容，振动特征参数包括加速度、位移、速度、相位值等。

4水利工程机械故障诊断的有效措施

4.1测量法

测量法是目前水利工程机械故障诊断的一种比较常见的方法，测量法的操作非常简单。针对水利工程机械的电气系统故障，能够采用的测量方法有很多，其中包括电流表法、万用表法、电笔测量法等。针对工程机械液压系统的故障，可以采用的测量方法也有很多，其中包括测量液压系统的流速法、测量液压系统的压力法、通过测量液压系统液压油的温度高低等，以此来判断水利工程机械设备是否存在故障。测量的目的是判断设备的各个零部件是否完好、线路是否通断正常等。

4.2人工直观诊断法

4.2.1眼看

（1）工作人员应该观察设备的各种信号和熔断器等的外观征兆，然后根据外观来判断设备是否有故障；（2）通过查看工作装置的不同工况作业力量来判断液压系统油液的具体情况；（3）相关负责人要定期查看油液的表面粗糙度和油量的黏度，然后再决定是否更换使用油液；（4）定期查看设备的液压缸，看液压缸的振动频率是否稳定，从而判断其是否有故障。

4.2.2手摸

（1）故障诊断人员应该用手触摸油箱、电动机等各个部件，通过人体的感觉来判断工程机械设备是否有故障。正常的工程机械设备在运作时温度不会超过80℃，当用手触摸设备停留10s时感觉到烫手，就可以判断设备温度在80℃以下，如果用手触摸马上就有痛感，就能判断温度在80℃以上，此时，说明工程机械设备出现了故障。（2）还可以通过触摸输油管来判断设备故障。（3）通过触摸设备的各个部件，比如挡铁、微动开关等，如果有松动，刚可以判断设备出现了故障。（4）用手触摸高压油管，充分掌握柴油机燃料供给系统的脉动情况，判断设备是否存在故障。

4.3查阅资料法

（1）相关故障诊断人员在对设备进行检查前，应该查阅一些设备的相关资料，比如，设备的说明书、零配件规格标准、维修保养台账等，然后充分了解设备的各项性能；（2）要认真查阅设备的履历书，充分了解设备的调运记录、技术改造记录、封存启封记录等相关内容，从而为准确的判断设备故障做好准备。

4.4试验法

（1）应该从控制电路查起，当操作任意一个按钮时，该设备中的继电器会按照指定的动作进行工作；（2）如果设备处于正常的运行状态，顺序动作到一电器元件时，发现所做的动作不符合相关程序要求，就能直接判断该设备的电力是否存在故障；（3）在该设备中应该逐一排查故障，采用合理的措施进行处理，从而保证工程机械设备的正常运行。

结束语：

水利工程机械故障的诊断方法在不断进步，相关部门也应该不断提高水利工程机械设备运行的可靠性和安全性，从而降低水利工程机械故障发生的机率。

参考文献：

【1】康军．水利机械设备与管理[J]．黑龙江科技信息，2012(13)．

【2】刘莉莉.机械故障特征提取与诊断研究[D].北京：北京交通大学，2012（09）.

【3】薛晨旺．水利机械设备的现状及展望[J]．科技展望，2016(12)．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/18b38bd9c5b8d1f65d16c19c.html