# 梁—柱弱轴螺栓连接的性能

### 论文摘要

工程中应用的H形钢柱框架是空间的,必然存在梁与柱弱轴连接的问题,但目前对此问题的研究还较少。已有的连接形式多以焊接为连接手段,复杂的应力状态与不易保证质量的现场焊接使连接易发生脆性断裂,试验研究中观察到的现象充分证明了这一点。如何改善连接的性能,使它具有相协调的刚度与承载力,足够大的转动能力及良好的耗能能力,成为众多研究者的目标。本文提出一种新的梁-柱弱轴连接形式,它的特点是用螺栓将梁翼缘与柱翼缘、梁腹板与柱腹板连接起来,消除了施工现场的焊接作业,使连接的质量更易于保证,从而减少脆性断裂的可能性。这种连接的另一个特点是主要的受力板件以承受剪力为主,用于结构中可充分发挥钢材的优势。按照所提出的连接形式设计了8个试件,试件的设计不仅考虑了应用中可能出现的情况,而且提供不同试件间相互比较的共同基础。用经过验证的有限元方法对这8个试件进行单调荷载及循环荷载作用下的分析,考察了连接的传力特点、承载能力、初始转动刚度、弯矩一转角关系、恢复力模型、转角延性系数及耗能能力。通过研究,给出了便于结构分析应用的连接的弯矩一转角关系的数学表达式,指出应用这种连接形式应注意的一些问题。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 梁-柱弱轴连接构造形式

- 1.3 梁-柱弱轴连接的研究现状

- 1.4 本文的工作

- 2 梁-柱连接的分类

- 2.1 梁线方程

- 2.2 梁-柱连接的分类方法

- 2.2.1 美国钢结构协会（AISC）分类方法

- 2.2.2 Eurocode 3分类方法

- 2.2.3 Bjorhovde的分类方法

- 2.2.4 D.A.Nethercot的分类方法

- 2.2.5 Yoshiaki Goto的分类方法

- 2.2.6 Rafiq Hasan的分类方法

- 2.3 梁-柱连接的数学模型

- 2.3.1 线性模型

- 2.3.2 多项式模型

- 2.3.3 B样条模型

- 2.3.4 指数函数模型

- 2.3.5 幂函数模型

- 3 有限元方法验证

- 3.1 有限单元法基本原理

- 3.1.1 结构离散

- 3.1.2 单元分析

- 3.1.3 整体分析

- 3.2 非线性方程的求解

- 3.2.1 Newton-Raphson法（N-R法）

- 3.2.2 增量法求解非线性方程组

- 3.3 连接研究中应用有限单元法的有效性

- 3.3.1 Peter C.Birkemoe实验的模拟

- 3.3.2 Glenn P.Rentschler等人实验的模拟

- 4 连接在单调荷载作用下的性能

- 4.1 梁-柱弱轴螺栓连接单调加载有限元分析

- 4.1.1 试件设计

- 4.1.2 加载步骤

- 4.1.3 有限元分析结果

- 4.2 连接的抗弯承载力

- 4.2.1 连接传力特点

- 4.2.2 高强度螺栓单面搭接连接传力机理

- 4.2.3 连接的抗弯承载力

- 4.3 连接的初始转动刚度

- 4.3.1 节点域的转动刚度

- 4.3.2 连接件的转动刚度

- 4.3.3 连接的初始转动刚度

- 4.4 连接的M-θ曲线

- u≤Mc时的M-θ曲线'>4.4.1 Mu≤Mc时的M-θ曲线

- u>Mc时的M-θ曲线'>4.4.2 Mu>Mc时的M-θ曲线

- 5 连接在循环荷载作用下的性能

- 5.1 循环加载有限元分析

- 5.1.1 梁端位移构成分析

- 5.1.2 试件及加载程序

- 5.1.3 有限元分析结果

- 5.2 连接在循环荷载作用下的性能

- 5.2.1 恢复力模型

- 5.2.2 连接转动延性系数

- 5.2.3 连接的耗能能力

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录 硕士研究生学习阶段发表论文

### 相关论文文献

- [1].梁端加腋型异型节点弱轴连接的抗震性能有限元分析[J]. 钢结构 2016(12)

- [2].扩翼式弱轴连接边框节点抗震性能研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [3].扩翼式弱轴连接节点的滞回性能分析[J]. 工程抗震与加固改造 2019(06)

- [4].H形梁-柱弱轴角钢折形腹板连接的抗震性能分析[J]. 结构工程师 2019(01)

- [5].H形柱传统弱轴连接抗震性能的有限元分析[J]. 西安工业大学学报 2014(04)

- [6].钢框架梁柱顶底角钢弱轴连接的节点研究[J]. 钢结构 2017(04)

- [7].肋板加强式新型工字形柱弱轴连接的抗震性能有限元分析[J]. 钢结构 2016(09)

- [8].梁柱弱轴螺栓拼接节点性能分析[J]. 甘肃科学学报 2009(02)

- [9].加强与削弱并用型工字形柱弱轴连接节点滞回性能分析[J]. 建筑钢结构进展 2019(05)

- [10].弱轴栓焊连接梁柱子结构抗倒塌性能试验研究[J]. 工程科学与技术 2018(02)

- [11].H形梁与H形柱弱轴单板简支连接性能研究[J]. 建筑钢结构进展 2013(04)

- [12].部分外包组合PEC柱强、弱轴滞回性能破坏模式研究分析[J]. 江苏建筑 2012(03)

- [13].方管束腹板削弱型弱轴连接的抗震性能影响因素分析[J]. 建筑科学与工程学报 2019(02)

- [14].扩大圆弧形焊接孔对工字形柱弱轴连接节点抗震性能的影响分析[J]. 四川建筑科学研究 2019(02)

- [15].钢网格盒式结构空腹桁架与柱弱轴相交节点抗震性能试验研究[J]. 建筑钢结构进展 2018(04)

- [16].波折腹板钢梁柱弱轴半刚性连接性能研究[J]. 钢结构 2017(02)

- [17].均布荷载作用下槽钢绕弱轴的非线性弯曲[J]. 浙江工业大学学报 2017(02)

- [18].H型钢部分包裹混凝土组合柱弱轴方向偏压性能试验研究[J]. 内蒙古科技大学学报 2016(02)

- [19].弱轴连接的梁柱狗骨式节点性能研究[J]. 四川建筑科学研究 2009(03)

- [20].弱轴连接组合节点的滞回性能分析[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [21].梁柱弱轴连接腹板开两半圆孔型节点的滞回性能分析[J]. 钢结构 2018(07)

- [22].钢梁柱弱轴双腹板底角钢连接受力性能研究[J]. 钢结构 2013(07)

- [23].钢框架梁柱弱轴连接节点力学模型研究[J]. 建筑结构 2015(11)

- [24].钢框架梁柱弱轴顶底角钢连接刚度的理论分析和试验研究[J]. 建筑结构学报 2008(02)

- [25].梁柱弱轴连接翼缘削弱型节点的滞回性能研究[J]. 建筑钢结构进展 2013(01)

- [26].钢框架梁柱弱轴连接节点地震下的断裂行为[J]. 甘肃科学学报 2008(02)

- [27].箱形节点域H形柱弱轴削弱型连接的设计方法[J]. 钢结构 2018(08)

- [28].梁柱弱轴端板螺栓连接刚度的试验研究[J]. 钢结构 2017(06)

- [29].H型钢柱弱轴连接组合节点抗震性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2017(08)

- [30].箱形节点域工字形柱弱轴盖板加强连接的设计方法[J]. 建筑科学与工程学报 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/18bc34f515f1d1db6efc32d4.html