# 数字散斑剪切干涉结构缺陷检测研究

### 论文摘要

结构缺陷包括结构表面的缺陷和结构内部的缺陷,表面的缺陷通常是可见的,易于观察和检测,而内部的缺陷却具有隐蔽性和危险性,其检测过程比较困难。目前国内外用于结构缺陷检测的方法如磁粉检测法、涡流检测法、超声检测法、X射线检测法等,已经在其适用范围内得到了广泛的应用,解决了许多实际问题,但在结构内部缺陷的定量研究上,国内外相关文献很少。因此研究开发出一种可以用于检测内部缺陷的方法,成为工程和技术界关心的课题。本文从现代光测力学、弹性力学以及有限元计算的角度,应用数字散斑剪切干涉法和相移技术对缺陷进行了研究和分析,得到了一些有价值的结果。将数字散斑剪切干涉法和相移技术应用于结构内部缺陷检测的研究,合理设计典型试件,运用不同的加载方式进行实验,比较了各种加载方法在实验过程中的优缺点,气压加载较易控制且稳定性好,因此选用气压加载的方法并设计了一种新型气压加载装置,运用数字散斑剪切干涉仪进行了一系列实验,并进行了数据分析,为实验的进一步开展奠定了基础,提出了改进建议。本文研究结构内部缺陷的检测方法,应用弹性薄板理论模拟含缺陷试件在载荷作用下的变形,该研究可用于当试件与缺陷覆盖层的厚度远小于其对应的直径的试件检测。将理论模型、数值模拟和实验研究三者结合在一起,各发挥所长,相互补充,使检测方法更有效。成功地运用数字散斑剪切干涉法离面位移导数测量系统和高质量的相移技术对含缺陷试件进行了受载变形检测,说明了数字散斑剪切干涉法对结构内部缺陷检测的可行性和突出优点。将数字散斑剪切干涉法应用于结构内部缺陷的检测,不仅为结构检测提供了新的检测方法,同时也拓展了数字散斑剪切干涉法实验力学的应用领域。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 图表清单

- 注释表

- 第一章 绪论

- 1.1 结构缺陷检测技术研究现状

- 1.2 课题选择依据

- 1.3 本论文的主要工作和研究意义

- 第二章 结构内部缺陷的理论研究

- 2.1 有内部缺陷结构模型的建立

- 2.1.1 薄板小挠度弯曲问题的的基本假设

- 2.1.2 外大圆薄板基本方程

- 2.1.3 内小圆薄板基本方程

- 2.2 模型在不同载荷作用下的变形分析

- 2.3 不同缺陷直径试件在不同载荷作用下的变形分析

- 2.4 不同缺陷深度试件在不同载荷作用下的变形分析

- 第三章 结构内部缺陷的有限元研究

- 3.1 有限单元法及 ANSYS 概述

- 3.1.1 有限元单法的简介

- 3.1.2 有限元法分析过程

- 3.1.3 ANSYS 简介

- 3.1.4 ANSYS 分析的基本过程

- 3.2 有缺陷结构在均布载荷作用下的有限元分析

- 3.3 不同缺陷半径模型在不同载荷作用下的变形分析

- 3.4 不同缺陷深度试件在不同载荷作用下的变形分析

- 第四章 散斑计量基础

- 4.1 激光散斑现象

- 4.2 散斑计量原理

- 4.2.1 单光束散斑干涉技术

- 4.2.2 双光束散斑干涉技术

- 4.2.3 散斑剪切干涉技术

- 4.3 相位检测技术

- 4.3.1 时间相移干涉法

- 4.3.2 空间相移干涉法

- 4.3.3 相位展开技术

- 4.4 激光散斑检测技术的加载方法

- 4.4.1 热加载方法

- 4.4.2 压力差加载方法

- 4.4.3 振动加载方法

- 4.4.4 机械力加载方法

- 4.4.5 冲击力加载方法

- 4.4.6 微波加载方法

- 第五章 结构内部缺陷的DSSPI 实验研究

- 5.1 DSSPI 检测的硬件设备

- 5.1.1 基本原理

- 5.1.2 仪器组成

- 5.1.3 仪器的调试

- 5.2 散斑图像的采集和处理系统

- 5.2.1 散斑图像采集系统

- 5.2.2 散斑图的处理系统

- 5.2.3 实验结果和数据分析

- 5.3 缺陷的定量判定

- 第六章 误差分析和改进方案

- 6.1 误差分析

- 6.2 改进方案

- 第七章 结论及展望

- 7.1 结论

- 7.2 创新和贡献

- 7.3 展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].变形测量中的数字散斑相关搜索方法[J]. 科技与企业 2016(09)

- [2].数字散斑技术在煤矿相似模拟实验中的应用[J]. 中国安全生产科学技术 2020(11)

- [3].基于正交化正弦散斑的计算鬼成像[J]. 激光与光电子学进展 2020(04)

- [4].数字散斑技术在混凝土单轴压缩试验中的应用[J]. 光学技术 2020(02)

- [5].航天泡沫材料的声激励激光错位散斑检测[J]. 无损检测 2020(09)

- [6].生物散斑技术在农产品品质分析中的应用[J]. 农业工程学报 2013(24)

- [7].一种采用振动混光棒的散斑抑制技术[J]. 中国激光 2013(10)

- [8].激光显示中消散斑方案研究[J]. 光学与光电技术 2013(06)

- [9].位置随机散斑相关测量方法及应用[J]. 激光杂志 2008(01)

- [10].测量平板玻璃折射率实验中激光散斑削减方法的探究[J]. 大学物理 2020(02)

- [11].基于剪切波变换的改进全变分散斑去噪方法[J]. 激光与光电子学进展 2020(02)

- [12].基于激光剪切散斑技术分辨铝蜂窝缺陷类型[J]. 激光与红外 2020(04)

- [13].基于数字散斑技术的相似模型变形破坏规律研究[J]. 采矿技术 2020(04)

- [14].高精度面内位移散斑测量仪的研究与实现[J]. 传感器与微系统 2020(11)

- [15].基于生物散斑的青枣活性变化规律[J]. 海南师范大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [16].激光投影显示中静态复合散斑的表征与建模[J]. 光学精密工程 2013(12)

- [17].数字全息再现像散斑噪声消除的研究[J]. 激光与光电子学进展 2013(05)

- [18].数字图像相关方法中数字散斑场的制作与应用研究[J]. 液晶与显示 2020(08)

- [19].正交散斑鬼成像[J]. 信号处理 2019(05)

- [20].基于稳健性主成分分析算法的光学相干层析成像去除散斑噪声的研究[J]. 光学学报 2018(05)

- [21].偏振频域光学相干层析成像中散斑噪声降低方法[J]. 光学学报 2018(08)

- [22].牛肉激光动态散斑活性影响因素研究[J]. 农业机械学报 2016(02)

- [23].提高散斑场纵向相关性的相位编码调制方法[J]. 激光与光电子学进展 2014(10)

- [24].生物散斑测量技术综述[J]. 激光与光电子学进展 2013(02)

- [25].方形环孔和圆环孔形成的散斑场及相位奇异特性的理论分析和实验验证[J]. 物理学报 2010(02)

- [26].油松常见2种散斑壳属真菌致病性的研究[J]. 防护林科技 2010(04)

- [27].动态主观散斑的时间相关性研究[J]. 量子电子学报 2010(03)

- [28].电子散斑实验数字化软件的设计[J]. 物理实验 2009(05)

- [29].我国松树上散斑壳属真菌研究进展[J]. 防护林科技 2009(05)

- [30].数字散斑相关测量的光学系统设计[J]. 科技信息 2009(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/18c6237052ae0aceb2389eaf.html