# 金属离子催化乳化炸药的研究

### 论文摘要

近年来,对乳化炸药生产线意外事故的调查中发现,部分事故是由于工业生产中大量使用金属制件,其在高温硝酸铵腐蚀性盐溶液中不可避免地渗入一些金属离子,对乳化炸药的热安定性造成一定的影响。设备多采用不锈钢材料,而不锈钢材料中含较高的Ni、Mn和Fe元素。以硝酸盐（Ni（NO3）2·6H2O、Mn（NO3）2）或硫酸盐（FeSO4·7H2O）的形式将不同含量的Ni2+、Mn2+和Fe2+加入水相溶液中。在实验室条件下制备含有不同种类及金属离子浓度的乳化基质,利用DSC、爆发点、贮存稳定性及水溶性测试技术对样品进行测试,并把测试结果与标准基质做对比实验,试验结果显示：（1）当制备乳化基质的水相溶液中金属离子达到一定浓度时,乳化基质很难成乳,多次试验结果均呈油水分离现象。说明金属离子对乳胶基质的稳定性具有消极作用。（2）对DSC测试结果分析得出,加入金属离子的乳化基质的活化能明显低于标准基质的,并且随着基质中金属离子含量的增加,活化能呈下降趋势,含不同金属离子的乳化基质的活化能下降速率不同（Fe2+>Mn2+>Ni2+）。说明金属离子对乳化炸药热分解有催化作用,金属离子含量越高催化作用越明显。（3）爆发点测试结果显示,金属离子的加入,对乳化炸药爆发点有降低作用,随金属离子含量的增加样品的热感度升高的越明显。（4）常温贮存稳定性及水溶性测试结果表明,乳化基质中金属离子的加入对其常温贮存稳定性有较大影响,金属离子的加入加速其破乳现象,大大缩短乳化基质的常温贮存期,随金属离子含量的增加其破乳周期越短、破乳程度越明显。结果表明：金属离子的加入对乳化炸药的热安定性具有消极影响。降低了乳化炸药的活化能,加速了炸药的热分解进程,使其爆发点降低,热感度提高。同时金属离子的加入破坏了乳胶基质的稳定性,加速了其破乳进程,缩短了炸药的常温贮存期。因此,在乳化炸药生产过程中要严格控制金属离子的混入。图[32]表[28]参[52]

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 引言

- 1.1 研究背景与研究意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 国内外研究概况

- 1.3 研究方法

- 2 含金属离子的乳化基质

- 2.1 乳化炸药

- 2.1.1 定义

- 2.1.2 结构

- 2.1.3 配方设计

- 2.1.4 工业制备

- 2.2 制备含金属离子的乳化基质

- 2.2.1 实验仪器及药品

- 2.2.2 配方设计及药品性能

- 2.2.3 制备方法

- 2.3 实验观察

- 2.4 结果分析

- 2.5 本章小结

- 3 热性能分析

- 3.1 热分析实验

- 3.1.1 热分析技术简述

- 3.1.2 热分析动力学方程

- 3.1.3 热分析动力学的常见误差

- 3.1.4 实验研究中采用的热分析动力学方法

- 3.1.5 热分析实验原理简介

- 3.1.6 热分析实验条件产生的误差分析

- 3.1.7 样品及实验条件

- 3.1.8 测试结果及分析

- 3.2 热感度测试

- 3.2.1 爆发点测定原理

- 3.2.2 实验仪器及材料

- 3.2.3 实验过程

- 3.2.4 实验数据与分析

- 3.3 本章小结

- 4 稳定性观测

- 4.1 乳化炸药稳定性理论

- 4.1.1 乳状液稳定性理论

- 4.1.2 提高乳化炸药稳定性的有效措施

- 4.2 水溶性测试

- 4.2.1 利用水溶法测定破乳后的析品量

- 4.2.2 水溶性实验

- 4.2.3 实验结果与分析

- 4.3 贮存稳定性测试

- 4.4 本章小结

- 5 结论及分析

- 参考文献

- 附录A 1-10#样品60天贮存期内的硝酸铵析晶量

- 致谢

- 作者简介及读研期间主要科研成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/18d2c65be969ce99195e8af5.html