# 挤压态AZ31B镁合金疲劳行为研究

### 论文摘要

由于镁合金具有综合的优良使用性能,在现代制造工业中被广泛应用。因此如何更加安全、有效的使用镁合金已经受到当代人们的普遍关注。疲劳是各种材料在工作过程中失效的主要形式之一,同时疲劳性能的优良也决定了各种材料在工作条件下的使用寿命。为了进一步提高镁合金的疲劳性能,本文对镁合金的疲劳行为从几个方面进行了系统的研究,为镁合金的合理使用提供理论依据和参考价值。本文对挤压态、固溶态和固溶+时效态三种AZ31B镁合金的低周疲劳性能进行了充分的研究。通过在PLD-50型电液伺服疲劳试验机上调整外加总应变幅的大小来进行疲劳实验,在S-3400N型扫描电子显微镜下观察疲劳断口的表面形貌,以及在NEOPHOT-21型卧式金相显微镜下分析上述三种状态的AZ31B镁合金的金相显微组织,确定了不同处理状态的AZ31B镁合金的疲劳性能。实验结果表明挤压态、固溶态和固溶+时效态三种AZ31B镁合金的疲劳裂纹主要萌生于试样表面,如果内部存在缺陷时疲劳裂纹也会在试样的内部产生。疲劳裂纹产生以后均以穿晶方式进行扩展,疲劳断口表面呈现解理断裂特征。在疲劳变形过程中三种状态的AZ31B镁合金循环滞后回线表现出拉-压不对称循环变形行为,并且拉-压不对称程度随着外加总应变幅的增大而增大。各处理状态的AZ31B镁合金在变形过程中表现出循环应变硬化现象,并且循环应变硬化程度也随着外加总应变幅的增大而增大。疲劳寿命Nf与弹性应变幅Δεe/2、塑性应变幅Δεp/2之间的关系符合Basquin和Coffin-Manson公式,在应变幅-载荷反向周次关系曲线中Δεp/2-2Nf及Δεe/2-2Nf均为直线关系。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 镁及镁合金概述

- 1.1.1 镁及镁合金特点

- 1.1.2 镁合金分类

- 1.2 镁合金应用

- 1.2.1 在汽车行业中的应用

- 1.2.2 在军事装备中的应用

- 1.2.3 在铁路运输行业中的应用

- 1.2.4 在电子行业中的应用

- 1.2.5 在其他行业中的应用

- 1.3 镁合金低周疲劳行为

- 1.3.1 低周疲劳行为

- 1.3.2 疲劳裂纹的萌生

- 1.3.3 疲劳裂纹的扩展

- 1.4 影响镁合金疲劳性能的因素

- 1.4.1 显微组织

- 1.4.2 表面状态

- 1.4.3 冶金因素

- 1.4.4 介质影响

- 1.4.5 温度影响

- 1.5 提高镁合金疲劳强度的途径

- 1.6 本课题的意义及内容

- 第二章 实验

- 2.1 实验材料

- 2.2 实验设备

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 试样制备

- 2.3.2 显微组织观察

- 2.3.3 低周疲劳实验

- 2.3.4 断口形貌观察

- 第三章 挤压态AZ31B 镁合金疲劳性能

- 3.1 显微组织

- 3.2 疲劳断口

- 3.3 循环滞后回线

- 3.4 循环应力响应行为

- 3.4.1 镁合金循环应力响应曲线

- 3.4.2 循环应力硬化对循环应力响应行为的影响

- 3.5 疲劳寿命行为

- 3.5.1 应变幅与疲劳寿命关系式

- 3.5.2 疲劳寿命曲线

- 3.6 循环应力?应变行为

- 第四章 热处理对镁合金疲劳性能的影响

- 4.1 热处理对显微组织的影响

- 4.2 热处理对疲劳断口的影响

- 4.3 热处理对滞后回线的影响

- 4.4 热处理对循环应力响应行为的影响

- 4.4.1 不同处理状态镁合金的循环应力响应曲线

- 4.4.2 热处理对循环应力响应行为的影响

- 4.5 热处理对疲劳寿命的影响

- 4.5.1 不同处理状态镁合金疲劳寿命曲线

- 4.5.2 热处理对疲劳寿命的影响

- 4.6 热处理对循环应力?应变行为的影响

- 第五章 实验结果与讨论

- 5.1 疲劳断裂行为

- 5.2 循环变形行为

- 5.3 循环应力响应行为

- 5.4 疲劳寿命行为

- 第六章 结论

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].超声振动条件下AZ31B镁合金本构关系[J]. 中国有色金属学报 2020(07)

- [2].挤压温度对AZ31B镁合金型材质量的影响[J]. 热加工工艺 2016(23)

- [3].AZ31B镁合金和2205不锈钢爆炸焊接研究[J]. 热加工工艺 2017(17)

- [4].镁合金AZ31B对兔骨骼肌细胞的生物学行为的影响[J]. 中国骨与关节损伤杂志 2013(06)

- [5].挤压比对AZ31B镁合金组织与力学性能的影响[J]. 金属热处理 2017(06)

- [6].AZ31B镁合金微弧氧化膜复合封孔工艺的研究[J]. 电镀与环保 2020(02)

- [7].对AZ31B镁合金固相再生后的力学性能研究[J]. 轻工科技 2015(08)

- [8].AZ31B镁合金热拉伸流变应力研究[J]. 塑性工程学报 2009(01)

- [9].十二烷基苯磺酸钠对AZ31B镁合金的缓释效果研究[J]. 应用化工 2020(01)

- [10].挤压比对AZ31B镁合金组织和室温力学性能的影响[J]. 山东科学 2016(03)

- [11].氟处理对AZ31B镁合金生物耐蚀降解行为的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2011(10)

- [12].AZ31B镁合金表面电镀铝锰合金的耐蚀性[J]. 中国腐蚀与防护学报 2010(04)

- [13].工业态AZ31B镁合金薄板的拉伸性能与组织变化[J]. 重庆大学学报 2009(04)

- [14].模具温度对AZ31B镁合金管材纵连轧成形性的影响[J]. 太原理工大学学报 2020(05)

- [15].镁合金AZ31B材料表性与成骨细胞的黏附[J]. 中国组织工程研究 2013(12)

- [16].镁合金AZ31B对骨骼肌细胞黏附及增殖的影响[J]. 中国矫形外科杂志 2012(22)

- [17].气氛对AZ31B镁合金扩散连接接头性能的影响[J]. 新技术新工艺 2009(11)

- [18].温度对AZ31B镁合金与不锈钢0Cr18Ni9扩散连接接头性能的影响[J]. 物理测试 2015(06)

- [19].AZ31B镁合金搅拌摩擦焊接头的组织与性能[J]. 焊接技术 2015(02)

- [20].AZ31B型镁合金表面钛盐化学转化膜[J]. 腐蚀与防护 2011(09)

- [21].AZ31B镁合金水热氧化仿金着色试验研究[J]. 轻合金加工技术 2016(08)

- [22].基于数学模型的变形镁合金AZ31B热力学及动态再结晶[J]. 电焊机 2015(08)

- [23].AZ31B镁合金薄板的单向拉伸行为实验研究[J]. 锻压技术 2012(04)

- [24].AZ31B镁合金应变诱发半固态组织观察[J]. 哈尔滨理工大学学报 2009(01)

- [25].AZ31B镁合金薄板超塑性气胀成形[J]. 稀有金属材料与工程 2009(07)

- [26].AZ31B合金的铸轧组织[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [27].电参数对AZ31B镁合金微弧氧化膜微观形貌及耐蚀性的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报 2014(06)

- [28].均匀化处理对AZ31B镁合金铸锭组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2014(10)

- [29].温度对AZ31B镁合金扩散连接接头性能的影响[J]. 新技术新工艺 2011(07)

- [30].氟涂层对AZ31B镁合金植入初期降解作用的影响[J]. 山东医药 2011(30)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/18d9a3a8963fefe59a5463ce.html