# 异构网络联合接纳与切换控制技术研究

### 论文摘要

随着多种无线接入技术的出现以及多终端用户规模的扩大,异构网络融合已是通信技术的发展趋势,异构网络环境下多终端间的垂直切换以及联合呼叫接纳控制成为通信界的一大研究热点。论文基于笔者参加国家自然科学基金项目的研究心得,调研国际上已有的异构网络联合会话接纳控制研究成果,针对确定的异构无线网络应用场景,提出了自己的联合会话接纳控制算法。论文首先概述课题背景及研究内容,系统介绍异构无线网络融合技术的研究动态,包括异构网络融合架构、垂直切换技术、接入网发现机制以及典型的联合会话接纳控制算法。在此基础上,论文提出了一种基于永远最佳连接(ABC)场景的通用的异构网络用户多终端间垂直切换方法,针对该方法提出了适用的垂直切换融合网络架构,设计了新增网元,并给出了多终端间垂直切换流程。然后,论文提出了基于用户满意度和负载均衡的联合接纳控制算法,在考虑负载均衡门限控制的基础上,利用线性非加性原理综合评估影响用户满意度的各项参数,做出接纳控制决策及网络选择。最后,论文建立了系统仿真平台,对基于用户满意度和负载均衡的联合接纳控制算法进行了仿真分析。仿真结果表明,该算法不仅可以获得良好的用户满意度,而且可以均衡异构网络的业务负荷、最大化接纳用户数。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 课题背景

- 1.2 论文内容及本人所做的工作

- 第二章 异构网络接纳控制和垂直切换技术

- 2.1 概述

- 2.2 现有异构网络融合架构

- 2.2.1 异构融合网络融合方式概述

- 2.2.2 3GPP 异构网络融合架构

- 2.2.3 基于IEEE 802.21 的异构网络融合架构

- 2.3 异构网络中的切换技术

- 2.3.1 切换概念分析

- 2.3.2 垂直切换执行步骤

- 2.3.3 垂直切换决策算法研究

- 2.4 联合会话接纳控制算法

- 2.4.1 3GPP 网络发现机制

- 2.4.2 基于负载均衡的联合会话接纳控制算法

- 2.4.3 基于路径损耗的联合会话接纳控制

- 2.4.4 基于业务分类的联合会话接纳控制算法

- 2.4.5 基于效用函数的联合会话接纳控制算法

- 2.4.6 基于费用的联合会话接纳控制算法

- 2.5 本章小结

- 第三章 异构网络下用户多终端间的垂直切换方法

- 3.1 概述

- 3.2 ABC 概念

- 3.3 网络与终端信息的采集

- 3.3.1 采集内容

- 3.3.2 采集内容格式

- 3.4 支持多终端间切换的融合网络架构

- 3.4.1 多终端间切换融合网络架构

- 3.4.2 新网元设计

- 3.4.3 接口设计

- 3.5 多终端间垂直切换流程

- 3.5.1 场景描述

- 3.5.2 切换流程

- 3.6 本章小结

- 第四章 基于用户满意度和负载均衡的联合接纳控制算法

- 4.1 概述

- 4.2 负载均衡

- 4.3 异构网络统一QoS 映射方法

- 4.4 多属性非加性度量方法

- 4.4.1 方法原理

- 4.4.2 集合函数μ的确定

- 4.5 联合会话接纳控制USALB 算法

- 4.5.1 算法模型

- 4.5.2 网络筛选

- 4.5.3 用户满意度度量

- 4.5.4 算法流程

- 4.6 本章小结

- 第五章 仿真设计与性能分析

- 5.1 概述

- 5.2 仿真平台及模块设计

- 5.2.1 仿真平台及系统参数

- 5.2.2 模块设计及参数

- 5.3 仿真结果及分析

- 5.4 本章小结

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].基于网络演算的接纳控制算法研究[J]. 萍乡学院学报 2015(03)

- [2].异构网络中联合会话接纳控制算法综述[J]. 电信快报 2011(07)

- [3].一种基于测量的动态公平接纳控制算法[J]. 计算机测量与控制 2008(03)

- [4].WLAN中基于混合模式的接纳控制算法[J]. 计算机应用 2010(06)

- [5].无线网络接纳控制算法研究[J]. 电子元器件应用 2008(04)

- [6].基于不同策略的联合接纳控制算法综述[J]. 电子设计工程 2014(06)

- [7].基于异构网络环境中的接纳控制算法[J]. 佛山科学技术学院学报(自然科学版) 2012(03)

- [8].基于测量的自相似接纳控制算法研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [9].异构无线网络中动态优先级接纳控制算法研究[J]. 计算机科学 2020(03)

- [10].基于拥塞的接纳控制算法[J]. 计算机应用研究 2009(07)

- [11].基于接收功率的多业务接纳控制算法[J]. 电子技术应用 2009(07)

- [12].基于虚拟分区的接纳控制算法[J]. 小型微型计算机系统 2012(08)

- [13].云计算下一种聚合流的有效带宽接纳控制方法[J]. 三明学院学报 2020(02)

- [14].基于QoS延时参数的服务接纳控制算法[J]. 计算机工程 2008(19)

- [15].基于QoS的负载均衡策略接纳控制算法研究[J]. 电子科技 2015(07)

- [16].TD-SCDMA系统上行接纳控制算法研究[J]. 数字通信 2010(02)

- [17].一种WiMAX接纳控制算法研究[J]. 杭州电子科技大学学报 2010(05)

- [18].基于博弈论的WiMAX接纳控制算法研究[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [19].基于优先级的IEEE802.16系统接纳控制算法研究[J]. 电子设计工程 2012(09)

- [20].自适应的带宽门限接纳控制算法[J]. 科技信息 2009(28)

- [21].MPLS网络的综合接纳控制算法[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [22].CDMA2000 EV-DO系统接纳控制算法研究[J]. 通信技术 2008(03)

- [23].基于多级过滤的QoS接纳控制算法[J]. 软件导刊 2009(09)

- [24].无线网络中非语音业务降质的接纳控制算法[J]. 西安邮电大学学报 2014(01)

- [25].TD-SCDMA系统中多速率业务的接纳控制算法研究[J]. 通信学报 2012(04)

- [26].一种QoS机制下基于系统收益的IEEE 802.16接纳控制算法[J]. 宁波大学学报(理工版) 2009(01)

- [27].适用于cdma2000 1x 无线矿用网络中的接纳控制算法[J]. 计算机工程与应用 2008(06)

- [28].基于连接两段激活模型的IEEE802.16接纳控制算法[J]. 电子与信息学报 2011(07)

- [29].WiMAX系统中基于QoS的接纳控制算法研究[J]. 广东通信技术 2008(08)

- [30].基于测量的接纳控制算法研究[J]. 数字通信 2010(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/18e37b7607a6d3eb61ad1a54.html