# 短时高过载下滚动轴承承载与破坏的研究

### 论文摘要

在飞行器传动机构中,滚动轴承需满足短时工作、高过载、正反运转、有限寿命(不超过几个小时)、高可靠性、无润滑运行等要求。在这种短时高过载工况下,滚动轴承的设计还必须满足传动机构体积小、重量轻的要求。普通轴承在设计计算中均以弹性理论公式为基准,针对长寿命工况分析计算。对于高周疲劳,轴承内部由于接触引起的塑性变形与弹性变形相比很微小；但在短时高过载工况下塑性变形不能忽略,较大塑性变形使轴承在短时间内有被破坏的危险。在选用现有商品化滚动轴承时,需要进行特殊设计,目前还没有形成通用的设计理论。本文针对短时高过载工况,以滚针轴承和角接触球轴承为研究对象,分析滚动轴承在这种特殊工况下的过载能力,旨在为实际工程中的设计应用提供一些理论依据。本文考虑塑性变形,基于Palmgren半经验公式推导了高过载滚动轴承的载荷分布,并分析了游隙、制造精度、过盈装配等因素对载荷分布的影响。计算结果表明,角接触球轴承的轴向载荷对工作接触角影响明显,而径向载荷影响很小；游隙对滚针轴承载荷分布的影响很大,适当过盈可提高承载力,但滚针最大负荷增大。本文同时分析了过载或冲击载荷作用下滚动轴承的滚动体最大负荷、滚压安定及导致钢球或滚针卡死不转的载荷。润滑状态对轴承的寿命影响重大,本文基于弹流润滑理论,分析了滚动轴承在高过载工况下的最小油膜厚度和中央油膜厚度。计算结果表明滚针轴承润滑条件很差,难以形成油膜；而球轴承在接触表面平均粗糙度小于0.1μm时,即使是接触塑性变形达到钢球直径万分之十,仍可以形成润滑油膜。在计算机仿真方面,分析了有限元法求解点接触和线接触问题的仿真误差,使用ANSYS APDL语言建立了滚动轴承的六面体单元有限元模型。在前面分析的基础上,提出高过载滚动轴承的破坏形式,并将计算方法尝试用于柔性轴承强度校核。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 主要符号注释

- 1 绪论

- 1.1 论文研究的目的与意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 滚动轴承的载荷分布

- 1.2.2 滚动轴承的失效与破坏

- 1.2.3 滚动轴承的额定静载荷与有限寿命

- 1.3 本文主要内容

- 2 短时高过载下滚动轴承理论求解

- 2.1 滚动轴承理论基础

- 2.1.1 滚动轴承结构参数

- 2.1.2 弹塑性理论基本概念

- 2.1.2 点接触Hertz理论和球轴承接触计算

- 2.1.3 线接触理论和滚针轴承接触计算

- 2.1.4 材料初始屈服载荷

- 2.2 高过载下滚针轴承的载荷分布推导

- 2.3 高过载下角接触球轴承的载荷分布推导

- 2.3.1 高过载下角接触球轴承工作接触角的变化

- 2.3.2 高过载下角接触球轴承的载荷分布

- 2.4 滚压安定载荷和滚动体过载卡死不转时的载荷

- 2.5 弹性流体动力润滑理论

- 2.5.1 滚动轴承中的简单运动学

- 2.5.2 线接触油膜厚度计算公式

- 2.5.3 点接触油膜厚度计算公式

- 2.5.4 公式修正与主要影响因素

- 2.6 本章小结

- 3 滚动轴承中点接触和线接触问题有限元仿真

- 3.1 接触分析要注意的问题

- 3.2 球轴承中弹性点接触实例分析

- 3.2.1 有限元模型

- 3.2.2 计算结果及分析

- 3.3 滚针轴承中弹塑性线接触实例分析

- 3.3.1 有限元模型

- 3.3.2 计算结果及分析

- 3.4 本章小结

- 4 实例分析

- 4.1 高过载滚针轴承计算实例

- 4.1.1 滚针位置对承载力的影响

- 4.1.2 塑性变形与径向载荷的关系

- 4.1.3 游隙与径向载荷的关系

- 4.1.4 润滑油膜厚度

- 4.1.5 滚针卡死不转时的载荷

- 4.2 高过载角接触球轴承计算实例

- 4.2.1 高过载时当量静载荷

- 4.2.2 塑性变形与轴向载荷的关系

- 4.2.3 塑性变形与轴向和径向联合载荷的关系

- 4.2.4 高过载时润滑油膜厚度

- 4.2.5 钢球卡死不转时的当量静载荷

- 4.3 滚动轴承全模型有限元分析

- 4.3.1 球轴承

- 4.3.2 滚针轴承

- 4.4 短时过载滚动轴承的破坏形式

- 4.5 本章小结

- 5 柔性轴承承载及结构尺寸影响分析

- 5.1 柔性轴承隔离分析

- 5.2 谐波传动机构应力分析

- 5.3 柔性轴承内部载荷分布

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].模拟冲压外圈滚针轴承的滚针径向静压试验研究[J]. 智能制造 2019(03)

- [2].低速过载滚针轴承载荷分布及影响因素的研究[J]. 工程建设与设计 2016(16)

- [3].滚针轴承轴向偏移检测方法探讨[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2019(06)

- [4].南方轴承 国内最大的滚针轴承制造商[J]. 证券导刊 2011(07)

- [5].螺栓型滚轮滚针轴承有效额定载荷的数值计算[J]. 轴承 2020(09)

- [6].非标滚针轴承最优间隙的分析计算[J]. 机电信息 2009(30)

- [7].变速器选挡滚针轴承压装工具的设计[J]. 机械管理开发 2019(09)

- [8].冲压滚针轴承的热处理新技术[J]. 金属加工(热加工) 2016(S2)

- [9].变速器高速滚针轴承的设计[J]. 汽车工艺师 2018(10)

- [10].滚针剥落原因分析[J]. 金属加工(热加工) 2018(10)

- [11].冲压滚针轴承的热处理技术[J]. 热处理 2016(03)

- [12].关于750滚针轴承隔圈软氮化变形的分析及解决措施[J]. 现代农业 2012(12)

- [13].一种安装滚针轴承的变速器轴套公差尺寸设计方法[J]. 装备制造技术 2019(02)

- [14].局部受载滚轮滚针轴承承载性能仿真分析[J]. 航空动力学报 2019(10)

- [15].SAE飞机机体滚针轴承标准体系分析[J]. 轴承 2019(05)

- [16].铁姆肯出售旗下滚针轴承业务[J]. 工程机械与维修 2009(09)

- [17].行星齿轮无保持架滚针轴承装配工艺改进[J]. 工程机械 2018(08)

- [18].硬车在某型滚针轴承内圈牙口加工中的应用[J]. 轴承 2016(02)

- [19].航空滚轮滚针轴承试验研究与寿命估算[J]. 轴承 2018(12)

- [20].增加动力[J]. 现代制造 2008(23)

- [21].变速器滚子轴承常见失效原因分析[J]. 传动技术 2020(02)

- [22].日本精工(NSK)开发出汽车电装部件低噪声滚针轴承[J]. 润滑与密封 2011(07)

- [23].滚针轴承的微动磨损分析[J]. 汽车零部件 2018(10)

- [24].带台阶外圈抽制成形工艺分析[J]. 轴承 2013(11)

- [25].纺纱生产中的技改与效益[J]. 纺织器材 2011(01)

- [26].十字轴万向节用滚针轴承承载问题研究[J]. 智能制造 2019(07)

- [27].滚针轴承保持架组件圆角参数的设计[J]. 轴承 2009(11)

- [28].铁姆肯出售旗下滚针轴承业务[J]. 机械制造 2009(10)

- [29].铁姆肯公司出售旗下滚针轴承业务[J]. 现代制造 2009(35)

- [30].基于ANSYS的履带式装甲车悬挂装置滚针轴承的有限元分析[J]. 沈阳理工大学学报 2008(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/18eb74d6a7dbc961def608fe.html