# 新型中碳轴承钢贝氏体等温淬火工艺及回火稳定性研究

### 论文摘要

G55SiMoV钢是新型耐冲击的轧机轴承用钢,但采用常规马氏体淬火工艺处理后冲击韧性仍然难以满足需求,使用过程中时有早期断裂现象发生,影响其性能的充分发挥。本文开发了G55SiMoV钢的贝氏体等温淬火工艺,并通过工艺参数对组织和性能影响规律的研究,优化出了最佳的工艺制度和参数,使处理后的轴承零件获得良好的强韧性配合。研究了贝氏体等温淬火工艺对G55SiMoV钢组织和性能的影响,并与常规马氏体淬火以及预淬等温淬火工艺对G55SiMoV钢组织和性能的影响相比较。研究结果表明：随着奥氏体化温度的升高,晶粒变粗,马氏体和贝氏体板条尺寸增大,贝氏体数量增多,当淬火加热温度超过930℃时,组织明显粗化,硬度和冲击韧性均降低；随着等温淬火温度的升高,贝氏体针变长变宽,在300℃以上温度等温淬火时,贝氏体组织的形貌由针状转变为羽毛状,残余奥氏体含量增多,硬度降低,冲击韧性升高；随着等温时间的延长,贝氏体含量增加,残余奥氏体含量增加,硬度降低,冲击韧性升高。获得最佳力学性能的贝氏体等温淬火工艺为：奥氏体化温度不应高于930℃,等温淬火温度应低于300℃,等温时间至少为15min。G55SiMoV钢经此工艺处理后获得下贝氏体与马氏体的混合组织,且马氏体与贝氏体量的比例可控,使得G55SiMoV钢不仅具有硬度和冲击韧性的最佳配合,而且具有良好的综合性能,尤其是韧性和耐磨性能均有大幅提高。并且经验证试验证明,此工艺具有很好的稳定性和重现性。G55SiMoV钢经预淬等温淬火处理后也可获得下贝氏体与马氏体的复相组织,但预淬等温淬火工艺较复杂,预先形成的马氏体组织的量不易控制,致使组织和性能不稳定。常规马氏体淬火工艺虽简单,轴承经其处理后硬度和耐磨性能也都能满足要求,但最主要的缺点是韧性很差,在使用过程中容易造成断裂失效。因此,对新型轧机轴承用钢G55SiMoV而言,贝氏体等温淬火工艺最优。通过系列回火试验研究了G55SiMoV钢的回火稳定性。研究发现：经贝氏体等温淬火处理的G55SiMoV钢在低温回火时,组织未发生明显变化,硬度维持稳定,冲击韧性较高；当回火温度升高至300℃时,冲击韧性急剧下降,出现回火脆性；回火温度进一步升高时,硬度大幅降低。与马氏体淬火工艺相比,经贝氏体等温淬火处理的G55SiMoV钢具有更好的稳定性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 轧机轴承

- 1.2.1 轧机轴承的发展趋势

- 1.2.2 轧机轴承服役条件

- 1.2.3 轧机轴承失效形式及原因

- 1.2.4 轧机轴承基本要求

- 1.3 轧机轴承用钢研究现状

- 1.3.1 改善高碳铬轴承钢的冲击韧性

- 1.3.2 渗碳轴承钢在轧机轴承中的应用

- 1.3.3 发展新型轧机轴承用钢

- 1.4 研究内容与目的

- 第二章 试验材料和研究方法

- 2.1 试验材料

- 2.1.1 材料化学成分

- 2.1.2 材料制备过程

- 2.2 研究方法

- 2.2.1 G55SiMoV钢的热力学参数

- 2.2.2 试验方案及参数的确定

- 2.2.3 组织观察与分析

- 2.2.4 性能检测

- 第三章 等温处理对55SiMoV钢组织与性能的影响

- 3.1 奥氏体化温度的影响

- 3.1.1 奥氏体化温度对晶粒度的影响

- 3.1.2 奥氏体化温度对等温淬火组织的影响

- 3.1.3 奥氏体化温度对性能的影响

- 3.2 等温淬火温度的影响

- 3.2.1 等温淬火温度对组织的影响

- 3.2.2 等温淬火温度对性能的影响

- 3.3 等温时间的影响

- 3.3.1 等温时间对组织的影响

- 3.3.2 等温时间对性能的影响

- 3.4 本章小结

- 第四章 热处理工艺对G55SiMoV钢组织与性能的影响

- 4.1 组织观察

- 4.1.1 金相组织

- 4.1.2 扫描组织

- 4.2 性能检测

- 4.2.1 硬度检测

- 4.2.2 耐磨性能检测

- 4.2.3 冲击韧性检测

- 4.2.4 断裂韧性检测

- 4.3 M和M/BL断口形貌观察与分析

- 4.3.1 M断口形貌

- 4.3.2 M/BL断口形貌

- 4.3.3 断裂机理对比

- 4.4 本章小结

- 第五章 G55SiMoV钢回火稳定性研究

- 5.1 不同温度回火后组织观察

- 5.1.1 金相组织观察

- 5.1.2 扫描组织观察

- 5.2 不同温度回火后硬度检测

- 5.2.1 硬度检测

- 5.2.2 热处理工艺对回火稳定性的影响

- 5.3 不同温度回火后冲击韧性检测

- 5.3.1 冲击韧性检测

- 5.3.2 冲击断口形貌观察

- 5.3.3 贝氏体含量与贝氏体回火脆性的关系

- 5.3.4 贝氏体回火脆性的原因

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].连铸轴承钢中心偏析缺陷探讨[J]. 哈尔滨轴承 2019(04)

- [2].抗疲劳性能下高碳轴承钢质量的改善分析[J]. 南方农机 2020(20)

- [3].国内轴承钢行业发展现状及趋势[J]. 中国钢铁业 2019(07)

- [4].第一代、第二代和第三代轴承钢及其热处理技术的研究进展(一)[J]. 热处理技术与装备 2018(06)

- [5].第一、二、三代轴承钢及其热处理技术的研究进展(二)[J]. 热处理技术与装备 2019(01)

- [6].ASTM论文征集—2016年滚动轴承钢国际论坛[J]. 中国标准化 2015(08)

- [7].ASTM论文征集—2016年滚动轴承钢国际论坛[J]. 中国标准化 2015(09)

- [8].滚动轴承快速拆卸的关键问题——滚动轴承钢与碳钢的焊接性能探讨[J]. 中华纸业 2020(14)

- [9].稀土变质高洁净轴承钢中夹杂物的行为分析[J]. 中国冶金 2020(09)

- [10].降低GCr15轴承钢中钛含量的工艺实践[J]. 河南冶金 2019(04)

- [11].我国轴承钢系列的特性、用途及代表钢种[J]. 河北冶金 2016(12)

- [12].轴承钢[J]. 热处理 2016(01)

- [13].近年我国轴承钢生产及需求分析[J]. 冶金经济与管理 2014(05)

- [14].轴承钢的发展[J]. 热处理 2012(04)

- [15].谈轴承钢及其冶金质量检验[J]. 金属世界 2011(01)

- [16].石家庄钢铁公司成功开发GCr15SiMn轴承钢[J]. 冶金设备 2009(05)

- [17].立足轴承钢 助力“产学研”落地生根——记北京航空航天大学材料学院助理教授付悍巍[J]. 中国高新科技 2019(21)

- [18].订正[J]. 热处理技术与装备 2019(06)

- [19].以抗疲劳性能提升为目标的高碳轴承钢质量改善[J]. 中国冶金 2020(09)

- [20].GCr15轴承钢断裂原因分析[J]. 安徽冶金 2017(04)

- [21].低成本轴承钢洁净冶炼新工艺的开发[J]. 炼钢 2018(03)

- [22].淬火温度对30Cr15Mo1N高氮轴承钢组织和性能的影响[J]. 钢铁 2017(09)

- [23].轴承钢的一些热处理常识[J]. 热处理 2016(05)

- [24].含氮马氏体不锈轴承钢的耐腐蚀性能[J]. 金属热处理 2014(01)

- [25].攀钢连铸生产轴承钢获得突破[J]. 润滑与密封 2013(08)

- [26].我国轴承钢及热加工技术的现状和研究方向[J]. 金属热处理 2012(01)

- [27].轴承钢生产用加热炉改造[J]. 天津冶金 2009(02)

- [28].鞍钢转炉生产GCr15轴承钢工艺实践[J]. 鞍钢技术 2019(03)

- [29].连铸轴承钢压下技术的研究与应用进展[J]. 轴承 2018(01)

- [30].包钢轴承钢的研制与开发[J]. 包钢科技 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/18f623a4e9d7873df75f9632.html