# 基于DSP的ECT系统的信号采集系统研究

### 论文摘要

多相流系统是一个非常复杂的非线性系统,各相间的界面效应和速度都不同,导致多相流的参数检测难度很大,电容层析成像技术(ECT)是基于电容敏感原理的过程层析成像技术(PT)。该技术具有非辐射、非侵入、响应速度快、成本低廉和安全性能好等优点,已发展成为一门重要的两相流参数检测技术。但ECT技术为了应用于实践,还有一些有待完善的地方,如:微弱电容检测、改善系统的抗干扰性能等方面。本文以12电极电容层析成像系统为研究对象,深入研究了电容层析成像技术在多相流数据采集系统等相关问题。介绍了电容层析成像的特点、用途、构成。发展现状和基于不同敏感原理的过程层析成像技术。阐明了电容层析层成像的工作原理。系统组成和电容层析成像系统独特的优点及其应用前景;设计了一套简化电路结构的极板开关控制阵列电路,能用软件测量出系统中的偶合电容等干扰信号;设计了通过一个交流法电容测量电路来检测微小电容;通过高精密运放OPA627能更好地实现此C/V电路,对信号进行更好的调理;能更好地检测微小电容;用一个500K的余弦信号去激励电容极板,这样使得从传感器一出来的信号就是已调制的信号,这样更能有效地通过后续电路测量出微小的电容信号,将相敏解调原理应用到系统中,以实现对噪声信号的抑制;通过硬件电路、软件实时补偿消除了耦合电容;开发了以DSP为核心的ECT数据采集系统,提高了数据和处理速度,分析串口实现下位机与上位机通信的可行性,有效性,采用异步串口可方便、快速地与上位机实时通信。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的目的和意义

- 1.2 过程层析成像的特点与展望

- 1.2.1 流动层析成像技术

- 1.2.2 多相流检测技术

- 1.3 电容层析成像技术简介

- 1.4 课题来源及研究内容

- 第2章 ECT 系统中小电容测量的原理

- 2.1 电容层析成像的整体过程

- 2.2 ECT 系统的组成

- 2.2.1 传感器系统

- 2.2.2 交流法电容测量电路

- 2.3 相敏解调原理及电路设计

- 2.3.1 采用模拟乘法器实现相敏解调

- 2.3.2 相敏解调对噪声的抑制

- 2.3.3 测量电容的分析

- 2.4 低通滤波器的设计

- 2.5 误差补偿分析

- 2.6 本章小结

- 第3章 ECT 系统的硬件部分

- 3.1 总体概述

- 3.2 模拟电路部分

- 3.2.1 模拟电路部分总体概述

- 3.2.2 信号发生器及增益放大

- 3.2.3 极板选择电路

- 3.2.4 交流测量及放大电路

- 3.2.5 解调与滤波

- 3.2.6 差分放大电路

- 3.3 数字电路部分

- 3.3.1 数字电路部分的总体概述

- 3.3.2 DSP 的介绍

- 3.3.3 DSP 对外围电路的控制

- 3.4 本章小结

- 第4章 软件部分

- 4.1 下位机软件设计

- 4.1.1 下位机软件开发环境

- 4.1.2 补偿电容的测量

- 4.1.3 电容变化量的测量

- 4.1.4 主程序及数据通信

- 4.2 上位机软件设计

- 4.3 本章小结

- 第5章 数据采集系统实验及分析

- 5.1 测量板线性度实验

- 5.2 耦合电容补偿与系统稳定性分析

- 5.3 数据采集电路建立分析与实验

- 5.3.1 硬件电路建立时间分析

- 5.3.2 实验验证

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].非规则几何形状电容层析成像传感器设计[J]. 传感器与微系统 2019(02)

- [2].高压激励电容层析成像系统传感器阵列设计[J]. 北京工业大学学报 2014(07)

- [3].三维ECT系统数值仿真与研究[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2010(02)

- [4].利用电容层析成像监测泥石流[J]. 科技传播 2010(14)

- [5].电容层析成像正问题网格剖分的研究[J]. 科技信息 2008(33)

- [6].一种电容层析成像局部方差的图像融合方法[J]. 哈尔滨理工大学学报 2015(04)

- [7].高速电容层析成像系统的硬件关键技术研究[J]. 电测与仪表 2010(02)

- [8].遥感、遥测、遥控[J]. 中国无线电电子学文摘 2011(01)

- [9].电容层析成像系统的仿真与研究[J]. 工业计量 2012(01)

- [10].两相流电容层析成像系统[J]. 测试技术学报 2009(06)

- [11].基于小波融合的电容层析成像图像重建[J]. 计量学报 2019(02)

- [12].工业总线标准电容层析成像系统设计[J]. 北京航空航天大学学报 2017(11)

- [13].一种电容层析成像系统电极组合激励测量方法[J]. 计量学报 2017(04)

- [14].基于非线性最小二乘的电容层析成像图像重建算法[J]. 高技术通讯 2010(02)

- [15].滑油磨粒大小的电容层析成像分析[J]. 电子测量与仪器学报 2017(12)

- [16].电容层析成像在双套管气力输送中的应用[J]. 河北工业科技 2012(02)

- [17].利用场量旋转变换的电容层析成像灵敏度系数简易计算方法[J]. 西安交通大学学报 2019(03)

- [18].基于GA-BP神经网络的电容层析成像图像重建[J]. 电子技术与软件工程 2018(23)

- [19].基于Broyden族校正的电容层析成像图像重建算法[J]. 哈尔滨理工大学学报 2019(03)

- [20].油气润滑电容层析成像介电常数的计算与优化[J]. 机械研究与应用 2018(01)

- [21].基于稀疏度自适应压缩感知的电容层析成像图像重建算法[J]. 电子与信息学报 2018(05)

- [22].挡板式内循环流化床内三维电容层析成像仿真[J]. 仪表技术与传感器 2017(04)

- [23].压缩感知在电容层析成像中的应用[J]. 北京航空航天大学学报 2017(11)

- [24].基于修正稀疏拟牛顿的电容层析成像重建算法[J]. 系统仿真学报 2019(05)

- [25].Kalman滤波在电容层析成像图像重建中的应用[J]. 计量学报 2017(03)

- [26].基于改进FOCUSS算法的电容层析成像算法研究[J]. 计算机应用研究 2019(05)

- [27].一种新颖的电容层析成像数据采集滤波算法[J]. 哈尔滨理工大学学报 2018(02)

- [28].基于谱投影梯度的电容层析成像图像重建算法[J]. 哈尔滨理工大学学报 2018(04)

- [29].回字形电容层析成像传感器的成像规律与抗噪声性能分析[J]. 传感器与微系统 2018(08)

- [30].电容层析成像混联归一化模型研究[J]. 计量学报 2018(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1929a824c5e41fca29acb38e.html