# 电力调度综合数据平台的标准化设计与实现柴剑威

（鄂尔多斯市电业局铁西供电分局调度班内蒙古鄂尔多斯市017000）

摘要：调度自动化系统的一项基本功能是将各变电站采集到的电网运行数据（例如电压、负荷、潮流、开关状态等）实时地传送至调度主站，以供调度监控和决策。由于传统的自动化系统采用专网专用，不予其他网络互连，所以只有在调度局域网内工作站上才能使用该系统，其他非调度部口基本无法直接获得全网实时数据。然而，随着电力系统快速发展，电网结构变得更加复杂，同时优质服务的管理理念不断改进，越来越迫切地希望能快速获知电网运行实时情况。

关键词：电力调度；综合数据平台；设计；实现；关键技术

在电力企业生产运行和生产管理中，调度自动化系统一直起着重要的作用，该系统所采集的数据是供电企业生产和用电管理的基础数据。随着计算机网络技术、通信技术和软件技术飞速的发展，越来越多的自动化系统投入使用，如生产管理系统、电能管理系统、电力营销系统、调度可视化系统等。

一、电力调度综合数据平台及优势简介

传统的电力调度数据系统一般为Open3000系统，该系统通过Web服务器采集外部电力系统运行的实时数据、历史以及报警数据等等，但是随着外部系统的层层优化，Web服务器需要服务的对象也越来越多，逐渐的无法应对数据服务的压力，安全性能、工作效率也随之降低，而电力调度综合数据平台的设计和实现将Web服务器解放了出来，组织安装了新的系统和平台专业承担数据服务工作，在保护Web服务器安全与效率的同时，还能够优化外部的数据服务质量。

电力调度综合数据平台的标准化设计与实现在安全性能、服务性能等方面更具优势，它拥有强大的数据处理系统，能够一并完成数据采集、数据整理、数据储存以及数据上传等工作，大大的降低了原系统的工作负载，而且信息共享程度颇高，数据服务也更加全面和周到。

二、电力调度综合数据平台的标准化设计

2.1软件系统

第一，应用层和访问接口。应用层能够满足系统有效运行对于运行管理、文件图形下载、数据展示、数据浏览、数据交换以及WEB门户等方面的需要。而访问接口能够为自定义接口和标准接口提供访问数据的服务，其中的自定义接口能够为部分个性化的系统实际需求的满足提供可靠保证；而标准接口能够为访问事件、高速、当前、历史和支持模型等方面的数据提供支持。第二，管理层和数据整合。管理层的主要作用在于系统版本、可缩放矢量图、当前数据、历史数据以及模型数据等方面的管理。整合层主要涉及业务应用数据的传输、加载、转换、抽取以及原数据管理、统一编码、系统接口等相关系统功能。其中，原数据管理能够为系统整合工作以及数据信息集成工作的实施提供支持，为辅助系统工作的深入开展提供保证；统一编码指的是通过统一标准的编码规则，把全部的信息数据转化为具有相同标准的识别对象和标识；系统接口的主要作用在于为各类数据接入提供支持，并对其他相关功能进行协调，从而为系统运行数据的整合与采集提供保证。第三，基础平台层。开发装置、中间件、操作系统、数据库以及计算机网络硬件设备是基础平台层的主要构成部分，该层次中的跨平台中间件技术和跨平台系统设计技术，能够为异构环境中的系统运行奠定技术基础，并屏蔽相关的异构系统差别，进而保证控制中心获得相同的访问应用接口。

2.2硬件系统

内外部数据平台是硬件系统的两个主要组成部分，这两类平台具有相同的技术结构和数据模型，应用两个相反方向网络安全隔离设施进行相互之间的通信。其中，外部数据平台主要在安全三区分布，并连接安全三区系统的相关应用，从而实现数据的展示、服务和整合工作。具体来看，内外部数据平台系统设备的建立，主要包括管理工作站、传输服务器、WEB服务器以及数据库服务器等几方面内容。内部数据平台主要在安全二区分布，一区与二区之间系统的安全通信途径为网络防火墙，为一区和二区的共享工作与数据交换提供数据整合业务功能，以及基于标准接口的数据展示和服务工作。数据库接入当前数据、历史数据、系统应用模型数据，而WEB则能够为平台系统提供应用和展示功能，数据传输的主要目标则在于管理内外部数据平台之间的数据传输和通信，并实施管理编码和数据编辑。

三、电力调度综合数据平台实现的相关技术分析

电力调度综合数据平台是一个数据容量非常大、数据服务非常完善的平台，它拥有强大的数据中心平台和多个数据子系统，实现了数据处理的统一化、标准化和多样化，接下来笔者将对其实现的相关技术进行分析。

3.1元数据管理技术

电力调度综合数据平台的元数据系统主要分为业务元数据与技术元数据两个部分，那么对于元数据的管理也主要是对这两种数据进行管理，其管理要求实现数据的搜集、储存、发布、查询等功能。业务元数据与技术元数据的构成大不相同，因此在进行处理与管理时应注意区分管理手段，把握不同数据的处理办法。

3.2统一对象编码

电力数据共享中心进行对外数据共享与交换的时候必须统一对象编码，必须由一个管理工具进行统一管理，可以用元数据管理工具。统一对象编码，数据的交换与共享才不会出现乱码或者不统一的问题。

3.3数据整合交换技术

数据整合交换技术主要是将业务数据通过设置标准的访问接口整合到其共享的数据库中，全面的实现了数据交换任务。平台信息模型是电力调度综合数据平台数据整合的基础，根据数据的不同储存模式使之能够在不同的运用系统中正常显示，该技术的运用可以实现不同数据源之间的转换、加载和抽取。在进行综合数据系统搭建时应当注意使用性能更高、更全面的数据整合交换技术，保障数据共享中心的正常运行。

3.4数据采集技术

电力调度综合数据平台有不同的系统构成，每一个系统都有自己数据采集的方式和模式，例如接收数据文件、通过特定协议接收实时报文等等，在设计各个子系统的接收部分时应当考虑接收不同性质数据时的需求，采用综合性更强的数据接收系统。另外数据采集系统一般都是正向映射，因此，在数据采集完成后还应该执行后台储存动作。

3.5数据传输技术

数据传输是电力调度综合数据平台用来执行数据横向传输与数据纵向传输动作的技术。前者主要进行数据的安全区穿越任务，后者主要进行数据跨越上下级任务，也就说，在进行数据的传输的时候，该技术用于帮助数据完成安全验证和加密、解密过程，还能够支持高要求的数据传输方式。

3.6数据处理技术

数据进行采集与后台储存之后，还要根据要求对数据进行处理，使之能够符合使用标准。数据处理方式包括：求总和、求平均值、极值计算等运算工序，数据处理主要是为了方便工作人员能够更好的进行数据分析与评价，直观的观察出数据中的变化和异常之处。数据处理能够减轻人工计算的压力，且几乎不存在错误率，运算速度和真确度都相当高。电力调度的数据处理非常复杂，要求也比较多样化，所以需要拥有强大的数据处理系统，除规则驱动技术之外，还需要满足用户自定义、脚本引擎执行等功能。

结束语：

综上所述，电力调度综合数据平台是电力系统建设和运行的关键环节，其标准化设计人员需要以综合数据平台为基础，实现工作环节的进一步优化，所以，电力调度综合数据平台标准化设计人员需要在日常的工作过程中对平台设计实践和理论进行积极探索研究，从而为数据平台的进一步建设和完善奠定良好的基础。

参考文献：

[1]乐焕柏，徐佳慧，刘军，林海峰，郭莉.调度综合数据平台构建与关键技术研究[J].科技综述，2013，1（1）：36-37

[2]马强，荆铭，延峰，韩少晓.管荑电力调度综合数据平台的标准化设计与实现[J].电力自动化设，2011（11）：125-127.

[3]黄曼.电力调度综合数据平台的标准化设计与实现[J].技术与市场，2012（04）：31-32.

[4]姚杰.电力调度综合数据平台的标准化设计与实现探析[J].数字技术与应用，2012（11）：128.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1941db96b8f8465b34bfa453.html