# 双目立体视觉中的稠密匹配算法研究

### 论文摘要

本课题的背景是为吸尘机器人自动导航系统找出一个快速准确的稠密匹配算法,所以本文围绕着稠密匹配实现的相关步骤,通过理论和实践相结合的方式,深入系统的研究了稠密匹配的相关组成部分和技术难点,旨在找出一个实时准确的稠密匹配算法。全文共分五章,各章内容如下：第一章介绍了了双目视觉的基本理论一—Marr视觉框架,同时调研了国内外机器人视觉的研究现状,阐明了本课题的研究思路、研究难点和主要工作。第二章介绍了线性摄像机的投影模型,然后阐述了张正友正面标定法的原理,实现了基于OpenCV的摄像机标定并同时对输入的图像进行了校正。校正结果表明,标定得到的参数能够满足匹配精度的要求。第三章首先介绍了稠密匹配原理和匹配约束,然后分析了匹配误差和遮挡等匹配难点,接下来重点研究了基于Census非参数变换的立体匹配方法,指出了传统Census匹配方法的局限性,提出通过对图像进行双线性插值来提高精确度,并采用移动求和与定点化技术对算法进行加速。实验结果表明,改进算法和传统Census非参数变换立体匹配算法相比,在非遮挡区域和深度不连续区域,精确度都有所提高。第四章提出了一种改进的基于区域分割的全局匹配算法,该算法首先通过Mean Shift进行图像分割,然后利用粗匹配得到的视差图对分割块进行视差平面拟合与合并,接着利用Graph Cuts全局优化获得视差结果。实验结果表明,本算法在精度上不仅优于Census非参数变换立体匹配,也优于原始和相类似的算法。第五章对本课题的研究工作进行了总结,并对未来的研究进行了展望。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 立体视觉基础

- 1.2.1 Marr视觉理论概述

- 1.2.2 Marr视觉理论框架

- 1.2.3 Marr视觉理论的不足

- 1.3 机器人导航的视觉应用

- 1.3.1 机器人研究现状

- 1.3.2 机器人导航的视觉应用

- 1.4 论文的研究结果和内容安排

- 1.4.1 论文研究思路

- 1.4.2 主要工作和创新点

- 1.4.3 论文的结构安排

- 第2章 立体摄像机标定

- 2.1 立体摄像机标定概述

- 2.2 摄像机辅助知识

- 2.2.1 常用坐标系及坐标转换

- 2.2.2 线性摄像机模型

- 2.2.3 立体摄像机校正

- 2.3 张正友正面标定法

- 2.3.1 张正友正面标定法原理

- 2.3.2 标定流程图

- 2.4 基于OpenCV的标定实验

- 2.4.1 算法流程图和关键点介绍

- 2.4.2 实验结果

- 2.4.3 实验结果分析

- 2.5 本章小结

- 第3章 改进的基于Census的稠密匹配算法

- 3.1 稠密匹配的基本理论

- 3.1.1 视差测距原理

- 3.1.2 视差计算约束

- 3.2 稠密匹配流程图

- 3.2.1 匹配代价计算

- 3.2.2 匹配代价积累

- 3.2.3 视差计算和优化

- 3.2.4 视差精化

- 3.3 稠密匹配难点

- 3.3.1 匹配误差

- 3.3.2 遮挡问题

- 3.4 改进的基于Census的稠密匹配实验

- 3.4.1 Rank变换

- 3.4.2 Census变换

- 3.4.3 改进的基于Census的稠密匹配

- 3.4.4 改进的基于Census的稠密匹配算法实现

- 3.4.5 改进的基于Census的稠密匹配算法加速

- 3.5 立体匹配实验和结果分析

- 3.5.1 实验环境

- 3.5.2 图像预处理

- 3.5.3 实验结果

- 3.5.4 实验结果分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 改进的基于图像分割的全局优化匹配

- 4.1 算法概述及系统流程图

- 4.2 Mean shift图像分割

- 4.2.1 Mean Shift原理

- 4.2.2 Mean Shift应用

- 4.3 视差平面估计和拟合

- 4.3.1 Cross Checking

- 4.3.2 过滤不可靠块

- 4.3.3 视差平面拟合

- 4.3.4 视差块合并

- 4.4 改进的自适应可变权值窗口匹配

- 4.5 改进的能量评价函数

- 4.5.1 数据能量

- 4.5.2 平滑能量

- 4.5.3 遮挡能量

- 4.5.4 分割能量

- 4.6 Graph Cuts视差函数优化

- 4.7 立体匹配实验结果和分析

- 4.7.1 图像分割后结果

- 4.7.2 初始视差图结果

- 4.7.3 分割块进行视差平面拟合和合并

- 4.7.4 视差结果分析

- 4.8 本章小结

- 第5章 总结与展望

- 5.1 论文工作总结

- 5.2 未来工作展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间主要的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].雷达模拟视频与电子海图叠加匹配算法[J]. 舰船科学技术 2020(14)

- [2].基于形状匹配算法的零件定位模型研究[J]. 洛阳师范学院学报 2019(08)

- [3].无方向的三角形匹配指纹识别[J]. 中国图象图形学报 2017(09)

- [4].基于门控循环单元模型的在线路网匹配算法[J]. 华东师范大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [5].最大匹配算法在校园网信息提取中的应用[J]. 洛阳师范学院学报 2015(08)

- [6].最大匹配算法研究[J]. 微型机与应用 2012(08)

- [7].一种用于入侵检测系统的可变r匹配算法[J]. 计算机应用研究 2010(02)

- [8].树匹配算法在网页分类中的应用[J]. 电脑学习 2010(04)

- [9].产生式系统规则匹配算法研究[J]. 计算机与现代化 2009(11)

- [10].计算机网络入侵检测系统匹配算法的研究[J]. 电子设计工程 2019(08)

- [11].基于方向补偿匹配算法和脚跟着地特征的鲁棒步态识别[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [12].高炉料面的分类与案例匹配算法[J]. 控制理论与应用 2017(03)

- [13].基于线要素动态化简的匹配算法比较与评价[J]. 测绘科学技术学报 2016(01)

- [14].基于多波束雷达测高的地形高度匹配算法研究[J]. 全球定位系统 2015(02)

- [15].基于FPGA的布尔匹配算法改进研究[J]. 数字技术与应用 2011(10)

- [16].低成本列车运行控制系统专用数据库及定位匹配算法[J]. 北京交通大学学报 2010(02)

- [17].一种新型可变r的动态匹配算法[J]. 计算机工程 2010(10)

- [18].过滤级服务发现中不同本体间概念匹配算法[J]. 内江师范学院学报 2008(08)

- [19].非标准双目系统匹配算法适用性研究[J]. 大连大学学报 2019(06)

- [20].井下地磁定位的匹配算法分析和优化[J]. 传感技术学报 2018(09)

- [21].基于决策树的景象匹配算法性能评估方法研究[J]. 计算机与数字工程 2016(11)

- [22].一种改进的中文分词正向最大匹配算法[J]. 计算机应用与软件 2011(03)

- [23].基于内容的快速事件匹配算法[J]. 通信学报 2011(06)

- [24].两种快速星像匹配算法的比较[J]. 天文研究与技术 2010(02)

- [25].中文村名俗称与规范名称的匹配算法[J]. 北京测绘 2020(03)

- [26].有限状态自动机辅助的行人导航状态匹配算法[J]. 测绘学报 2017(03)

- [27].基于双字哈希结构的最大匹配算法机制改进[J]. 电子设计工程 2017(16)

- [28].一种标准数据元与数据项匹配算法[J]. 电脑知识与技术 2016(01)

- [29].一种新的基于局部重力图逼近的组合匹配算法[J]. 地球物理学报 2012(09)

- [30].一种基于冲突检测的无关联规则集匹配算法[J]. 计算机工程与科学 2010(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/195259458ab482b6e9a3eeb9.html