# 600kN/1500kN·m锻造操作机控制系统研究

### 论文摘要

锻造操作机是锻造机组的重要组成部分,具有响应快速,控制精度高等特点,而且容易实现计算机自动化控制。本文针对600kN/1500kN?m锻造操作机控制系统的特点,采用基于模糊自整定PID算法的PLC系统,实现锻造操作机的大车行走和夹钳旋转等动作的自动化控制,并通过MATLAB/Simulink和AMESim联合仿真技术对锻造操作机的控制系统进行建模和仿真。基于锻造操作机控制系统非线性的特点,本文提出一种采用模糊自整定PID算法的控制系统。利用MATLAB/Simulink强大的运算能力和AMESim完善的模型库,通过联合仿真技术,建立了锻造操作机控制系统的仿真模型。分别采用普通PID算法和模糊自整定PID算法,在不同负载情况下对比操作机自动控制的精度和响应速度。仿真结果表明,采用模糊自整定PID算法的控制系统鲁棒性更好,控制精度更高。结合锻造操作机的控制特性和用户的生产需求,采用工控机,西门子PLC控制器和触摸屏监视器组成操作机的控制系统,可实现操作机的手动控制,自动控制以及和压机的联动控制。操作机大车最高运行速度达800mm/s,精度±5mm;夹钳旋转速度最快15r/min,精度±1°。控制系统采用Step7编写,通过存储器间接寻址的方式,在PLC上实现基于模糊自整定PID算法的自动控制,有效的提高了操作机的控制精度和响应速度。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 锻造操作机的发展和现状

- 1.3 锻造操作机控制技术的研究现状

- 1.4 课题研究的目的及意义

- 1.5 课题的主要研究内容

- 2 液压系统建模

- 2.1 引言

- 2.2 锻造操作机概述

- 2.3 锻造操作机液压系统

- 2.4 锻造操作机数学模型

- 2.5 小结

- 3 控制算法

- 3.1 PID 控制算法概述

- 3.2 数字PID 控制算法

- 3.3 模糊自整定PID 控制技术

- 3.4 模糊PID 控制器的设计

- 3.5 小结

- 4 控制系统仿真

- 4.1 系统仿真方法概述

- 4.2 基于 MATLAB/Simulink 的位置控制系统建模

- 4.3 基于 AMESim 和 MATLAB/Simulink 的联合仿真建模

- 4.4 仿真结果分析

- 4.5 小结

- 5 控制系统设计

- 5.1 控制系统组成

- 5.2 控制系统程序设计

- 5.3 监控系统设计

- 5.4 小结

- 6 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].30t操作机电机泵组布置优化[J]. 设备管理与维修 2020(12)

- [2].锻压操作机冲击动力学分析[J]. 科学家 2017(17)

- [3].200TM操作机夹钳改造及抱钳设计[J]. 科技创新与应用 2017(04)

- [4].大型锻造液压操作机钳架缓冲方法的研究[J]. 现代制造工程 2017(03)

- [5].操作机缸体热处理工艺改进[J]. 大型铸锻件 2013(01)

- [6].关于12.5吨操作机液压系统几点改进措施[J]. 科技风 2012(21)

- [7].重载操作机钳臂结构多工况拓扑优化设计[J]. 计算力学学报 2011(S1)

- [8].锻压操作机大范围顺应运动的动力学行为分析[J]. 机械工程学报 2010(11)

- [9].基于ADAMS的重载操作机的动力学仿真[J]. 中国工程机械学报 2010(03)

- [10].青岛华东机械签国产第一大操作机订单[J]. 锻压装备与制造技术 2011(06)

- [11].我国机器人行业发展驶入“快车道”[J]. 中国城市金融 2017(12)

- [12].操作机主运动机构的解耦性研究[J]. 机械工程学报 2010(11)

- [13].基于综合操作性能指标的操作机多目标优化[J]. 机械工程学报 2014(17)

- [14].焊接机器人操作机组成及结构特点[J]. 现代焊接 2012(08)

- [15].锻造压机和操作机的一体化控制的系统设计[J]. 锻压装备与制造技术 2011(05)

- [16].锻压操作机夹持长棒料随动过程动态受力分析[J]. 计算力学学报 2012(03)

- [17].石化设备焊接悬臂操作机的技术改造[J]. 石油和化工设备 2017(05)

- [18].平行连杆式操作机悬挂系统刚度与阻尼参数研究[J]. 中国机械工程 2016(23)

- [19].重型锻造操作机的操作性能分析[J]. 机械工程学报 2010(11)

- [20].3t有轨操作机大车行走液压马达故障分析与排除方法[J]. 液压与气动 2010(08)

- [21].现代焊接技师培训(三十九)[J]. 现代焊接 2009(10)

- [22].关于25吨全液压操作机液压系统的复活[J]. 科技经济导刊 2019(06)

- [23].韩国6000吨操作机夹钳座的清整[J]. 黑龙江科技信息 2009(18)

- [24].机器人改变未来[J]. 百科知识 2013(20)

- [25].锻造操作机运动仿真的实现[J]. 电脑编程技巧与维护 2010(14)

- [26].重载操作机夹持装置性能分析[J]. 锻压装备与制造技术 2008(02)

- [27].国产化最大吨位600 T.M全液压操作机在烟台顺利投产[J]. 锻压技术 2012(06)

- [28].锻造操作机顺应性能评价与优化方法[J]. 机械工程学报 2010(23)

- [29].平行连杆式锻造操作机吊挂系统结构设计试验[J]. 机械研究与应用 2020(01)

- [30].操作机钳口凸齿结构对摩擦因数的影响[J]. 锻压技术 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/195ae8fa5ee4f436be5afb4f.html