# 掺杂Al硅酸镧电解质的制备、表征及电性能研究

### 论文摘要

磷灰石型硅酸镧（La10-x（SiO4）6O2±y）,因其在中温下表现出较高的离子电导率和较低的活化能,被认为是具有应用前景的固体氧化燃料电池的电解质材料。Si4+位上掺杂A13+可以有效地提高磷灰石型硅酸镧的离子电导率,但与没有掺杂的硅酸镧相比,延长了烧结时间和烧结温度。本文以La（NO3）3·xH2O,水玻璃和Al（NO3）3·xH2O为原料,碳酸氢铵为沉淀剂,采用共沉淀法制备硅酸镧前躯体,经冷冻干燥和煅烧处理得到磷灰石型La9.67Al1Si5O26和La9.67Al1.5Si4.5O25.75粉体。运用TG-DSC、XRD等对前躯体和煅烧后粉体进行表征。煅烧后粉体经等静压成型,烧结,得到烧结体,对烧结体进行XRD表征,密度测量,SEM表征。测定交流阻抗谱,通过等效电路拟合,分析了烧结体的微观结构和电性能之间的关系。实验结果表明：（1）采用La（NO3）3·xH2O.水玻璃和Al（NO3）3·xH2O为原料,用共沉淀法制备硅酸镧前躯体,经冷冻干燥后所得粉体,在900℃煅烧4 h可得到磷灰石型La9.67Al1Si5O26粉体,XRF表征表明,粉体中各元素含量与实验设计相吻合。采用与上述相同的方法,在1000℃煅烧4 h可得到磷灰石型La9.67Al1.5Si4.5O25.75粉体,粉体中元素含量与实验设计相吻合。（2）对于La9.67Al1Si5O26, SEM结果表明：晶粒粒径由900℃粉体对应烧结体的0.5μm左右增大到1000℃的0.8-1.0μm,1000℃粉体对应烧结体的致密度最大,1100℃粉体对应烧结体的致密度有所降低。对于La9.67Al1.5Si4.5O25.75,烧结体的晶粒粒径随着粉体煅烧温度的升高先增大后减小,从800℃粉体对应烧结体的0.5μm左右增大到1100℃的1μm左右,且后者的致密度更大。（3） La9.67Al1Si5O26固体电解质的电性能研究表明：1550℃烧结2h的烧结体,随着粉体煅烧温度的升高,总电导率先增大后减小,1000℃粉体对应烧结体的电导率最大,500℃达到1.60×10-3S/cm,800℃C达到1.69×10-2S/cm；1550℃烧结4 h的烧结体,800℃粉体对应烧结体的电导率最大,500℃达到2.10×10-3S/cm,800℃达到2.06×10-2S/cm。对于烧结2 h的烧结体,1000℃粉体对应烧结体的晶粒电导率最大；对于烧结4 h的烧结体,900℃粉体对应烧结体的晶粒电导率最大。对于烧结2 h的烧结体,1100℃粉体对应烧结体在450℃的晶界电导率为1.60×10-3 S/cm；烧结4 h的烧结体,800℃粉体对应烧结体在450℃的晶界电导率为2.23×10-3/cm。由此得出结论：延长烧结温度,能够有效提高电解质的总电导率和晶粒电导率。（4） La9.67Al1.5Si4.5O25.75固体电解质电性能研究发现,烧结体随着粉体煅烧温度的升高,烧结体的总电导率先增大后减小,1100℃粉体对应烧结体的总电导率最大,800℃可达到1.48×10-2/cm。1100℃粉体对应烧结体的晶粒电导率最大。800℃粉体对应烧结体的晶界电导率最大,450℃时达到6.14×10-4S/cm。（5）在相同的煅烧温度和测试温度下,磷灰石型La9.67Al1Si5O26的总电导率,晶粒电导率和晶界电导率均比La9.67Al1.5Si4.5O25.75高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 固体电解质简介

- 1.2 中低温固体电解质

- 1.3 磷灰石型电解质

- 1.3.1 磷灰石型电解质的简介

- 1.3.2 磷灰石型硅酸镧的结构及导电机理

- 1.3.3 磷灰石型硅酸镧的研究进展

- 1.3.4 论文的研究内容与方法

- 参考文献

- 9.67Al1Si5O26制备、表征及电性能研究'>第二章 磷灰石型La9.67Al1Si5O26制备、表征及电性能研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验原料

- 2.2.2 实验仪器

- 9.67Al1Si5O26粉体的制备'>2.2.3 La9.67Al1Si5O26粉体的制备

- 9.67Al1Si5O26粉体的热处理,成型与烧结'>2.2.4 La9.67Al1Si5O26粉体的热处理,成型与烧结

- 2.2.5 表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 前驱体的热重分析

- 2.3.2 粉体的XRD表征

- 2.3.3 烧结体的XRD表征

- 2.3.4 烧结体的相对密度的测定

- 2.3.5 烧结体的SEM表征

- 9.67Al1Si5O26烧结体的电性能表征'>2.3.6 La9.67Al1Si5O26烧结体的电性能表征

- 2.4 结论

- 参考文献

- 9.67Al1.5Si4.5O25.75的制备、表征及电性能研究'>第三章 磷灰石型La9.67Al1.5Si4.5O25.75的制备、表征及电性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验原料

- 3.2.2 实验仪器

- 9.67Al1.5Si4.5O25.75粉体的制备'>3.2.3 La9.67Al1.5Si4.5O25.75粉体的制备

- 9.67Al1.5Si4.5O25.75粉体的热处理,成型与烧结'>3.2.4 La9.67Al1.5Si4.5O25.75粉体的热处理,成型与烧结

- 3.2.5 性能表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 前驱粉体的热重分析

- 3.3.2 粉体的XRD表征

- 3.3.3 烧结体的XRD表征

- 3.3.4 烧结体相对密度的测定

- 3.3.5 烧结体的SEM表征

- 9.67Al1.5Si4.5O25.75烧结体的电性能表征'>3.4 La9.67Al1.5Si4.5O25.75烧结体的电性能表征

- 3.4.1 总电导率

- 3.4.2 晶粒电导率

- 3.4.3 晶界电导率

- 3.4.4 电导活化能

- 3.5 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].多向压缩纯钨烧结体的组织及热稳定性（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2018(03)

- [2].纯钼烧结体弹/塑性力学行为研究[J]. 稀有金属材料与工程 2013(04)

- [3].双管-中心杆爆炸烧结对改进烧结体质量的实验研究[J]. 实验力学 2008(05)

- [4].氧化钛烧结体的氧含量测定[J]. 理化检验(化学分册) 2008(02)

- [5].方解石含量对坭兴陶坯体烧成特性及其烧结体微观结构、性能的影响[J]. 机械工程材料 2014(03)

- [6].球磨时间对放电等离子烧结Fe-2Cu-1.5Ni-0.5Mo-0.8C粉末的影响[J]. 广州航海学院学报 2019(04)

- [7].钼粉烧结体高压扭转成形过程的数值模拟[J]. 重型机械 2016(03)

- [8].纯钼烧结体压缩变形本构模型建立[J]. 固体力学学报 2012(03)

- [9].关于多晶复合材料的讨论[J]. 超硬材料工程 2008(03)

- [10].CuSn20粉末烧结体的微观分析及力学性能研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2013(01)

- [11].超细WC/Co粉末及其烧结体的制备与表征[J]. 四川化工 2013(01)

- [12].金属间化合物和低孔隙率TiC烧结体在热压下界面的扩散、挤压和反应行为(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2012(02)

- [13].cBN-TiN-Al烧结体黏结剂组分配比研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2012(01)

- [14].金刚石烧结体[J]. 国防制造技术 2010(01)

- [15].α-Si_3N_4与γ-Si_3N_4超高压烧结体的性能对比[J]. 机械工程材料 2009(10)

- [16].模具润滑温压成形法制作的高密度铁基烧结体的磁性与组织[J]. 粉末冶金技术 2008(06)

- [17].cBN烧结体工具的最新动向及其适用事例[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2011(02)

- [18].烧结温度对CuZnSn13粉末烧结体组织和性能的影响[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2016(04)

- [19].Fe-Cu-Sn烧结体的显微组织与力学性能[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2011(01)

- [20].烧结气氛对Nb+PCS烧结体制备的影响[J]. 金属热处理 2008(08)

- [21].污泥烧结轻骨料调质影响研究[J]. 环境科学研究 2008(06)

- [22].尺寸和球磨对细晶钨粉烧结体致密度的影响[J]. 应用技术学报 2018(02)

- [23].Cr-RE共掺杂WC-Co合金烧结体表面RE_2S_3和RE_2O_2S相的原位形成(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(02)

- [24].压制方式和烧结工艺对置氢Ti6Al4V粉末烧结体组织和性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2011(02)

- [25].TiC掺杂对MCMB烧结体组织和性能的影响[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [26].粉末冶金钛合金SP-700的制备[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2008(05)

- [27].反应烧结碳化硼/碳化硅坯体和烧结体的性能测试及分析[J]. 硅酸盐通报 2013(06)

- [28].Cu-Fe基金刚石复合材料的制备工艺及性能[J]. 材料导报 2010(02)

- [29].Co-C烧结体的高温高压相变研究[J]. 超硬材料工程 2013(05)

- [30].加拿大铁精粉对烧结体固结强度的影响及其改善方法[J]. 钢铁 2019(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1965fada23d91b744a1d2722.html