# 飞行器波导缝隙天线工程设计

### 论文摘要

波导缝隙天线由于体积小、重量轻、口径面幅度容易控制易于实现低副瓣、其箱梁式的整体结构能够满足高可靠性工程要求等特点,在飞行器雷达领域的应用很广泛。本文通过对波导缝隙天线原理的探讨,总结了考虑壁厚及高次模影响Elliot的三个辐射缝隙设计方程,给出了这三个设计方程在工程设计中具体应用方法。对平板缝隙天线匹配机制进行分析,建立了激励缝、耦合缝的匹配模型,给出了激励缝、耦合缝的三维仿真模型及综合设计流程。对子阵间短路板的影响进行了理论分析,并给出了处理方法。与矩形波导宽边纵向缝隙天线相比,非对称单脊波导纵向缝隙天线的理论基础和分析途径是基本一致的,因此非对称单脊波导的口径选择即截止波长的计算是一个关键点,本文对此作了介绍。采用文中的方法,进行了某型无人机SAR天线的工程设计。同时结合Asoft HFSS电磁场仿真软件对全阵作了仿真,给出了理论设计、仿真及实测的数据验证了此工程设计方法的可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景及其意义

- 1.2 研究的目的

- 1.3 论文的结构

- 2 波导缝隙天线理论

- 2.1 波导缝隙的辐射原理及等效电路

- 2.2 波导缝隙天线组阵形式

- 2.2.1 行波阵及其等效电路

- 2.2.2 谐振阵及其等效电路

- 2.3 不对称脊波导缝隙阵列

- 2.3.1 不对称脊波导缝隙天线组阵原理

- 2.3.2 不对称单脊波导参数计算

- 3 波导缝隙天线工程设计方法

- 3.1 概述

- 3.2 孤立辐射缝导纳数据研究

- 3.3 辐射缝隙阵列设计

- 3.3.1 Elliot的三个设计方程及其修正

- 3.3.2 三个方程在工程设计中的应用

- 3.4 耦合缝的设计

- 3.4.1 阵列的交叉波导耦合缝馈电方式

- 3.4.2 耦合缝参数的求解

- 3.4.3 耦合波导的馈电装置及匹配设计方程

- 3.4.4 耦合缝的仿真

- 3.5 子阵的划分与子阵间短路板的处理

- 3.5.1 子阵的划分

- 3.5.2 短路板的处理

- 4 工程设计实例

- 4.1 某型机载SAR天线工程设计

- 4.2 全阵仿真及实测结果

- 5 结论

- 攻读学位期间获奖和发表论文情况

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].缝隙天线的维护保养[J]. 西部广播电视 2017(21)

- [2].一种新型的超宽带锥削缝隙天线设计[J]. 电子科技 2013(12)

- [3].带反射背腔的圆形缝隙天线的仿真与设计[J]. 中国电子科学研究院学报 2011(03)

- [4].基于左手材料的差分双频缝隙天线[J]. 材料导报 2015(S2)

- [5].采用新型背腔的对数周期缝隙天线[J]. 电波科学学报 2014(02)

- [6].一种频率可重构缝隙天线的设计[J]. 西安邮电大学学报 2018(06)

- [7].星载大型平板缝隙天线结构设计及热变形分析[J]. 空间科学学报 2014(06)

- [8].一种具有增益改善的低散射缝隙天线设计[J]. 电波科学学报 2012(06)

- [9].微带方形缝隙天线的设计[J]. 无线电工程 2011(01)

- [10].电视分米波缝隙天线常见故障的排除[J]. 西部广播电视 2018(22)

- [11].一种超宽带圆环缝隙天线设计[J]. 微波学报 2012(S3)

- [12].新型快速波导缝隙天线设计方法[J]. 微波学报 2016(03)

- [13].某自行高炮波导缝隙天线仿真研究[J]. 火炮发射与控制学报 2012(01)

- [14].带有辐射增强结构的直线渐变微带缝隙天线[J]. 电波科学学报 2010(04)

- [15].X波段宽边波导缝隙天线的设计[J]. 微波学报 2016(S1)

- [16].一种兼有高增益和宽带低散射特征的波导缝隙天线设计[J]. 物理学报 2014(03)

- [17].一种新型宽频带低剖面高效率平板缝隙天线[J]. 遥测遥控 2017(06)

- [18].一种新型双频全向基片集成波导螺旋缝隙天线[J]. 电子器件 2017(05)

- [19].应用于Wi-Fi频段的背腔式缝隙天线设计[J]. 电波科学学报 2016(01)

- [20].一种高增益强定向波导缝隙天线[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [21].基于完美吸波超材料的缝隙天线设计[J]. 微波学报 2012(05)

- [22].波导缝隙天线研究中的“三匹配”问题[J]. 雷达科学与技术 2020(02)

- [23].共享孔径超表面设计及其在提升波导缝隙天线辐射和散射性能中的应用[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [24].低剖面双频双圆极化平板缝隙天线的设计[J]. 电波科学学报 2015(04)

- [25].波导窄边缝隙天线的研究和设计[J]. 雷达科学与技术 2013(05)

- [26].一种展宽波导缝隙天线带宽方法的研究[J]. 微波学报 2008(S1)

- [27].宽带圆极化微带缝隙天线的设计[J]. 微波学报 2018(S1)

- [28].一种抑制背向辐射的微带缝隙天线的优化设计[J]. 测试技术学报 2015(03)

- [29].基于超表面的宽带圆极化缝隙天线设计[J]. 传感器与微系统 2020(11)

- [30].倒L形枝节加载宽带圆极化缝隙天线[J]. 微波学报 2018(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/19933afc64d96639d3a5a294.html