# 10kV基建配网工程设计分析

湛江雷能电力设计院有限公司，广东湛江524005

摘要：本文根据国家电网相关的规定，对10kv基建配网工程进行了设计分析，从问题的预测分析到对问题给予合理额解决方案，然后制定合理的初步设计方案。在通过相关部门审查后，进一步制定施工工作方案。一步一步循序渐进，以求制定出更完善的设计方案，从而提高配网工程的质量和施工效率。本文仅供参考。

关键词：配网工程；电网建设

1引言

随着我国经济的飞速发展，电力的使用需求也日益飚高，而在我国的电力事业的发展中，电网工程中的重要组成部分—10kv配网基建工程起到了非常重要的作用。为了保证电力的正常供应，配网基建工程就是其中不可忽视的重要部分。高质量的工程就要从设计、材料等方面严格把关，因此本文着重与方案的设计分析，仅供参考，又不足之处欢迎指正。

2问题预测与可行的解决方案

2.1可能遇到的问题

（1）当地居民不配合。在工程的实施过程中，有些居民不太配合施工或是有意阻挠施工的顺利进行。群众认为施工会对其的利益有所损害，认为配电变压器会对人体有辐射不利于居民的身体健康，或是施工破坏当地的环境；他们或是担心由于要对部分房屋外墙打街码，进而会对房屋的整体结构有所影响，或是对房屋有所损害。

（2）巨额的道路挖掘修复费用。在配网基建工程的施工过程中，可能需要挖掘附近的道路，这样会使工程的成本费用大大提高。只有在有足够的资本投入的情况下才能使工程顺利的完工。

2.2解决方案

（1）在面对居民的阻挠时候，应该清楚的让群众认识到施工队会按照国家相关的法律法规就行施工，对于辐射问题，施工队会严格按照《电磁辐射环境保护管理办法》明文规定进行施工，让居民意识到工程施工会严格执行相关的规章制度而不会出现他们所担心的问题。

（2）我国近年来配网工程项目甚多，许多的项目涉及到市政道路开挖，而道路的修复也是要付出相当大的经济代价。而道路的开挖也会引发很多的交通问题。此外，大量的电缆沟在进行道路扩建和改造被覆盖，从而导致原先的的线路走廊很难被找到。如果进行线路改造只能挖掘新的电缆走廊，而这样的则会造成高额的开挖费用。所以在进行施工前，我们尽可能周全的考虑到这些问题，做出最合理、科学的的设计方案，也便于施工队的顺利施工和最大限度的减小工程成本。面对开挖和修复问题，我们应该提前向城市管理行政主管部门申请占道需求，以便于行政部门对城市的管理。并且也要对道路的修复做好周全的考虑，可以将道路的修复委托给专门城市道路养护维修单位对道路进行修复。

3起始阶段设计

3.1估算工程完工的时间

在10kv基建配网工程中，第一要计划好的就是项目设计的时间，有了时间的限制才能更有效率的完成项目。

3.2掌握项目实施地点的情况

要对项目的实施地点了如指掌，要收集该地区的电器设备运行情况，线路负荷状况，还有电器接线图等等，以便于更好了解该地区的实际情况。

3.3勘察现场

对现场的勘察也要认真仔细，确定好配网工程线路的起点，线路途径点和线路的终点。

3.4起始阶段的详细设计

仔细阅读中国南方电网城市配电网技术导则以及相关规范和标准，再根据从项目实施地点收集来的相关材料，进行项目的起始阶段设计。起始设计过程中的主要内容有一下几点。

（1）用经纬仪，滚轮，红外线测距仪等工具对实施现场进行测量。根据路线的长短和复杂度选，选择不同的测量工具。经纬仪就适合地形复杂和线路较长的情况，滚轮和红外线测距仪就比较长用于地形平坦视野开阔的地形。

（2）沿线测量时，我们可以运用不同的方法将现场的情况记录下来。比如说：拍照，做笔记；记录的主要内容有：突出的具有标志性的东西，或是新建的建筑物等等。利用这些收集来的材料进行线路的绘制。此外，在提交了电子档案提交之后，施工队或是运行部门可以迅速找到故障点，以便于尽快的修复这些故障，以此来提高服务质量。

（3）在熟悉和掌握了收集到的材料和各方面情况后，就可以绘制改造后电气接线图，改造后线路走向示意图等等。在进行图形绘制时，为了将修改前后的差别显示出来，我们可以使用不同的颜色和线型来区分。新建的内容，可以用虚框在改后的电气接线图上标注。为了使设计说明能够更加的准确详细，要周全的考虑到各种情况，例如：项目的运距，电气设备的选择，项目的设计依据，范围和规模，地形等等。

4设计方案的审查

（1）起始阶段的设计方案和估算完成后，可以向相关上级部门提交。在符合电网规划大纲的前提下，结合实际情况，对设计方案的合理性，可行性，必要性进行讨论和分析，最后统一意见和建议。

（2）初步审查过后，联系实际情况对图纸和预算进行进一步的优化和完善。将优化后的图纸提交到建设部门后，最终提交给规划部门。

5施工工作的设计

5.1重新勘察和测量

首先，要对起始阶段设计方案的路径进行再一次的勘察和测量。这是一定要不能少的步骤。由于施工相对起始阶段设计会有一定的时间延迟，这段时间内现场状况可能会变化，所以针对这些情况要将设计方案进行优化。举个例子，起始设计方案中有2根可利用的电缆保护管，而现在却被其他工程占用，所以就要增加工程量和费用。

5.2相关设备的合理选择

以相关标准为依据，进行导线，基础形式，杆塔模式等设备的选择，以确保可以合理的控制工程的造价，和加快工程的建设进度，更能显著的提高工程的质量。

在选择基础式和杆塔式后，依据配网规划，将线路设计为单回路，并使其排列成三角形。其中，档距的设计需要根据施工现场的实际情况而定，通常，为能够起到路线的防风作用，大约在线路5档时，就要对基铁塔进行设置。这样不仅能防风，还方便于以后铁塔引出分支路线。考虑到当地的城镇道路建设，要认真的挑选水泥电杆和铁塔。

对防雷用具的选择，采用小于10欧的接地电阻可以有效的确保铁塔接地，避雷装置的设置也不要超过1千米。如果想要保证优良的绝缘效果，横担和瓷瓶可以采用SQ250以及上等级的瓷横担。此外，这种设备还可以迅速找到故障点挡碰到意外情况的破坏。考虑到被雷击的情况，悬式绝缘子可以采用玻璃绝缘子。

敷设方式和保护管的选择。电缆沟敷设方式方便施工和运行维护，而在施工现场条件受到局限是可以采用埋管敷设方式或者是槽盒敷设方式。如果采用埋管敷设方式则需要使用波纹管作为保护管，因为波纹管的耐腐蚀且硬度强。

对线型的选择。中压架空线的可根据配网规划使用铝芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆，在主干线和分支线的线型选择上予以区别，使用合适的线型以提高服务的质量。

电缆沟结构的型式设计以及顶管和埋管的设计。浮面电缆沟这种结构有利于施工和运行维护，可以优先考虑。沉底时是在要求与现场环境一直的情况下使用，此时埋管方式可以选用直埋式，此外如果具有管道，可以采用排管式的方式以确保保护管的牢固。

对电气设备的选择，通常，高压电缆分支箱可以采用开关一进三出电缆分支箱，户内环网柜可以采用免维护的SF6负荷开关柜。户外真空开关则采用带通讯接口的真空开关。而变压器则可以采用S11及以上等级的低损耗变压器。

6结束语

为了保证施工的顺利有效率的进行，在工程启动前，要充分了解施工人员的技术背景。在施工正式启动后，要实时验收施工队的工作质量。当发现了问题以后，要采用合理有效的解决方案。为了提高工程的质量，对材料，项目的各个关键点都要进行反复的检查和验收。

参考文献：

[1]刘雅琴.关于10kv基建配网工程施工中存在的问题探讨（2016）

[2]林峰.10kv配网基建工程设计过程探讨（2014）

[3]叶高林.10kv配网基建工程施工常见问题及处理（2015）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1997036b089002b1b813728a.html