# 石油开采中的节能降耗技术探究李少军

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂甘肃庆阳745100

摘要：随着我国国民经济发展的愈发迅速，石油领域的发展也有了质的飞跃。但对于石油开采工作来说，其开采所得虽然能够为企业创造巨大的经济效益，但同时也加剧了石油能源消耗过大的问题。所以，在石油开采工作中，对节能降耗技术进行合理应用是非常有必要的。那么，如何才能在石油开采的过程中合理的应用节能降耗技术，便是相关企业需要思考及研究的重点内容。基于此，本文对其进行了有效研究。

关键词：石油开采；节能降耗技术；应用

引言：

近年来，我国石油领域的发展愈发迅速，但随之产生的能源消耗问题却愈发严重。其主要原因就是因为石油开采工作在实际进行的过程中，并没有对节能降耗问题加以重视，也没有对节能降耗技术进行合理应用，就导致石油资源的耗能情况愈发严重，进而造成了资源及成本的过度浪费。所以，如何在石油开采的过程中实现节能降耗的目的，便成为了石油企业需要攻克的一项重要课题。

1在油田电网方面的应用

首先，在油田滚动开采的过程中，若是能够在相关线路方面实现对节能降耗技术的合理使用，其相关导线的横截面积就会不断增大，进而降低了相关线路的能源损耗。在此过程中，相关导线横截面积的不断增大，虽然会在一定程度上提高相关导线的使用成本，但经过经济性的电流密度计算可得，若是将此时导线横截面积下的线路投资与电能损耗成本相加，所得到的数值将会是最小数值。所以，若是按照经济电流密度对相关导线的横截面积进行合理选择，此方法是最具经济性的。其次，若是能够在输电电压的方面对节能降耗技术进行合理应用，便能够实现节能降耗的目的。例如，对于6KV的线路来说，其电压比较低，负载也比较大，所以在选用的过程中可以利用10KV的线路对其进行整改。但值得注意的是，虽然经过整改后的线路末端所存在的电压比较低，但在线路损失的方面对于成本节约目标的实现是非常有利的。若是相关线路的参数与功率是无法进行改变的，那么输电损失与相关线路中所存在的额定电压会呈反比例状态。若是电压的数值越高，其输电损失的数值就会越低。经调查及计算表明，10KV线路中所存在的线路损失是6KV线路的39%左右，所以，若是想要在油田输电网的架设过程中实现节约能耗的目的，那么10KV线路在高压输电线路的应用效果是最好的。

就目前来看，大多数电力企业在实际供电的过程中，所采用的供电方式主要以单电源为主，此类供电方式具有结构比较简单、资金投入比较少、供电速度比较快的特点。但是在发生供电故障以后，很容易突然间发生供电中断的现象，并且其影响范围也比较大，这就会造成供电可靠性的急剧下降。基于此，企业在进行供电的过程中可以将单侧环网与双侧环网的供电方式结合起来一同使用，若是在此过程中发生供电事故，便可以通过对开环运行方式的有效利用，避免供电损失现象的发生。

2在油田电气设备选用方面的应用

在对相关电气设备进行合理选用的过程中，应通过对节能降耗技术的有效应用，加大对相关环保电气设备的使用力度。比如，企业应通过对正确通风方法的合理利用，实现减少机械通风的目的，以确保能够最大限度的降低相关设施及建筑物的能源损耗，进而使大部分电气设备都能够利用相应的隔热措施对能源消耗过大的问题进行有效解决。这对于现阶段油田企业的电气设备优化与节能工作来说，是一个效果比较显著的重要措施之一。此外，企业也应根据实际情况结合油田生产运行周期的不同，对不同配电设备的变压器参数进行合理配置，并在配置完毕后将其投入使用。这样不仅能够实现节能降耗的目的，也能够减少甚至避免出现因空耗而造成的能源损失现象。

3在油田电力系统方面的应用

首先，对于能源优化来说，其优化目标的难度是比较大的。所以大多数油田的电力系统在进行能源优化的过程中，通常会采用线路距离最短、能耗最小的相关优化措施进行有效实施。例如，在对电力系统的各个模块进行实际运行的过程中，不同的油田企业会根据企业自身的实际情况结合电力线路铺设的实际距离对其进行充分考虑，也会在系统的投资额度上以及模块的运行成本上加大核算力度，以确保能够最大限度的将损耗降到最低。同时也会通过对不同模块经济性能的有效对比，对相应的接线方案进行合理优化，并对其进行有效实施。其次，对于系统中的能耗问题来说，无论是机采工作和注水工作，还是配电系统和供电系统，能耗问题的发生是不可避免的。但在此情况下，若是能耗问题过于严重，必然会对传递效率与传递质量造成影响。此外，企业也可以通过对无线检测和人工检修等方式的有效利用，对油田机井进行有效管理，并对其加以重视。同时也要在开采现场对相应的监控设备进行合理安装，以确保能够对一些漏油或是偷盗等现象进行有效监控，进而形成最终数据。再通过对其的分析与整理，获取最有效的电流数据以及电压数据等相关资料，以此来实现对能耗情况进行合理控制的目的。

4在油田采油系统方面的应用

在实际采油的过程中，若是油井的规模是不同的，那么它们所采用的采油方式也是有所区别的。比如，对于一些渗透能力比较弱、规模比较小的油田区域来说，其能源浪费的现象比较严重，但是又不能对其进行废弃处理，就导致其能耗问题愈发严重。所以，为了能够实现节能降耗的目的，企业应对间歇开采的方式进行合理应用。比如，在对螺杆泵间歇采油技术进行实际应用的过程中，主要是通过万向连轴节实现与螺杆泵的有效连接，并且在对泵进行实际转动的同时，实现了采油工作的顺利进行。在此过程中，中转站所负责的主要内容是:将已经采得的原油进行加工处理，进而促进后续工序的有效进行。这一方法的合理使用不仅能够节省采油成本、缩短采油工序，还能够对油泵在启动初期所存在的扭距问题进行有效解决。不仅如此，其间歇的时间也可以实现对扭矩和油井恢复程度的有效控制。由此可见，该技术的合理使用是非常有必要的，并且该技术的先进性也得到了事实的论证。此外，提捞采油技术也是间歇采油技术中的其中一种方式。在对此技术进行合理应用的过程中，不仅能够节约大量的用电费用，也能够减少药剂费用的浪费。而且，对于此类方法而言，其在实际使用的过程中并不需要使用电力，所以也不需要对电力设施以及集油管线进行实际使用，进而降低了企业的投资费用。

结语：

综上所述，对于石油企业来说，其生产效益是保证企业正常运营的重要条件，而节能降耗是促进产业结构优化、提升相关技术水平的重要保障。所以，对节能降耗技术进行合理应用是非常有必要的。在此条件下，无论是各个环节的能耗损失，还是各个阶段的资源浪费，都会在一定程度上对企业的最终效益造成影响。因此，节能降耗技术的合理使用已经成为了石油企业需要关注的重点问题。基于此，本文对其进行了有效研究。

参考文献：

[1]鲍磊.石油开采企业节能监测与节能潜力分析[J].中国石油和化工标准与质量,2018,38(14):121-122.

[2]陈书阳.稠油开采节能技术的降稠方式探究[J].石化技术,2017,24(12):239.

[3]苗杨,孙春晓,徐嘉一.石油开采企业节能监测与节能潜力分析[J].节能,2017,36(03):70-72+3.

[4]王泽富.节能降耗技术在石油开采中的综合应用[J].能源技术,2002(03):125-128.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/19a306a0262bb5c9e1976c89.html