# 宽带纵向换能器研究

### 论文摘要

随着水声技术的发展,要求水声换能器朝着低频、宽带、大功率的方向发展。而对于众多换能器中的纵向换能器,如何获得更宽带宽,仍然是各国学者研究努力的方向。本文主要研究了两种结构形式的纵向换能器,一种是采用新型结构形式的空腔式前盖板纵向换能器,由于其结构能产生多种模态,利用多模态耦合而实现换能器更宽频带工作；另一种采用传统经典的Tonpilz换能器结构形式,利用Tonpilz换能器的纵振模态和前盖板的弯曲振动模态耦合实现宽带发射。首先,利用经典的等效电路法对Tonpilz换能器进行了理论分析。其次,利用ANSYS有限元分析软件对两种换能器进行分析,研究了结构尺寸对换能器宽带性能的影响,并对换能器的结构尺寸进行优化,由此确定了样机的结构尺寸。利用软件计算了两种换能器的阻抗特性和辐射特性。最后,制作了Tonpilz换能器和空腔式前盖板纵向换能器,测量了两种换能器的阻抗特性以及水中的辐射特性。实验测得,Tonpilz换能器在15kHz-31kHz的频带内工作,最大发送电压响应为150.7dB,带内起伏5.5dB；空腔式前盖板纵向换能器最大发送电压响应为148.9dB,工作频带为4.5kHz-14kHz,带内起伏9dB。结果表明,ANSYS有限元软件仿真结果和测量结果基本相符。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 纵向振动换能器

- 1.3 拓宽纵向换能器频带方法

- 1.3.1 匹配层换能器

- 1.3.2 单端激励换能器

- 1.3.3 双激励换能器

- 1.3.4 纵弯耦合换能器

- 1.4 新型纵向换能器

- 1.5 论文主要研究内容

- 第2章 宽带纵向换能器理论分析

- 2.1 TONPILZ换能器等效电路分析

- 2.2 ANSYS有限元软件分析换能器的理论与步骤

- 2.3 本章介绍

- 第3章 宽带TONPILZ换能器有限元分析

- 3.1 宽带TONPILZ换能器有限元模型

- 3.2 宽带TONPILZ换能器空气中有限元分析

- 3.2.1 模态分析

- 3.2.2 空气中谐响应分析

- 3.3 宽带TONPILZ换能器水中有限元分析

- 3.3.1 水中谐响应分析

- 3.3.2 换能器的电声特性

- 3.3.3 优化换能器结构尺寸

- 3.4 本章小结

- 第4章 空腔式前盖板纵向换能器有限元分析

- 4.1 空腔式前盖板纵向换能器有限元模型

- 4.2 空腔式前盖板纵向换能器空气中有限元分析

- 4.2.1 模态分析

- 4.2.2 空气中的谐响应分析

- 4.3 空腔式前盖板纵向换能器水中有限元分析

- 4.3.1 水中谐响应分析

- 4.3.2 换能器的电声特性

- 4.3.3 优化换能器结构尺寸

- 4.4 本章小结

- 第5章 换能器的制作与测量

- 5.1 宽带TONPILZ换能器的制作

- 5.2 宽带TONPILZ换能器的测试与结果分析

- 5.2.1 空气中阻抗特性测试结果与分析

- 5.2.2 水中性能测试与结果分析

- 5.3 空腔式前盖板纵向换能器的制作

- 5.4 空腔式前盖板换能器的测试与结果分析

- 5.4.1 空气中阻抗特性测试结果与分析

- 5.4.2 水中性能测试与结果与分析

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].折回型纵向振子低频拼合圆柱换能器[J]. 声学学报 2020(01)

- [2].碟形纵弯换能器研究[J]. 声学与电子工程 2019(04)

- [3].换能器阵列型超声抛光机理及声场仿真和实验研究[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [4].宽体液腔Janus-Helmholtz换能器[J]. 应用声学 2020(05)

- [5].圆环换能器故障成因评判的实验设计[J]. 声学技术 2018(05)

- [6].一款低频Janus-Helmholtz顺性腔换能器[J]. 声学技术 2016(05)

- [7].铁镓驱动弯曲圆盘换能器设计及振动特性研究[J]. 应用声学 2016(06)

- [8].环状活塞换能器的声镊子研究[J]. 南京大学学报(自然科学) 2017(01)

- [9].管梁耦合宽带换能器[J]. 声学学报 2017(05)

- [10].一种采用PVDF压电薄膜的弯张换能器[J]. 振动与冲击 2016(03)

- [11].铁镓复合棒换能器设计及非线性驱动研究[J]. 声学学报 2016(03)

- [12].Ⅲ型弯张换能器设计研制[J]. 压电与声光 2016(04)

- [13].一种宽频带压电单晶换能器设计[J]. 水下无人系统学报 2020(01)

- [14].外接电感对轻负载阶梯型换能器频率的影响规律[J]. 科学技术与工程 2019(02)

- [15].两种低频换能器结构性能有限元研究[J]. 舰船电子工程 2017(11)

- [16].压电陶瓷堆位置对郎之万换能器内部损耗的影响[J]. 声学技术 2017(02)

- [17].超声水表换能器时间与温度影响试验研究[J]. 仪表技术 2017(10)

- [18].新型纵弯复合换能器频率特性及辐射声场研究[J]. 科学技术与工程 2016(12)

- [19].粘接层对PVDF换能器性能影响研究[J]. 传感器与微系统 2016(08)

- [20].换能器焊点对声场分布影响的研究[J]. 世界科技研究与发展 2015(03)

- [21].高频宽带换能器研究[J]. 声学技术 2013(06)

- [22].低频钹式换能器的有限元分析[J]. 四川兵工学报 2013(06)

- [23].声管测量系统的宽带复合型换能器[J]. 声学学报 2011(04)

- [24].钹式换能器的有限元设计与分析[J]. 四川兵工学报 2011(10)

- [25].Spherical-cymbal换能器静水压性能研究[J]. 国防科技大学学报 2010(03)

- [26].钹型换能器结构演化[J]. 机械与电子 2009(02)

- [27].考虑预应力的双励磁线圈铁镓换能器输出特性[J]. 电工技术学报 2019(23)

- [28].非理想条件下换能器阵列指向性研究[J]. 压电与声光 2020(01)

- [29].压电薄球壳换能器瞬态响应的模型理论研究与实验验证[J]. 振动工程学报 2020(02)

- [30].声波测井单极换能器的近似理论分析[J]. 测井技术 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/19a3fa38762c30ed15a579d8.html