# 吸湿功能聚苯乙烯片材的制备及性能研究

### 论文摘要

本文以聚苯乙烯(PS)为基材,用具有吸湿功能的聚乙烯醇(PVA)为辅料,通过熔融共混方法,制备具有吸湿功能的包装片材。具体方法是以丙三醇和乙二醇为复配增塑剂,对PVA进行改性,实现PVA的熔融加工,再采用熔融共混技术制备PS/改性PVA共混片材,改善了PS片材的力学性能,并使PS片材具有吸湿功能。采用红外光谱分析、扫描电镜观察对改性PVA粉末进行改性效果的表征,通过熔融温度测试确定改性PVA的熔融温度,并对PS/改性PVA包装片材的力学性能、吸湿性能、保湿性能等进行了性能测试。结果表明：加入增塑剂后的改性PVA,羟基伸缩振动在红外光谱上的吸收峰发生偏移,而且PVA羟基伸缩振动吸收最大波数向高波数方向偏移,说明加入增塑剂后,PVA羟基形成氢键的强度减弱,可以实现对PVA改性,使其容易实现热塑成型。通过扫描电镜观察,PVA表面较为平整密实,改性PVA的表面为疏松的多孔结构。通过DSC实验,测试改性PVA的熔融温度,PVA熔融温度为197.69℃,复配增塑剂的用量为50phr,丙三醇和乙二醇的质量比为4：1时,改性PVA熔融温度最低,为146.6℃,易实现PVA的熔融加工随着PVA含量的增加,共混片材拉伸强度先下降,后又上升,当质量比为7：3与6：4之间时,拉伸强度和断裂伸长率都为上升趋势,而且当质量比为6：4时,共混片材拉伸强度再次达到峰值,说明此比例二者的相容性最好。继续增加PVA含量,拉伸强度呈下降趋势；随着PVA含量的增加,共混片材的断裂伸长率逐渐增加,当PS与PVA的质量比大于7：3时,断裂伸长率呈现急剧上升的趋势。所以,当PS与PVA的质量比为6：4时,共混片材力学性能最好,拉伸强度13.9MPa,断裂伸长率67.47%。将最优配方的共混片材置于不同湿度下吸湿7天,在低湿度条件下,片材的吸湿量小且吸湿速率平缓；在高湿度条件下,吸湿初期,片材的吸湿量随时间的延长显著增加,吸湿后期,吸湿速率增加缓慢,吸湿率可以达到25.74%。将在温度25℃,90%相对湿度条件下吸湿7天的共混片材,置于温度25℃,相对湿度分别为50%和20%条件下的初期,共混片材的保湿率急剧下降,随着时间的推移,保湿率趋于稳定。确定复配增塑剂的用量为50phr,丙三醇和乙二醇的质量比为4：1,对PVA进行改性效果最好,有效地降低了PVA的熔融温度,很好地实现其熔融加工；当PS与PVA的质量比为6：4时,共混片材各性能最好,拉伸强度13.9MPa,断裂伸长率67.47%,拉伸强度符合高抗冲聚苯乙烯片材一等品的标准,断裂伸长率比纯聚苯乙烯提高34.94%；在高湿度条件下,吸湿效果优于生石灰干燥剂,并具有一定的保湿能力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 前言

- 1.1 概述

- 1.2 功能包装材料

- 1.2.1 功能包装材料概况

- 1.2.2 功能包装材料的种类

- 1.2.3 功能包装材料发展新动向

- 1.3 高吸水性树脂

- 1.3.1 高吸水性树脂概况

- 1.3.2 高吸水性树脂的分类

- 1.3.3 高吸水性树脂的应用

- 1.3.4 高吸水性树脂的吸水机理

- 1.4 聚乙烯醇高吸水性材料

- 1.4.1 聚乙烯醇高吸水性材料概况

- 1.4.2 聚乙烯醇在包装上的应用

- 1.5 聚苯乙烯的发展现状及在包装上的应用

- 1.5.1 聚苯乙烯的发展现状

- 1.5.2 聚苯乙烯在包装上的应用

- 1.6 本课题研究的内容及意义

- 1.6.1 研究内容

- 1.6.2 研究意义

- 2 材料与实验方法

- 2.1 实验材料与仪器

- 2.1.1 实验材料

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 挤出成型工艺简介

- 2.2.1 挤出工艺原理

- 2.2.2 挤出工艺特点

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 PVA的表面改性

- 2.3.2 PS/改性PVA共混片材的制备

- 2.4 PVA表面改性效果表征

- 2.4.1 红外光谱分析

- 2.4.2 熔融温度测试

- 2.4.3 扫描电镜观察PVA粉末

- 2.5 PS/改性PVA共混片材性能的测定

- 2.5.1 造粒次数影响共混片材力学和吸湿性能的测定

- 2.5.2 共混片材力学性能的测定

- 2.5.3 共混片材吸湿性能的测定

- 2.5.4 扫描电镜观察片材的断面结构

- 2.6 最优配方共混片材性能的测定

- 2.6.1 不同湿度影响共混片材力学性能的测定

- 2.6.2 不同用量复配增塑剂改性PVA影响共混片材力学和吸湿性能的测定

- 2.6.3 共混片材吸湿速率和反复吸湿能力的测定

- 2.6.4 共混片材保湿效果的测定

- 2.6.5 共混片材卫生性能的测定

- 2.6.6 共混片材与实际干燥剂吸湿效果的比较

- 3 结果与讨论

- 3.1 改性PVA的表征分析

- 3.1.1 改性前后PVA的红外光谱分析

- 3.1.2 不同配比和用量的增塑剂对PVA熔融温度的影响

- 3.1.3 改性前后PVA的扫描电镜分析

- 3.2 PS/改性PVA共混片材性能分析

- 3.2.1 造粒次数对共混片材力学性能的影响

- 3.2.2 造粒次数对共混片材吸湿性能的影响

- 3.2.3 不同含量的PVA对共混片材力学性能的影响

- 3.2.4 不同含量的PVA对共混片材吸湿性能的影响

- 3.2.5 不同含量的PVA对共混片材微观结构的影响

- 3.3 最优配方共混片材性能分析

- 3.3.1 不同湿度对共混片材力学性能的影响

- 3.3.2 共混片材的吸湿速率

- 3.3.3 共混片材的保湿性能

- 3.3.4 共混片材的反复吸湿能力

- 3.3.5 不同用量复配增塑剂改性PVA对共混片材力学性能的影响

- 3.3.6 不同用量复配增塑剂改性PVA对共混片材吸湿性能的影响

- 3.3.7 共混片材的卫生性能

- 3.3.8 共混片材与实际干燥剂吸湿和应用效果的分析

- 4 结论

- 4.1 结论

- 4.2 创新点

- 5 展望

- 6 参考文献

- 7 攻读硕士学位期间发表论文情况

- 8 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].一种带自粘层柔性橡胶防水片材专用成型机[J]. 橡塑技术与装备 2020(13)

- [2].管径超薄铝塑复合片材的开发[J]. 口腔护理用品工业 2016(01)

- [3].多层共挤片材设备智能化改进探讨[J]. 塑料包装 2018(05)

- [4].挤出片材常见十大难题及解决方法[J]. 国外塑料 2012(06)

- [5].宽幅三元乙丙橡胶防水片材的开发[J]. 中国建筑防水 2010(02)

- [6].抗紫外线透明复合片材的开发[J]. 口腔护理用品工业 2018(01)

- [7].美国研究人员制作出可任意变色的柔性片材[J]. 军民两用技术与产品 2015(07)

- [8].薄型片材挤出生产中的问题及解决方案[J]. 塑料制造 2014(11)

- [9].平面茧丝无纺片材印像技术研究[J]. 丝绸 2014(05)

- [10].单向CFRP片材的拉伸性能研究[J]. 化工新型材料 2016(12)

- [11].石头废料制备饰面片材的综合研究[J]. 江西建材 2017(18)

- [12].复合片材柔性版印刷的关键因素[J]. 包装工程 2012(01)

- [13].我国板片材行业现状和发展前景[J]. 中国包装工业 2015(23)

- [14].板片材行业技术发展[J]. 中国包装工业 2015(23)

- [15].聚乙烯抗菌片材的制备及其迁移性能研究[J]. 包装工程 2020(21)

- [16].SABIC发布透明且质轻的飞机用片材[J]. 现代塑料加工应用 2015(01)

- [17].片材行业发展迅速,PS塑料备受市场欢迎[J]. 工程塑料应用 2015(08)

- [18].节点处梁侧粘贴纤维片材抗弯加固性能研究[J]. 建筑结构 2010(S1)

- [19].硫酸盐环境下碳纤维增强复材片材拉伸性能试验研究[J]. 工业建筑 2020(08)

- [20].聚氯乙烯片材饰面复合地板的质量评价[J]. 木材工业 2017(01)

- [21].玄武岩纤维片材和碳纤维片材高温后拉伸性能比较[J]. 防灾减灾工程学报 2012(01)

- [22].复合高阻隔片材应用于巴氏杀菌酸奶包装的研究[J]. 包装工程 2015(07)

- [23].橡胶化纤合成防水片材研究[J]. 中国建筑防水 2013(21)

- [24].发明专利“啮合式防渗片材”介绍[J]. 中国建筑防水 2010(12)

- [25].片材分离机构专利技术现状综述[J]. 科学技术创新 2018(11)

- [26].多层橡胶片材层叠复合表面压延质量分析及改善措施[J]. 橡胶工业 2013(03)

- [27].今年PP/PS阻隔片材增长速率为5%～8%[J]. 合成材料老化与应用 2012(03)

- [28].冻融循环和荷载耦合作用下CFRP(碳纤维增强聚合物)片材的耐久性试验研究[J]. 工程力学 2010(04)

- [29].添加25%回收料的PET片材[J]. 国外塑料 2009(11)

- [30].多层阻隔复合片材的开发[J]. 口腔护理用品工业 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/19a49408c861369690bc8c06.html