# 房屋建筑混凝土技术研究

天元建设集团有限公司山东省临沂市276003

摘要：由于房屋建筑的质量安全影响着人们的生活质量和生命财产安全，并且房屋建筑过程中的混凝土施工安全与否又严重影响着房屋建筑的安全，因此，在混凝土施工过程中采取有效施工方案，能够有效的保证房屋建筑的质量安全。混凝土是由多种施工材料混合而成的复合材料，我们日常讲的混凝土指的是使用水泥、砂土、石子、水等根据一定比例混合而成，并且需要不断的搅拌。制作成的混凝土具有很多特点，比如具有流动性、易凝结成型、粘度好等，非常适用于房屋建筑施工中。

关键词：房屋建筑工程；混凝土浇筑技术；技术分析

引言

我国仍是发展中国家，建筑行业作为我国第二支柱产业，改善并完善施工技术对现阶段的发展有很大帮助。在工业化、城镇化的快速发展进程中，城市建设中涌现出的高层越来越多，在建筑不断增多的情况下，人民深刻地意识到建筑质量安全的重要性。混凝土浇筑技术作为房屋建筑施工的重要环节之一不仅关系到房屋能否经得住长年的风吹雨打，也关系到居民的居住房屋的生活质量。

1混凝土施工技术应用过程中的问题

1.1混凝土浇注模板施工问题

在混凝土浇注模板施工过程中，模板的施工安装作为混凝土浇筑过程的一步重要工序，关系到混凝土成型结构件的整个质量问题。一个完善的混凝土浇筑过程，应该在进行混凝土浇筑之前，设计出科学有效的模板安装设计流程图，施工时需要根据制定好的流程图精细的进行模板安装工作，从而防止模板在施工过程中发生变形、开缝等情况。否则不仅不能保证混凝土的最终浇注质量，还会影响建筑物的质量安全。

1.2混凝土搅拌不均，流程混乱

混凝土施工过程必须按照一定的顺序进行，如果不能严格按照施工流程工作，将会对混凝土填筑质量造成不利影响，严重时将会导致安全事故发生，从而使得施工人员的人身安全受到威胁。由于现阶段施工企业在安全制度和相关施工注意事项的确立方面还不够完善，导致施工过程中工作人员难以依据流程规范化施工，进而引起不必要的安全事故。因此，按照施工流程进行施工是当前建筑企业务必要重视的问题，这对于施工人员自身安全是重要的保障。与此同时，混凝土搅拌中由于搅拌不严还可能导致混凝土表面蜂窝、麻面等质量问题的出现，影响建筑工程质量，进而对工程施工质量造成不利影响。

1.3测量混凝土温度存在的问题

探究进行混凝土的浇筑时，应该时刻控制混凝土的温度，由于房屋建筑其大型结构件经常会使用体积比较大的混凝土，为了有效避免混凝土底部出现裂纹现象，需要在浇筑混凝土时，严格监控混凝土的温度。同时，应该采用分层测量混凝土温度的方式，并结合测试的各层温度数据来分析该温度下的混凝土状态和性质。然而，在当前我们的混凝土浇筑施工中，存在着测量温度不准确，这样就导致无法精确分析出浇筑混凝土实际温度下的特性，因此，会在混凝土中产生应力，当这种应力集中到一定状态就会造成混凝土构件的裂缝，进而导致重大的安全问题。

2房屋建筑混凝土技术要点

2.1施工准备

我们的施工团队在进行混凝土浇筑工作之前首先应当应严格按照国家的验收评定标准对保护层、控制模板和钢筋等建筑器材的型号规格进行细致的核对、检查和测试，使其完全符合相关的技术要求。施工材料是确保施工完整进行的基础，所以在选购相关材料的施工必须要严格把关，拒绝购买市场上便宜的施工材料避免影响整体的施工质量。对建筑工程进行施工建设前，我们还应牢固树立施工人员的技术意识、质量意识和责任意识，使其进一步熟悉操作章程和施工要求，确保施工人员都是接受过专业训练的，而不是廉价的劳动力。最后在混凝土施工建设过程中，要时刻注意施工地段的天气变化，根据施工现场实际情况，对施工建设工作做到未雨绸缪。

2.2浇筑技术

浇筑技术是混凝土结构施工中的主要技术之一，在混凝土结构的施工技术中，我们要做好对浇筑技术的控制，主要需要注意以下几点。首先，需要一次性将浇筑完成。保障浇筑过程的联系性才能保证最终浇筑的质量，一定要注重这道工序的连续性，如果不得不中断浇筑过程，那就需要我们做好严格的防护工作；其次，对浇筑的混凝土进行质量检测。在建筑工程中，混凝土的质量直接影响到了建筑工程的质量，这样一来，就对混凝土的质量提出了更高的要求，因此，我们必须定期对混凝土进行质量检测，并保证浇筑前混凝土的搅拌工作不能停止；再者，控制混凝土结构的其他相关结构，比如钢筋结构、模板结构等；最后，提高混凝土搅拌质量。在混凝土的搅拌过程中，务必要严格执行相关的工作规范和工作要求来开展工作，确保混凝土搅拌质量。

2.3抗裂技术

混凝土在使用中经常会出现裂缝，严重影响着混凝土结构的性能和工程安全，其产生的原因一般不外乎温度应力、水化热、自缩现象等，而要提升土木工程的质量，肯定绕不开裂缝这一关。现在工程中抗裂技术的使用已经很普遍了，一般是从源头出发进行裂缝的控制，即混凝土的配备上。在混凝土配制中加入适量的添加剂是常用方法，主要是针对混凝土的自缩现象而言，加入添加剂可有效改变混凝土的自缩数值，进一步控制混凝土裂缝，但需要注意的一点就是添加剂种类的选取和添加剂添加的操作规范，必须严格按照规程行事，在适当的时机加入；除添加剂之外，无机纤维材料、金属纤维材料、有机纤维材料也是添加的重点，但它们不是作为添加剂加入，而是作为增强材料使用，目的是通过这几种材料提升混凝土的整体抗拉水平，而混凝土抗拉能力提升也就意味着裂缝的减少；第三种方法不需要添加任何东西，但需要科学地对混凝土的配制比例进行区分，因为不同配比的混凝土在性能上也会有所差异，所以需要专业人员对此进行计算，并进行设计和验证，保证混凝土的性能能够达到最优。

2.4温控技术

在混凝土结构施工中，温度也是影响其质量的一项重要因素。对温度的把控会对混凝土使用中的强度、质量等产生非常大的影响，因此我们必须要保证建筑工程混凝土结构的温度。在我们都知道，混凝土是通过不同的材料经过一定比例的混合然后搅拌而成，在这个过程中，材料的配比固然重要，但我们更要注意对温度的把控，因为温度的高低能间接地影响到混凝土的强度大小。如果在混凝土的搅拌过程中存在较大的内外温差，我们可以采取加水的方式来降低温差，当然，我们也可以借助混凝土自然散热的特点选择温度高的时候进行浇筑。反之，在温度较低时，我们也应该采取相应的保温措施，保证混凝土结构施工的正常进行。

2.5提高混凝土施工技术的交流工作

交流工作是提高混凝土施工技术的一个有效的方式，在混凝土施工前将比较复杂的环节和步骤提前拿出来进行技术分析和交流，同建设单位和监督管理单位一同进行探讨和研究，得到一个符合实际情况，并且科学可行的技术实施方案。加强施工过程中混凝土施工技术的交流工作，需要做到从管理者、、技术人员和施工人员及时交流，将最直接有效地建设方案落实到施工人员中去，，避免由于沟通引起的偏差。而且需要按照既定的顺序和规则进行混凝土的施工步骤。监督管理单位必须清楚地知道自己的职责所在，将质量检验标准严格地执行到施工监理过程中。建设单位在进行技术交流后，对工程的施工，对材料的控制、对设备的管理和技术人员的安排都能够做到一个预判和预估，这对于整个工程进度和质量的督促也是大有裨益的。

2.6浇筑的养护

为了保温保湿，采取覆盖养护的方法，应在初凝以后开始覆盖养护，在终凝（一般需要12个小时）后开始浇水，覆盖物选择麦杆、烂草席、竹帘、麻袋片、编制布等片状物，浇水工具可以采用水管、水桶等工具保证混凝土的湿润度；框架柱、顶板的混凝土浇筑应按照模板进行清理、测量、搭设马道、处理施工缝处混凝土、入场检查、顶板混凝土浇筑、找平以及养护的顺序进行；养护时间不少于14天，若养护过程中温差超过20摄氏度，应在四周模板外面覆盖一层塑料薄膜或草袋来保温。

结束语

混凝土的施工是房屋建设中一项艰巨而且重要的环节，无论是混凝土原材料的配比，或是混凝土的搅拌方式，都会严重影响着混凝土的质量安全。因此，对于混凝土施工过程的研究是十分有必要的。本文重点探讨了现阶段混凝土在施工技术方面存在的不足，并对应了有效的混凝土施工质量改善措施和解决方案，旨在更好地解决施工过程中出现的问题，为工程施工工艺提供新的思路。

参考文献：

[1]于启洋.混凝土的施工温度与裂缝问题探究[J].科技创新导报，2015（10）：20.

[2]王小兵.浅谈关于建筑施工中混凝土施工技术的技术要点及工艺[J].门窗，2015（10）.

[3]于成龙，李德斌.浅谈土建项目中的混凝土施工技术[J].科学中国人，2014（22）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/19a8716c8f2c58988e265e13.html