# 斜插阻焊机自动生产线的研究

### 论文摘要

随着世界性能源危机的爆发,各国政府对能源的利用越来越重视,墙体节能做为建筑节能的重要组成部分也受到了广泛的关注。钢丝网架聚苯板外墙保温材料具有保温性能好、易装修、施工简单快捷、周期短、节能效果显著等优点,是目前被广泛推广的建筑墙体保温材料之一。由于其生产设备存在工艺落后、控制单一、设备结构不合理、生产效率低下、漏焊率高等问题,导致产品难以满足市场需求。本课题以钢丝网架聚苯板的生产设备——斜插阻焊机为研究对象,在对国内外同类产品调研的基础上对生产工艺进行了细分,运用系统化设计法,把整体功能划分为牵引机构,矫直机构、斜插丝机构、断丝机构、焊接机构等几个相互耦合关系的功能模块,各个模块都有独立的驱动系统,使得各功能模块之间能按排定的工艺流程有序的工作,协同完成预定的功能,大大简化了机械结构的设计。然后在此基础上结合各个功能模块的功能进行了必要的数学分析和相关的结构设计。其次,本论文对电阻点焊熔核形成过程的温度场进行模拟,通过提供必要的控制方程和边界条件,对焊接周期的不同阶段的温度分布进行了模拟。为了得到不同材料的焊接参数,可通过修改模型中焊接参数模拟获得,而不需要进行大量的物理实验,大大节约了成本,并为以后的焊接标准的制定提供参考。最后,本论文就如何对产品的质量进行控制做了介绍。从生产工艺、原材料、生产设备等方面分析了产生质量问题的原因,在这些分析基础上提出了产品质量控制方案。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- §1-1 引言

- §1-2 外墙保温方法

- 1-2-1 外墙保温方法的分类

- 1-2-2 外墙保温方法的优劣比较

- §1-3 外墙保温技术及工程应用

- 1-3-1 我国现有主要的外墙外保温技术

- 1-3-2 钢丝网架聚苯板的工程应用

- §1-3 生产设备的发展现状

- §1-4 论文的研究方向和主要内容

- 第二章 电阻点焊原理及焊机组成

- §2-1 点焊原理介绍

- 2-1-1 熔核的形成

- 2-1-2 点焊的热源

- §2-2 点焊过程

- §2-3 焊机组成

- 2-3-1 电阻焊机的主电源

- 2-3-2 电阻焊机的控制装置

- 2-3-3 电阻焊机的机械装置

- §2-4 本章小结

- 第三章 斜插阻焊机的结构设计

- §3-1 系统化设计法介绍

- §3-2 系统化设计法在斜插阻焊机中的应用

- 3-2-1 设计任务的确定

- 3-2-2 方案设计

- 3-2-3 方案评价

- §3-3 斜插阻焊机工艺流程介绍

- 3-3-1 斜插阻焊机生产线的工艺及技术要求

- 3-3-2 斜插阻焊机生产线结构设计

- §3-4 平网送料机构设计

- 3-4-1 随行模具设计

- 3-4-2 牵引机构的设计

- 3-4-3 链条输送机构参数确定

- §3-5 斜插丝机构设计

- 3-5-1 矫直装置

- 3-5-2 级进送料装置的设计

- §3-6 断丝机构的设计

- 3-6-1 钢丝剪切过程分析

- 3-6-2 断丝机构设计

- §3-7 加压机构的设计

- 3-7-1 加压传动系统设计

- 3-7-2 加压机械结构设计

- §3-8 设备生产性能评价

- §3-9 本章小结

- 第四章 熔核形成过程有限元分析

- §4-1 电阻点焊数值模拟研究进展

- §4-2 控制方程

- §4-3 有限元模型的建立

- 4-3-1 有限元模型的简化

- 4-3-2 有限元网格的划分

- 4-3-3 边界条件

- 4-3-4 材料物理性能

- §4-4 熔核形成过程模拟

- 4-4-1 不同位置温度变化

- 4-4-2 与熔核形成过程有关的因素

- §4-5 本章小结

- 第五章 焊接质量控制

- §5-1 产生质量控制的必要性

- §5-2 产生质量问题的原因

- 5-2-1 原材料方面的原因

- 5-2-2 生产设备及工艺原因

- §5-3 产品质量控制

- 5-3-1 原材料方面

- 5-3-2 设备方面

- 5-3-3 工艺方面

- §5-4 焊接质量控制方案

- §5-5 本章小结

- 第六章 全文总结与展望

- §6-1 总结

- §6-2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/19b0fd1979dc7a66f970cf2a.html