# 山区高速公路长大隧道群区域交通安全保障技术研究

### 论文摘要

随着我国高速公路的快速发展,长隧道越来越多,在山区往往座座相邻,形成隧道群区域。隧道及隧道群由于其呈隐蔽带状分布的结构特点,给交通环境带来了不利影响,在大交通流量下,行车条件恶化,通行能力下降,安全问题突出。因此,分析高速公路隧道群路段的交通流特性,揭示隧道群区域交通事故的发生规律,开展隧道群区域交通安全保障技术研究,对提高高速公路运营管理水平、指导新建公路的规划设计具有借鉴意义。本文在已运营长大隧道群路段交通安全问题调查的基础上,围绕交通安全领域的核心技术问题,针对山区高速公路长大隧道群区域的运营特点和环境特征,进行隧道群区域交通事故特征分析及交通流特性研究,揭示了交通事故多发的主要致因,并建立事故预测模型和事故应急保障体系,建立交通安全管理的方法体系和基本框架,提升山区公路交通安全保障系统的技术水平。获得了以下几个方面的研究成果和结论：(1)开展了山区高速公路长大隧道群区域交通事故调查研究。通过对浙江省典型山区高速公路隧道路段事故资料的收集、整理、统计和分析,总结山区高速公路隧道和隧道群区域交通事故的空间分布,时间分布和事故形态分布规律,并通过和一般路段事故资料的对比分析,找出高速公路隧道区交通事故的分布特征和交通安全中存在的问题。(2)在典型高速公路隧道群路段交通流监测数据的基础上,利用车流速度、流量和密度三参数之间的关系分析了隧道群路段的交通流特征。根据实测数据研究了隧道群路段交通流的突变特征,利用突变模型分析得到了临界密度,量化了隧道群路段车流阻塞预警值,当实际监测的车流密度接近或达到临界密度时,公路管理部门就应采取相应的预警措施,保证该路段的畅通。(3)高速公路隧道群路段事故率明显高于一般路段,这与隧道群特殊环境、交通设施等确定性因素有关,同时又受交通流量变化、驾驶员心理状态、天气及气候异常等不确定因素的影响。(4)在调查分析典型高速公路隧道群路段交通事故原始数据的基础上,运用灰色理论建立预测模型,并利用残差模型进行修正,分析隧道群路段交通事故发展变化趋势,在此基础上引入马尔可夫优化,使得预测精度得到提高,可为高速公路隧道群路段交通事故预警和安全控制提供有效的决策支持。(5)进行了山区高速公路长大隧道群区域突发事件应急保障技术研究。结合典型隧道群路段事故和应急救援特点,分析突发事件管理的互动方式,探讨应急处理的组织机构和指挥体系的架构方法,为隧道区域突发事件的应急救援和疏散提供理论支持。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 交通事故规律的研究

- 1.2.2 事故预测与交通安全评价

- 1.2.3 隧道区域交通安全研究现状

- 1.2.4 隧道交通事故应急技术研究现状

- 1.3 研究内容

- 1.4 主要创新点

- 2 山区高速公路长大隧道群区域交通事故特征分析

- 2.1 山区高速公路隧道群交通事故概况

- 2.2 隧道群交通事故空间分布特征

- 2.3 隧道群交通事故时间分布特征

- 2.3.1 月分布

- 2.3.2 星期分布

- 2.3.3 小时分布

- 2.4 隧道群路段事故类型分布特征

- 2.5 隧道群路段事故天气分布特征

- 2.6 本章小结

- 3 山区高速公路长大隧道群区域交通流特性研究

- 3.1 高速公路隧道群交通流调查

- 3.1.1 交通流调查方法

- 3.1.2 交通流检测技术

- 3.2 高速公路隧道群路段交通流特征分析

- 3.2.1 交通流组成分析

- 3.2.2 隧道群路段交通量特征分析

- 3.2.3 车流速度特性

- 3.2.4 隧道群路段通行能力分析

- 3.2.5 隧道群路段车辆折算系数

- 3.3 隧道群区域交通量短时预测分析

- 3.3.1 预测模型的建立

- 3.3.2 隧道群短时交通量预测

- 3.4 基于突变理论的隧道群区域交通流预警研究

- 3.4.1 交通流监测数据的突变特征

- 3.4.2 隧道群交通流突变模型

- 3.4.3 隧道群路段通行能力分析

- 3.4.4 隧道群路段车流阻塞预警

- 3.5 本章小结

- 4 山区高速公路隧道群区域交通事故多发致因分析

- 4.1 交通量影响因素分析

- 4.2 车速影响因素分析

- 4.3 道路条件影响因素分析

- 4.4 气条件影响因素分析

- 4.4.1 雨天影响因素分析

- 4.4.2 雾天影响因素分析

- 4.4.3 冰雪影响因素分析

- 4.5 光照条件影响因素分析

- 4.6 隧道群交通事故灰色马尔可夫预测分析

- 4.6.1 建立灰色马尔可夫预测模型

- 4.6.2 交通事故灰色马尔可夫预测模型应用

- 4.7 本章小结

- 5 山区高速公路长大隧道群交通事故应急研究

- 5.1 隧道群交通事故应急系统的构建

- 5.1.1 构建事故应急系统的基本原则

- 5.1.2 应急系统实现的功能

- 5.1.3 应急系统的基本构成

- 5.1.4 应急系统的实施程序

- 5.2 高速公路隧道群路段应急系统构建实例

- 5.2.1 猫狸岭隧道群事故应急处置预案

- 5.2.2 隧道群事故应急疏散方案

- 5.3 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 主要研究结论

- 6.2 进一步研究的建议

- 参考文献

- 作者简介

- 攻读博士学位期间主要研究成果

- 攻读博士学位期间参与的科研项目

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/19d29a3209607ece1fe53b85.html