# 基于低纹波、自适应电荷泵的LED驱动电路设计研究

### 论文摘要

白光LED驱动电路经常使用两种架构:基于电感的串联解决方案和基于电荷泵的并联解决方案。基于电感的解决方案效率较高,但存在体积大、成本高和电磁干扰强的缺点。基于电荷泵的解决方案不使用电感,具有电路简单、体积小、成本低和电磁干扰小等优点,是受欢迎的解决方案。本文首先分析了电荷泵的基本理论、重要参数、实现形式和控制模式,然后设计了一款基于无电压调节电荷泵的白光LED驱动电路,接着指出其缺点并对其进行了改进,设计了一款基于低纹波(线形模式)电荷泵的白光LED驱动电路,与基于无电压调节电荷泵的白光LED驱动电路相比,减小了模式转换时的LED电流过冲,与“Skip”模式电荷泵相比,具有较低的纹波。最后优化了模式选择电路,能根据负载LED的正向导通压降自动选择模式转换点,使系统尽可能工作在高效的1倍模式,与传统的固定模式转换点的电路相比,提高了效率。在子电路设计部分,介绍了几个典型子模块:带隙基准源、运算放大器、振荡器和模式选择电路,并给出了详细的仿真结果,达到了设计要求。其中基准源模块采用电流模式带隙基准源,与传统的带隙基准源相比,可灵活的获得多个不同大小的基准电压。最后运用HSPICE仿真软件对整体电路的功能和关键指标进行了仿真并给出了详细的仿真结果,达到了设计要求:能驱动4只并联白光LED,获得均匀的亮度;能根据电源电压和负载情况自动选择电荷泵工作在1倍模式或1.5倍模式;在模式转换时,LED电流没有大的过冲;利用1倍/1.5倍型自适应电荷泵和低压差电流调节器在整个电源电压范围内保持尽可能高的效率;工作在1MHz固定频率,外围元件只需4个1μF的陶瓷电容;利用一个外部电阻可以设置LED电流值;外接两个数字信号控制芯片开关并选择LED三级亮度中的一级;输入电压范围为2.7 V~5.5V。该芯片可为手机等便携式产品提供背光驱动。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 LED 驱动电路国内外研究现状和发展趋势

- 1.2 课题意义和价值

- 1.3 本课题要达到的目标

- 1.4 本文所做的工作

- 第二章 电荷泵原理与LED 驱动电路的整体架构设计

- 2.1 电荷泵的工作原理

- 2.1.1 电荷泵电路的基本理论

- 2.1.2 电荷泵重要参数

- 2.1.3 电荷泵实现形式

- 2.1.4 1.5 倍电荷泵控制模式

- 2.2 白光LED 驱动电路的整体架构设计

- 2.2.1 白光LED 的恒流驱动设计

- 2.2.2 基于无电压调节电荷泵的白光LED 驱动电路设计

- 2.2.3 基于低纹波电荷泵的白光LED 驱动电路设计

- 2.2.4 自适应电荷泵设计

- 第三章 子电路模块设计与仿真

- 3.1 带隙基准源

- 3.1.1 基本原理分析

- 3.1.2 具体电路设计

- 3.1.3 仿真结果与分析

- 3.2 运算放大器

- 3.2.1 具体电路设计

- 3.2.2 仿真结果与分析

- 3.3 振荡器

- 3.3.1 具体电路设计

- 3.3.2 仿真结果与分析

- 3.4 模式选择电路

- 3.4.1 固定模式转换点的模式选择电路

- 3.4.2 优化的1 倍/1.5 倍模式选择电路

- 3.4.3 优化的1.5 倍/1 倍模式选择电路

- 第四章 整体仿真与分析

- 4.1 启动和关断仿真与分析

- 4.2 数字调光仿真与分析

- 4.3 模式转换仿真与分析

- 4.4 纹波仿真与分析

- 4.5 死区时间仿真与分析

- 4.6 输入电流仿真与分析

- 4.7 效率仿真与分析

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].浅析LED日光灯环保节能经济效益[J]. 汕头科技 2016(Z1)

- [2].LED联盟考察南山湾工业园[J]. 汕头科技 2013(02)

- [3].美国发明石墨泡沫散热片延长LED寿命[J]. 中国粉体工业 2010(05)

- [4].办公室LED光源的频闪效应对人体健康的影响[J]. 照明工程学报 2019(06)

- [5].城市空间艺术中的LED媒体建筑幕墙探索[J]. 门窗 2019(15)

- [6].LED汽车灯具工艺设计与应用[J]. 时代汽车 2019(20)

- [7].LED红蓝光配比对生菜生长及生理特性的影响[J]. 江苏农业科学 2019(22)

- [8].华山松大小蠹对LED灯的趋光行为[J]. 应用昆虫学报 2019(06)

- [9].全光谱LED技术研究进展[J]. 发光学报 2020(02)

- [10].湿热环境下LED荧光粉的性能退化规律及机理研究[J]. 稀有金属材料与工程 2020(01)

- [11].环境温度和驱动电流对LED的峰值波长的影响[J]. 照明工程学报 2020(01)

- [12].LED补光对番茄幼苗形态特征及相关生理特性的影响[J]. 北方园艺 2020(04)

- [13].光唇鱼群体对不同LED单色光谱选择偏好性的昼夜差异[J]. 安徽农业科学 2020(01)

- [14].LED红蓝光联合创福康胶原贴治疗面部痤疮效果观察[J]. 皮肤病与性病 2020(01)

- [15].生态学教学实验室小型LED光源植物工厂的研发与应用[J]. 高校生物学教学研究(电子版) 2019(06)

- [16].互动媒体的艺术创新——以LED灯光互动装置为例[J]. 西部皮革 2020(06)

- [17].LED路灯在道路照明中的应用分析[J]. 门窗 2019(18)

- [18].古建筑群道路照明LED仿古路灯的设计与应用[J]. 建筑电气 2020(02)

- [19].基于超高亮LED驱鸟控制系统的设计[J]. 光电子技术 2020(01)

- [20].基于微信小程序LED灯光控制系统的设计[J]. 软件 2020(03)

- [21].家禽的光照设备——LED光照对家禽的益处[J]. 国外畜牧学(猪与禽) 2020(02)

- [22].易清洁且能灭虫的LED台灯构想[J]. 科技资讯 2020(06)

- [23].浅析LED光对温室植物生长的影响概述[J]. 福建茶叶 2020(04)

- [24].高色域量子点LED及其在背光显示中的应用研究[J]. 光谱学与光谱分析 2020(04)

- [25].无铅锡膏中助焊剂对LED的影响[J]. 中国照明电器 2020(03)

- [26].基于ZigBee技术的可组网太阳能LED路灯终端控制器的设计[J]. 微型电脑应用 2020(04)

- [27].红蓝LED光照强度对茶树生长及生物化学成分的影响[J]. 分子植物育种 2020(05)

- [28].LED光源在设施园艺中的设计与应用探讨[J]. 现代农业科技 2020(08)

- [29].自由LED[J]. 美与时代(城市版) 2020(04)

- [30].试论量子点荧光材料在白光LED中的应用[J]. 科技创新导报 2019(36)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/19f7fbc80f9dc6ff4383d7c2.html