# 框架结构在底层柱受冲击荷载下的动力响应分析

### 论文摘要

钢筋混凝土框架结构是现代建筑普遍采用的结构形式之一,因为该结构具有良好的整体性、结构轻巧、施工方便等特点。框架结构特别适合于办公楼、教学楼、公共性与商业性建筑、图书馆、轻工业厂房、公寓及住宅类等建筑物。框架结构主要是由梁柱相互固结连成的整体,梁和柱是框架结构的主要承力构件,如果结构中的柱和梁发生某种程度的破坏,都会严重影响结构的安全性和正常使用功能。随着社会的发展,人们越来越关注对空间的充分利用。因此,在大型商场或其他公共场所,停车场往往设计在结构之中,一般位于结构的底层,来往的车辆不可避免会对底层柱产生磕磕碰碰的撞击。而底层柱是承担结构上部荷载的重要构件,如果底柱发生破坏,后果可能是毁灭性的。本文假设某根底层柱受到突然的冲击作用,主要研究结构的非线性动力响应问题。本课题将冲击荷载分为不同峰值和不同冲击持续时间两个方面,每个方面采用三种冲击荷载模式。运用有限元软件SAP2000对每一个荷载模式进行了结构模拟分析,比较不同冲击峰值和不同冲击持续时间下的结构响应,总结出框架结构冲击动力响应的一般规律。通过计算各种冲击荷载作用前后结构顶部位移的变化情况,间接反映出结构在冲击前后刚度的退化趋势。研究表明,结构的冲击响应具有弱传递性和破环的局部性,结构的变形主要表现在冲击柱以上框架结构的竖向变形,往往还伴随着构件的坍塌。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 致谢

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 冲击理论概述及研究方法

- 1.2.1 冲击概念

- 1.2.2 冲击荷载的类型

- 1.2.3 冲击动力响应的研究方法

- 1.3 冲击动力分析的研究现状

- 1.4 本文主要研究工作和内容

- 第二章 冲击荷载下的响应

- 2.1 基本方程

- 2.2 单自由度冲击荷载响应

- 2.2.1 单位脉冲激振

- 2.2.2 正弦波脉冲

- 2.2.3 矩形脉冲

- 2.2.4 三角形脉冲

- 2.3 多自由度体系的冲击响应问题

- 2.3.1 刚度与质量比例阻尼

- 2.3.2 受迫振动阶段

- 2.3.3 自由振动阶段

- 第三章 结构非线性动力分析与数值计算方法

- 3.1 结构动力分析简介

- 3.1.1 结构动力分析的任务和目的

- 3.1.2 结构动力分析的分类

- 3.2 动力分析中的非线性

- 3.2.1 物理非线性问题

- 3.2.2 动力几何非线性问题

- 3.3 数值计算方法

- 第四章 SAP2000软件介绍和冲击响应的实现

- 4.1 SAP2000软件概述

- 4.2 SAP2000单元介绍

- 4.3 三维框架的有限元分析

- 4.3.1 单元几何方程

- 4.3.2 单元物理方程

- 4.3.3 空间框架单元刚度矩阵

- 4.3.4 空间框架单元质量矩阵

- 4.3.5 坐标变换

- 4.4 框架塑性铰曲线的定义

- 4.5 冲击动力响应在SAP2000中的实现

- 4.5.1 冲击荷载模式及冲击形式的选择

- 4.5.2 时程工况的定义和积分方式的选择

- 第五章 框架结构底层柱在冲击荷载下的响应分析

- 5.1 空间结构在冲击荷载下的响应分析

- 5.2 线弹性冲击作用引起的结构响应

- 5.3 非线性范围内冲击峰值改变对结构的影响

- 5.4 非线性范围内不同冲击持续时间对结构的影响

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论

- 6.1 主要结论

- 6.2 有待进一步解决的问题

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].地面爆炸条件下框架底层柱的破坏公式推导及数值模拟分析[J]. 后勤工程学院学报 2008(01)

- [2].考虑土体作用多层框架底层柱的等效法[J]. 电大理工 2016(04)

- [3].底层柱脚连接方式不同时框架柱计算长度[J]. 安徽建筑 2019(07)

- [4].底层柱刚度对框架结构抗震性能的影响[J]. 平顶山学院学报 2017(02)

- [5].考虑土体作用多层框架底层柱的等效法[J]. 电大理工 2017(02)

- [6].某教学楼底层柱顶隔震设计及地震响应分析[J]. 福建建筑 2014(02)

- [7].某教学楼隔震设计与结构减震性能[J]. 福建建筑 2019(09)

- [8].基于IDA和易损性分析的RC框架结构底层柱端弯矩增大系数[J]. 重庆大学学报 2019(05)

- [9].底层柱顶隔震框架结构设计方法[J]. 水利与建筑工程学报 2016(02)

- [10].混凝土框架结构抗震设计探讨[J]. 工程抗震与加固改造 2014(06)

- [11].某工程底层柱顶隔震结构抗震性能评价[J]. 水利与建筑工程学报 2015(05)

- [12].浅议钢筋混凝土框架结构设计中的几个问题[J]. 甘肃科技 2013(07)

- [13].半刚性连接钢框架柱计算长度系数研究[J]. 低温建筑技术 2008(02)

- [14].多层建筑应用隔震技术若干问题讨论[J]. 福建建筑 2014(07)

- [15].中小学建筑应用柱顶隔震技术的有关问题分析[J]. 福建建筑 2013(06)

- [16].某工程底层柱混凝土置换方案[J]. 四川建筑 2010(03)

- [17].环境激励下底层柱顶隔震结构动力特性测试分析[J]. 工业建筑 2016(01)

- [18].民用高层建筑钢结构安装质量控制要点[J]. 建设监理 2009(04)

- [19].连续倒塌现象中结构动态响应特性的分析[J]. 振动与冲击 2010(05)

- [20].四层框架结构动力性能有限元分析[J]. 山西建筑 2013(04)

- [21].钢筋混凝土框架结构抗连续倒塌能力评估[J]. 防护工程 2012(02)

- [22].SRC-RC结构转换区间的pushover分析[J]. 低温建筑技术 2015(01)

- [23].台州某发电厂生产试验楼加层加固分析[J]. 山西建筑 2012(13)

- [24].低位层间隔震技术在某框架结构的应用研究[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [25].截面受损条件下钢框架结构的动力稳定性研究[J]. 长春工程学院学报(自然科学版) 2016(02)

- [26].混凝土框架结构楼板对抗连续性倒塌的影响[J]. 甘肃科学学报 2014(04)

- [27].钢筋施工中存在的问题及建议[J]. 施工技术 2010(12)

- [28].外包钢加固框架结构弹塑性分析及抗震性能研究[J]. 工程与建设 2014(03)

- [29].某框架结构底层柱的加固设计与施工[J]. 山西建筑 2015(35)

- [30].双向地震下RC框架柱端弯矩增强措施的合理取值[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1a03f11f5f6db704a67eb46e.html