# 高铝高碱度中钛型高炉渣脱硫性能研究

### 论文摘要

本文为研究高铝高碱度中钛型高炉渣脱硫性能,进行了炉渣粘度实验和脱硫实验。基于炉渣分子与离子共存理论建立了CaO-SiO2-Al2O3-MgO-TiO2五元渣与铁液硫分配系数热力学模型。运用建立的模型对高铝高碱度中钛型炉渣脱硫分配系数,高钛型炉渣脱硫分配系数,工厂高炉渣脱硫分配系数进行模拟。粘度实验表明,炉渣在碱度1.35,A1203含量为18%,Ti02含量为13%时,在实验温度下粘度比较大,熔化性温度比较高。脱硫实验表明,炉渣碱度从1.15变化到1.30时,渣铁硫分配系数随着炉渣碱度的提高而增大,但碱度继续提高时,渣、铁硫分配系数随着碱度的提高而降低；炉渣中A1203含量从14%变化到18%时,渣、铁硫分配系数随A1203含量的提高而降低；炉渣中MgO含量从9%变化到13%时,渣、铁硫分配系数随着MgO含量的提高而增大；炉渣中Ti02含量从9%变化到13%时,渣、铁硫分配系数随着Ti02含量的提高而降低。基于炉渣分子与离子理论,通过计算CaO-SiO2-Al2O3-MgO-TiO2五元渣系中的结构单元,建立了CaO-SiO2-Al2O3-MgO-TiO2五元渣与铁液平衡时硫分配系数的通用热力学模型,运用matlab7.0软件可以解模型中的作用浓度控制方程。建立的热力学模型不仅可以计算CaO-SiO2-Al2O3-MgO-TiO2五元渣、铁硫分配系数,而且还可以计算渣中CaO和MgO各自对炉渣脱硫的贡献程度。在运用建立的热力学模型对高铝高碱度中钛型炉渣、铁硫分配系数模拟时,碱度从1.15变化到1.30,A1203含量从14%变化到17%,MgO含量从9%变化到13%,Ti02含量从9%变化到11%时,渣、铁硫分配系数的模型计算值和实验实测结果吻合较好；高钛型炉渣、铁硫分配系数的模型计算值和实测结果相差较大；工厂高炉渣、铁硫分配系数的实测结果和模型计算结果吻合不好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 高炉炉渣脱硫原理

- 1.2 影响炉渣脱硫的因素

- 1.2.1 炉渣化学成分对脱硫性能的影响

- 1.2.2 炉渣粘度及熔化性温度对脱硫性能的影响

- 1.3 渣铁温度对高炉炉渣脱硫的影响

- 1.4 含钛炉渣脱硫

- 1.5 国内外对于高炉炉渣脱硫性能的研究

- 1.6 本课题的研究内容和意义

- 1.6.1 本课题的研究内容

- 1.6.2 本课题的意义

- 2-Al2O3-MgO-TiO2渣脱硫热力学模型'>第二章 CaO-SiO2-Al2O3-MgO-TiO2渣脱硫热力学模型

- 2.1 离子与分子共存理论

- 2-Al2O3-MgO-TiO2五元渣中结构单元的作用浓度热力学模型'>2.2 CaO-SiO2-Al2O3-MgO-TiO2五元渣中结构单元的作用浓度热力学模型

- 2-Al2O3-MgO-TiO2五元渣中的结构单元'>2.2.1 CaO-SiO2-Al2O3-MgO-TiO2五元渣中的结构单元

- 2-Al2O3-MgO-TiO2五元渣结构单元的作用浓度'>2.2.2 CaO-SiO2-Al2O3-MgO-TiO2五元渣结构单元的作用浓度

- 2.2.3 作用浓度控制方程

- 2-Al2O3-MgO-TiO2五元渣脱硫硫分配比热力学模型'>2.3 CaO-SiO2-Al2O3-MgO-TiO2五元渣脱硫硫分配比热力学模型

- 2.4 本章小结

- 第三章 粘度实验

- 3.1 实验准备

- 3.1.1 熔渣粘度测试原理

- 3.1.2 粘度仪器

- 3.2 实验方案设计

- 3.3 实验结果及分析

- 3.3.1 碱度对高铝中钛渣粘度的影响

- 2O3对中钛渣粘度的影响'>3.3.2 Al2O3对中钛渣粘度的影响

- 3.3.3 MgO对高铝中钛渣粘度的影响

- 2对炉渣渣粘度的影响'>3.3.4 TiO2对炉渣渣粘度的影响

- 3.4 本章小结

- 第四章 高铝高碱度中钛型高炉渣脱硫实验

- 4.1 实验方案设计

- 4.1.1 实验成分设计

- 4.1.2 配料计算

- 4.1.3 实验步骤

- 4.2 实验准备

- 4.2.1 实验条件

- 4.2.2 高温电阻炉

- 4.3 脱硫影响因素分析

- 4.3.1 碱度对高铝中钛渣脱硫性能的影响

- 2O3对高铝中钛渣脱硫性能的影响'>4.3.2 Al2O3对高铝中钛渣脱硫性能的影响

- 4.3.3 MgO对高铝中钛渣脱硫性能的影响

- 2对高铝中钛渣脱硫性能的影响'>4.3.4 TiO2对高铝中钛渣脱硫性能的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 模型计算结果与实测结果拟合

- 5.1 高铝高碱度中钛渣硫分配比拟合

- 5.1.1 中钛渣硫分配比模型计算结果

- 5.1.2 模型计算结果与实测结果对比

- 5.2 高钛渣硫分配比拟合

- 5.3 玉钢高炉炉渣脱硫分配比拟合

- 5.4 本章小节

- 第六章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士期间发表学术论文

### 相关论文文献

- [1].以高炉渣为原料制取矿渣棉的试验研究[J]. 北方钒钛 2011(04)

- [2].高炉渣微粉生产工艺技术[J]. 北方钒钛 2016(03)

- [3].攀枝花高钛高炉渣工艺矿物学及提钛技术研究[J]. 云南冶金 2019(06)

- [4].陕钢龙钢公司高炉渣铁沟智能测温喜获成功[J]. 四川冶金 2019(06)

- [5].高钛型高炉渣回收的研究[J]. 化学工程与装备 2020(02)

- [6].高钛型高炉渣光催化材料研究进展[J]. 矿产综合利用 2020(04)

- [7].碳化高炉渣若干高温物性特征研究[J]. 轻金属 2020(05)

- [8].高钛型高炉渣混凝土植筋抗拔试验研究分析[J]. 四川建材 2020(10)

- [9].高炉渣的综合回收利用[J]. 中国有色冶金 2019(01)

- [10].高炉渣回收利用现状及钛提取技术[J]. 热加工工艺 2019(07)

- [11].探究高炉渣的综合利用及展望[J]. 冶金与材料 2019(02)

- [12].高炉渣的综合利用及展望[J]. 热加工工艺 2018(19)

- [13].高钛高炉渣提钛综合利用研究现状[J]. 新型工业化 2018(08)

- [14].高钛高炉渣利用研究现状[J]. 四川冶金 2016(03)

- [15].不同高炉渣法得到的产品[J]. 河北冶金 2016(08)

- [16].高钛型高炉渣钢筋混凝土扁梁结构的初探[J]. 四川建筑 2016(04)

- [17].高炉渣处理工艺分析[J]. 现代冶金 2014(04)

- [18].风冷高炉渣的化学组成及水硬活性关系研究[J]. 江西建材 2015(12)

- [19].高炉渣处理技术及实施要点之研究[J]. 环球市场信息导报 2017(33)

- [20].高炉渣废料在桥头路基处理中的应用[J]. 交通世界 2020(31)

- [21].马钢1~#高炉渣处理改造实践[J]. 工业炉 2020(05)

- [22].高炉渣处理爆炸原因分析及对策措施[J]. 世界有色金属 2019(12)

- [23].高炉渣适宜镁铝比分段管控的分析与应用[J]. 钢铁 2019(10)

- [24].碱度对高炉渣玻璃化率的影响实验研究[J]. 冶金能源 2019(06)

- [25].高炉渣显热回收利用现状与展望[J]. 矿产综合利用 2018(01)

- [26].中钛高炉渣可磨性实验研究[J]. 混凝土 2018(04)

- [27].调质高炉渣非等温析晶动力学研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2017(07)

- [28].微波场中加热高钛高炉渣的数值模拟[J]. 钢铁研究学报 2016(02)

- [29].高炉渣浴碳热还原高炉粉尘的实验研究[J]. 环境工程 2015(09)

- [30].盐酸法处理高钛型高炉渣的综合利用[J]. 四川环境 2013(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1a094746f0faa9e99a64253a.html