# Internet上连续媒体的同步技术研究

论文题目: Internet上连续媒体的同步技术研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 通信与信息系统

作者: 吴炜

导师: 常义林

关键词: 多媒体通信,多媒体同步,时延抖动,连续媒体

文献来源: 西安电子科技大学

发表年度: 2005

论文摘要: 宽带通信技术的发展促进了多媒体通信技术的发展。多媒体应用已经深入到教育、办公、商业、科学工程和家庭等各个方面,如网络电视、视频点播、远程教学、可视电话和视频会议等。与其它传统数据应用相比,多媒体应用最突出的特点是集成了多种类型的媒体流,而这些媒体流必须以一种同步的方式展现给用户。作为多媒体通信中的一项关键技术,多媒体同步是一个特殊的也是极为重要的服务质量(QoS),已经引起了学术界的广泛关注。 本文针对Internet上连续媒体的同步问题进行了较为深入的研究,主要的研究内容和成果如下: 1.根据Chebyshev不等式和时延抖动的统计特性,预测出分组网络时延的范围,并在时延范围预测的基础上提出一种适用于VoIP的媒体播放控制算法。该算法记录先前到达分组的网络时延,用它们对当前的播放时延作短期预测,并根据播放时延的估计调整每个突发期中分组的播放时间。实验结果表明该算法可以自适应的跟踪网络时延的变化,能够按照语音QoS要求在播放时延和分组丢弃之间取得权衡,并可以在不同时间自适应的选取参数k的值,将迟到分组的比值限制在5%以下。 2.针对MPEG2软件解码器,提出并实现一种媒体同步控制算法。该算法不需要调整解码器的本地系统时钟,而以音频流为主媒体流,视频流为从媒体流,同步启动播放音视频,播放时音频流采用正常的播放帧率,利用基于相同时间基点的媒体单元的播放时间标签,调整视频流的播放帧率来取得视频流媒体内同步和音视频媒体间同步。实验结果表明,算法可以实现解码器的媒体同步,能够满足用户提出的可感知QoS要求。该算法已应用于实际的多媒体通信系统中,MPEG2音视频播放同步性能良好。 3.提出一种存储连续媒体的媒体同步反馈控制算法。该算法给出了为保证单个媒体流媒体内同步和音视频媒体间同步接收端所需的播放缓冲区的设计准则。算法分别根据音频和视频播放缓冲区的占用水平,发现失步时通过反馈的方式改变发送端音频流和视频流的发送帧率,补偿时延抖动和网络异常,实现音频流和视频流的媒体内同步。同时在音频流和视频流保持媒体内同步的基础上,接收端同步启动播放音视频,从而达到音视频媒体间同步。实验结果表明该算法可以显著地降低媒体单元丢失率和播放时延,保证音频流和视频流的平滑播放,并实现音视频媒体间同步。 4.提出一种在接收端的流媒体的同步控制算法。算法分别根据音频和视频播

论文目录:

摘要

ABSTRACT

目录

第一章 绪论

1.1 基本概念

1.1.1 多媒体数据内部约束关系

1.1.2 逻辑数据单元

1.1.3 媒体内同步、媒体间同步和组同步

1.2 媒体同步的参考模型

1.2.1 媒体层

1.2.2 流层

1.2.3 对象层

1.2.4 描述层

1.3 同步描述

1.3.1 同步要求

1.3.2 同步描述的方法

1.4 分布式多媒体系统中的同步

1.4.1 分布式多媒体系统结构

1.4.2 同步描述数据的传送

1.4.3 影响媒体同步的因素

1.5 媒体同步控制技术

1.5.1 面向时间的播放控制算法

1.5.2 面向缓冲区的播放控制算法

1.6 论文研究内容及贡献

第二章 基于时延范围预测的媒体播放控制算法

2.1 引言

2.2 时延预测

2.3 新的媒体播放控制算法

2.3.1 新的媒体播放控制算法

2.3.2 传统算法

2.4 实验结果

2.4.1 参数选取和性能比较

2.4.2 自适应的选取参数k的值

2.5 小结

第三章 MPEG2媒体同步控制算法

3.1 引言

3.2 节目流或传输流中的时间标签

3.2.1 节目流中的时间标签

3.2.2 传输流中的时间标签

3.3 MPEG2解码器中常见的同步机制

3.3.1 黎文等人提出的同步算法

3.3.2 虞正华等人提出的同步算法

3.3.3 Rangan等人提出的同步算法

3.4 新的媒体同步控制算法

3.4.1 PTS的管理和同步要求

3.4.2 媒体同步控制算法

3.5 实验结果

3.6 小结

第四章 存储连续媒体的媒体同步反馈控制算法

4.1 引言

4.2 缓冲模块

4.2.1 网络没有异常的情况下确保同步所需的基本缓冲区

4.2.2 网络有异常的情况下所需的缓冲区

4.3 检测模块

4.4 调整模块

4.5 播放模块

4.6 实验结果

4.6.1 网络无异常

4.6.2 网络有异常

4.6.2.1 没有采用新算法对同步性能的影响

4.6.2.2 新算法对同步性能的影响

4.6.2.3 如何选择缓冲模块中附加缓冲区A_k的大小

4.7 小结

第五章 在接收端的流媒体同步控制算法

5.1 引言

5.2 媒体内同步算法

5.2.1 音频流媒体内同步算法

5.2.2 视频流媒体内同步算法

5.3 媒体间同步算法

5.4 实验结果

5.4.1 网络无异常

5.4.2 网络有异常

5.5 小结

第六章 结束语

致谢

参考文献

攻读博士学位期间所取得的研究成果

发布时间: 2007-01-10

相关论文

- [1].连续媒体的同步技术研究[D]. 许延.西安电子科技大学2002

- [2].移动互联网上自适应多媒体传输研究[D]. 赵刚.华中科技大学2005

- [3].互联网流媒体传输关键技术研究[D]. 霍龙社.中国科学院研究生院（计算技术研究所）2006

- [4].基于Internet的端到端视频传输控制研究[D]. 谭玉波.国防科学技术大学2005

- [5].流媒体编码和传输中若干关键技术的研究[D]. 孙俊.中国科学院研究生院（计算技术研究所）2006

- [6].流媒体系统的关键技术研究[D]. 杨波.北京邮电大学2006

- [7].代理服务器上的高效流媒体缓存技术[D]. 马杰.中国科学院研究生院（计算技术研究所）2006

- [8].视频流化自适应错误控制技术研究[D]. 梅峥.中国科学院研究生院（计算技术研究所）2005

- [9].实时流媒体系统若干关键技术的研究[D]. 高奎.中国科学院研究生院（计算技术研究所）2005

- [10].P2P流媒体分发技术研究[D]. 段翰聪.电子科技大学2007

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1a3633e4e9854a2033cf2809.html