# 基于地面移动机器人感知信息的三维地图构建

论文题目: 基于地面移动机器人感知信息的三维地图构建

论文类型: 硕士论文

论文专业: 模式识别与智能系统

作者: 孙珺

导师: 赵春霞

关键词: 立体视觉,三角剖分算法,伪彩色显示,三维地图构建

文献来源: 南京理工大学

发表年度: 2005

论文摘要: 当今,在未知环境中,应用移动机器人构建环境的三维地图正成为移动机器人研究中的热点问题,日益受到研究人员的关注。移动机器人构建地图的过程,实际上就是移动机器人根据其感知信息对其活动环境建模的过程。本文主要是围绕三维地图的构建进行阐述,重点研究了野外场景中三维地图构建的有关问题,结合基于视觉传感器得到的深度数据以及采用惯性导航系统和GPS方法获取的车体定位数据进行三维地图的构建,达到利用实际地域环境数据,实现基于多传感器的地面智能移动机器人软件系统的离线拟实仿真调试的目的。通过大量的实验验证了一系列算法的有效性、可行性。 本文首先研究了三维地图构建的前期算法,包括摄像机标定、立体视觉的匹配和高度数据获取等几个步骤。由左、右CCD拍摄的一组场景图配对后得到致密视差图,并且进行高度计算后用网格记录高度信息。 然后基于某一单帧信息,运用OpenGL绘制了一个三维场景,采用了三角剖分算法将一系列三角面片拼合这个三维场景。此外,强度分层等伪彩色技术的运用和法向量的计算大大增强了可视化效果。这些工作是三维地图构建的基础。 最后提出了一套三维地图构建算法,完成了三维地图的构建。先是进行坐标变换,将机器人坐标系下的网格区域坐标转换到全局坐标系下;进而提出数据优化思想,引入块网格的定义并初始化块网格;最后基于块网格进行高度计算,并且修正高度值的误差,使得构建的三维地图更加精确、真实。得到的与二维地图对应的三维地形地图被应用于移动机器人系统或者自主车运动系统进行道路建模、障碍识别以及路边检测。

论文目录:

摘要

Abstract

目录

1 绪论

1．1 有关背景

1．2 地图构建研究现状

1．2 ．1 地图构建代表性研究工作

1．2 ．2 地图构建研究中的问题与展望

1．3 本文内容安排

2 三维地图构建的前期算法

2．1 引言

2．2 视觉传感器的特点

2．3 摄像机标定

2．3 ．1 摄像机模型

2．3 ．2 摄像机标定的任务

2．3 ．3 摄像机标定的方法

2．4 立体视觉的匹配

2．4 ．1 选择匹配基元

2．4 ．2 实际应用中对算法的评价

2．5 获取深度数据

2．5 ．1 视差原理

2．5 ．2 高度计算

2．5 ．3 用网格记录高度信息

2．6 本章小结

3 基于单帧信息的三维场景的绘制

3．1 引言

3．2 OpenGL编程

3．2 ．1 OpenGL库函数

3．2 ．2 VC平台下OpenGL编程步骤

3．3 彩色技术的应用

3．3 ．1 灰度变换

3．3 ．2 强度分层

3．4 利用三角剖分绘制场景

3．4 ．1 重建原理

3．4 ．2 法向量的计算

3．5 三维场景绘制的结果图

3．6 本章小结

4 三维地图的构建

4．1 引言

4．2 坐标系的定义

4．2 ．1 机器人坐标系

4．2 ．2 机器人坐标系下的网格区域

4．3 地图的表示方法

4．4 地图构建算法

4．4 ．1 算法描述

4．4 ．2 坐标转换

4．4 ．3 块网格的定义与初始化

4．4 ．4 块网格的补充说明

4．4 ．5 基于块网格的高度计算

4．4 ．6 高度值的修正

4．5 三维地图效果图

4．6 本章小结

5 总结和展望

致谢

参考文献

发布时间: 2005-09-12

参考文献

- [1].基于双目视觉的移动机器人室内三维地图构建方法研究[D]. 周智.哈尔滨工业大学2017

- [2].基于RGB-D图像的移动机器人三维地图构建与导航系统研究与设计[D]. 舒凯翔.华南理工大学2018

- [3].基于三维相机的三维地图创建与优化的关键技术研究[D]. 黄锦诚.湖南大学2015

- [4].机器人彩色三维地图创建关键技术研究[D]. 张源.湖南大学2014

- [5].基于分散模块化技术的机器人同时场景识别与重建[D]. 董政胤.北京工业大学2016

- [6].基于ROS的多履带全向移动机器人设计与实现[D]. 王方.桂林电子科技大学2018

- [7].移动机器人位姿估计与补偿及速度插值研究[D]. 高文研.江南大学2018

- [8].基于Petri网的移动机器人控制系统设计[D]. 王硕.华侨大学2018

- [9].通用移动机器人调度系统研究与设计[D]. 叶杨笙.浙江大学2018

- [10].移动机器人室内路径规划技术研究与实现[D]. 张飘艺.西安科技大学2018

相关论文

- [1].基于多信息源的三维地图生成[D]. 任晓娟.上海交通大学2011

- [2].基于双目立体视觉的室内移动机器人地图构建研究[D]. 张巍.武汉科技大学2009

- [3].移动机器人三维环境建模与自主运动规划[D]. 陈杭.大连理工大学2009

- [4].基于多传感器信息融合的移动机器人环境感知研究[D]. 邢国芬.河北工业大学2008

- [5].位置服务中移动三维地图的设计与实现[D]. 王朝晖.河南大学2008

- [6].基于激光雷达的机器人三维地形构建和草丛中障碍物检测[D]. 孙宇.浙江大学2007

- [7].动态环境中移动机器人的时空关联地图构建的研究[D]. 肖正.中南大学2007

- [8].移动机器人几何—拓扑混合地图构建及定位研究[D]. 徐晓东.大连理工大学2005

- [9].地图构建中基于视觉的物体识别与定位[D]. 武广智.浙江大学2006

- [10].自主移动机器人地图构建、探索及定位研究[D]. 王玉峰.大连理工大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1a367d1657ae48e81137b69a.html