# 基于导航定位的汽车防盗系统设计

### 论文摘要

随着车载GPS技术的快速发展,车主已不仅仅满足于依靠GPS单独导航定位,加入更多低成本的定位传感器越来越受到车主的青睐,组合导航技术也成为现阶段研究的热点。同时针对拖车和整车搬运的偷车手段,车主可以通过GSM通信实时了解自己车辆的位置,有利于对车辆的追回,因此设计一个新型兼顾导航定位与防盗功能的系统,具有很实际的应用意义。本文以GPS技术,航位推算技术和GSM通信技术为依托,设计了导航定位与防盗系统,利用GPS和航位推算对车辆进行综合定位,通过GSM实现车主手机和主控制器之间的通信。首先,阐述了车载导航定位技术的发展现状,单一定位技术的优缺点及误差来源,给出了GPS/DR组合定位的方式和定位数据融合的方法；通过分析车辆的运动规律,给出了车辆的“当前加速度”统计模型,建立了系统状态方程和观测方程,设计了卡尔曼滤波器,并阐述了数据融合算法中的信息分配原则和数据同步方法。其次,基于系统的导航定位和防盗的模式,设计了系统总体的硬件结构,包括主控制器FPGA最小系统的电路设计、GPS模块的设计、地磁模块和里程计的接口电路设计以及GSM模块的设计,构建了SOPC系统的总体结构,给出了系统中FPGA部分的详细开发流程；在系统硬件平台上进行了系统软件的开发,设计了各个硬件模块的数据处理程序、数据运算程序、无线通信程序等。最后,在完成系统硬件平台的搭建和软件开发的基础上,在实验小车上进行相关的实验,对系统的定位性能和稳定性能进行了测试。将采集到的GPS和DR信息进行数据提取处理,分别送入各自对应的滤波器进行滤波,再将两者的信息融合处理,以得到更加精确的定位信息；通过MATLAB处理得到的图形显示,组合定位确实比单独定位得到的定位信息更加精确,滤波效果明显。同时做了手机短信息报警的稳定性实验,通过发送和接受定位信息来测试系统的稳定性,实验过程中发送了多种报警信息内容和定位数据,没有出现一次误码的情况并且能够快速收发信息,表明系统的报警部分具有很好的稳定性和信息的及时有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究背景及意义

- 1.2 车载导航定位技术及发展现状

- 1.3 汽车防盗的发展现状

- 1.4 论文的主要内容及章节安排

- 第2章 GPS/DR定位原理和GSM简介

- 2.1 GPS全球定位系统

- 2.1.1 GPS的组成

- 2.1.2 GPS基本定位原理

- 2.1.3 GPS测量误差分类

- 2.2 车辆航位推算

- 2.2.1 DR的基本原理

- 2.2.2 车辆航位推算常用的传感器

- 2.2.3 DR系统中各传感器性能比较与选型

- 2.3 GSM技术简介

- 2.4 本章小结

- 第3章 GPS/DR组合定位的数据融合算法

- 3.1 卡尔曼滤波

- 3.1.1 卡尔曼滤波基本方程

- 3.1.2 联邦卡尔曼滤波

- 3.2 GPS/DR组合定位系统方程的建立

- 3.2.1 GPS/DR组合定位系统状态方程的建立

- 3.2.2 GPS/DR组合定位系统观测方程的建立

- 3.2.3 系统观测方程的的线性化

- 3.3 GPS/DR组合定位系统的滤波器设计

- 3.3.1 GPS/DR组合定位系统的滤波器结构

- 3.3.2 GPS和DR的数据同步

- 3.3.3 信息分配方法的设计

- 3.3.4 GPS/DR组合定位系统的仿真分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 系统的硬件设计

- 4.1 系统总体结构

- 4.2 FPGA最小系统设计

- 4.2.1 主控芯片的选择

- 4.2.2 FPGA的电源电路设计

- 4.2.3 外部RAM电路

- 4.2.4 FPGA的配置电路

- 4.3 GPS定位模块

- 4.3.1 GPS模块的选择

- 4.3.2 GPS定位信息的数据格式

- 4.3.3 GPS定位信息的坐标转换

- 4.4 地磁测向模块

- 4.4.1 地磁传感器

- 4.4.2 航向角的误差补偿

- 4.5 里程计测距模块

- 4.6 GSM模块设计

- 4.7 本章小结

- 第5章 系统的软件设计及测试

- 5.1 系统总体设计

- 5.1.1 SOPC总体构建

- 5.1.2 Nios Ⅱ处理器

- 5.2 软件的设计与实现

- 5.2.1 系统总体软件框图

- 5.2.2 GPS的数据接收程序设计

- 5.2.3 地磁信号的数据采集程序设计

- 5.2.4 DR系统的软件设计

- 5.2.5 GSM无线通信的软件设计

- 5.3 系统测试

- 5.3.1 系统定位性能测试

- 5.3.2 发送短信息实验

- 5.3.3 接收短信息实验

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].汽车防盗系统课程的教学探讨[J]. 汽车维护与修理 2020(16)

- [2].基于单片机的汽车防盗系统设计[J]. 集成电路应用 2020(04)

- [3].基于单片机的智能汽车防盗系统设计[J]. 内燃机与配件 2020(13)

- [4].汽车防盗系统导致发动机不能启动故障诊断方法解析[J]. 机电信息 2018(03)

- [5].基于无线通信的智能车联汽车防盗系统[J]. 河北农机 2016(11)

- [6].汽车防盗系统导致发动机不能启动故障诊断方法解析[J]. 内燃机与配件 2016(01)

- [7].RFID智能汽车防盗系统设计[J]. 数码世界 2016(10)

- [8].汽车防盗系统技术分析[J]. 考试周刊 2014(92)

- [9].RFID技术在汽车防盗系统中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2013(21)

- [10].一种新密钥的汽车防盗系统设计[J]. 时代汽车 2020(21)

- [11].汽车防盗系统的发展[J]. 科技资讯 2013(35)

- [12].研析目前的汽车防盗系统[J]. 湖南农机 2014(06)

- [13].汽车防盗系统的探讨[J]. 河南科技 2013(14)

- [14].汽车防盗系统的应用研究[J]. 科技风 2011(16)

- [15].汽车防盗系统的发展[J]. 汽车维修 2010(03)

- [16].我国汽车防盗系统产业发展技术路线图研究[J]. 现代商贸工业 2009(21)

- [17].无线智能汽车防盗系统的研究与开发[J]. 机械设计与制造 2018(05)

- [18].汽车防盗系统实训装置研发[J]. 企业技术开发 2016(05)

- [19].物联网下的汽车防盗系统浅设计[J]. 品牌(下半月) 2014(12)

- [20].双向通信汽车防盗系统的研究[J]. 黑龙江科技信息 2014(22)

- [21].汽车防盗系统加装接线注意事项与方法[J]. 汽车维修 2012(09)

- [22].浅议汽车防盗系统的应用[J]. 科技创新导报 2011(13)

- [23].湖北宜昌无管处排查1起汽车防盗系统故障干扰汽车遥控锁案[J]. 中国无线电 2016(10)

- [24].基于RFID技术的汽车防盗系统设计[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2009(01)

- [25].多传感器信息融合技术的汽车防盗系统研究[J]. 电子世界 2017(17)

- [26].基于基站定位的无线传感汽车防盗系统的设计[J]. 科技信息 2013(35)

- [27].基于虹膜识别的汽车防盗系统设计[J]. 信息系统工程 2012(08)

- [28].基于物联网的汽车防盗系统分析与设计[J]. 光通信研究 2011(03)

- [29].汽车防盗系统重要部件设计探索——中央门锁设计[J]. 科技信息 2008(36)

- [30].汽车防盗系统的“进化”[J]. 科学咨询(决策管理) 2008(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1a424710a02321936b03836b.html