# ZnO@SnO2包覆结构透明导电薄膜的制备及其发光性能研究

### 论文摘要

氧化物透明导电薄膜被广泛应用于太阳能电池、液晶显示屏、等离子显示屏、抗静电涂层以及半导体／绝缘体／半导体（SIS）异质结、现代战机和巡航导弹的窗口等领域。研究表明,ZnO透明导电薄膜存在表面和晶粒间界氧吸附导致电学性能下降,SnO2透明导电薄膜存在难以刻蚀等问题,这极大的限制了ZnO、SnO2透明导电薄膜的应用范围。ZnO@SnO2薄膜兼备ZnO和SnO2的优点,这将有利于ZnO、SnO2透明导电薄膜的应用领域。本论文采用以溶胶-凝胶法为基础的二步成胶工艺制备ZnO@SnO2包覆结构的粉体和透明导电薄膜。采用X射线衍射（XRD）、透射电子显微分析（TEM）、X射线光电子能谱（XPS）对粉体样品进行了结构分析和包覆性能表征,结果表明,ZnO@SnO2是以ZnO为核、SnO2为壳的核壳式包覆结构,是一种化学包覆结构,ZnO和SnO2之间以化学键Zn-O-Sn结合；并且当Zn／Sn摩尔比为8／12包覆效果较好。利用NKD-8000e和四探针测试仪对ZnO@SnO2包覆结构的光学和电学性能进行表征,结果表明,可见光透过率均超过80%,当Sb掺杂浓度4at%,退火温度为600℃,Zn／Sn摩尔比为9／12时,电阻率最低可达1.1×10-3Ω.cm讨论了Zn／Sn摩尔比、退火温度、掺杂浓度、薄膜厚度等对可见光透过率和电阻率的影响。研究了ZnO@SnO2包覆结构的光致发光特性,发现SnO2的包覆会使ZnO中的蓝光发射得到增强,原因是SnO2包覆结构增加了Zn空位缺陷密度,使Zn到Zn空位之间跃迁增强。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 透明导电薄膜的简介

- 1.1.1 透明导电薄膜的介绍

- 1.1.2 透明导电薄膜的应用

- 2透明导电薄膜的研究现状'>1.2 ZnO和SnO2透明导电薄膜的研究现状

- 1.2.1 ZnO透明导电薄膜的研究现状

- 2透明导电薄膜研究现状'>1.2.2 SnO2透明导电薄膜研究现状

- 2透明导电薄膜的研究现状'>1.2.3 ZnO-SnO2透明导电薄膜的研究现状

- 1.3 透明导电薄膜的制备方法

- 1.3.1 磁控溅射

- 1.3.2 真空蒸发镀膜

- 1.3.3 脉冲激光沉积

- 1.3.4 化学气相沉积

- 1.3.5 溶胶-凝胶法

- 1.3.6 喷雾热解

- 1.3.7 分子束外延

- 1.4 透明导电薄膜的发展趋势

- 1.5 包覆改性

- 1.5.1 包覆机理

- 1.5.2 复合粉体包覆的主要方法

- 1.5.3 粉体包覆制备技术的发展方向

- 1.5.4 ZnO表面改性

- 1.6 课题研究的主要内容

- 第二章 溶胶-凝胶工艺及成膜机理

- 2.1 概述

- 2.1.1 溶胶-凝胶法的基本原理

- 2.1.2 溶胶-凝胶法制备薄膜的方法

- 2.2 溶胶-凝胶法的工艺过程

- 2.3 二步成胶工艺理论

- 2.4 溶胶-凝胶法的特点

- 第三章 实验

- 3.1 实验所用试剂和仪器

- 3.2 测试用的仪器

- 3.3 ZnO@SnO2的溶胶-凝胶制备工艺过程

- 3.4 实验结果表征方法

- 3.4.1 X射线衍射

- 3.4.2 荧光分析

- 3.4.3 透射电子显微镜

- 3.4.4 热分析

- 3.4.5 X射线光电子能谱

- 3.4.6 NKD8000e薄膜分析系统

- 3.4.7 四探针测试仪

- 第四章 实验结果及讨论

- 2:Sb的XRD分析'>4.1 ZnO@SnO2:Sb的XRD分析

- 2包覆结构的表征与讨论'>4.2 ZnO@SnO2包覆结构的表征与讨论

- 2的TEM分析'>4.2.1 ZnO@SnO2的TEM分析

- 2的X射线能谱分析'>4.2.2 ZnO@SnO2的X射线能谱分析

- 4.3 性能的表征及测试结果分析

- 4.3.1 光学性能的测试和结果和分析

- 4.3.2 电学性能的测试结果和分析

- 4.4 本章小结

- 2发光性能研究与讨论'>第五章 ZnO@SnO2发光性能研究与讨论

- 5.1 半导体发光机理

- 5.2 光致发光及应用

- 5.3 光致发光过程

- 2光致发光特性的研究'>5.4 ZnO@SnO2光致发光特性的研究

- 2的光致发光'>5.4.1 ZnO@SnO2的光致发光

- 2发光性能的影响'>5.4.2 退火温度对ZnO@SnO2发光性能的影响

- 2发光性能的影响'>5.4.3 Zn/Sn摩尔比对ZnO@SnO2发光性能的影响

- 5.5 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1a46f883b1d2c335b88075d3.html