# Cr-Al-N、Cr-Mo-N复合膜及CrN/Mo2N纳米多层膜的制备与性能研究

### 论文摘要

本论文采用反应磁控溅射制备了Cr-Al-N复合膜、Cr-Mo-N复合膜和CrN/Mo2N纳米多层膜,研究了不同Al含量对Cr-Al-N复合膜的微结构、力学性能和摩擦磨损性能的影响;不同Mo含量对Cr-Mo-N复合膜的微结构、力学性能和摩擦磨损性能的影响;并研究了纳米多层膜中不同调制周期对CrN/Mo2N多层膜的微结构、力学性能和摩擦磨损性能的影响,讨论了多层膜的硬度强化机制。研究结果如下:对Cr-Al-N复合膜的研究表明,Cr-Al-N复合膜具有面心立方结构,并且呈（111）衍射峰的择优取向;随着Al含量的增加,c-Cr-Al-N（111）衍射峰的位置向大角度逐渐偏移;在Al含量为62.50at.%时,出现h-AlN（100）衍射峰。随着Al含量的增加,晶粒尺寸逐渐减小,晶粒逐渐细化。在Al含量为57.02at.%时,显微硬度取得最大值37.82GPa,分析认为硬度升高是固溶强化和晶界强化共同作用的结果。随着Al含量的增加,Cr-Al-N复合膜的摩擦系数先减小后增大,磨损率具有与之相似的趋势。对Cr-Mo-N复合膜的研究表明,Cr-Mo-N复合膜均具有类似于面心立方CrN薄膜的晶体结构,并且呈（111）衍射峰的择优取向;随着Mo含量的增加,由于形成置换固溶体,c-Cr-Mo-N（111）衍射峰的位置向小角度逐渐偏移。随着Mo含量的增加,Cr-Mo-N复合膜的显微硬度先增大后减小,并且在Mo含量为22.76at.%时取得最大值33.53GPa。Cr-Mo-N复合膜的摩擦系数逐渐减小,耐磨损性能逐渐增强,分析认为是在摩擦过程中Mo反应生成MoO3的结果。对CrN/Mo2N多层膜的研究表明,不同调制周期的CrN/Mo2N多层膜均出现了宽化的衍射峰,只存在CrN相。随着调制周期的增加,CrN/Mo2N多层膜的显微硬度先增大后减小,并且在在调制周期为18nm时取得最大值35.58GPa。分析认为Hall-Petch强化不起作用,模量差异强化不是主要原因,多层膜硬度的升高主要是由于协调应变强化。随着调制周期的增加,CrN/Mo2N多层膜的摩擦系数先减小后增大,在调制周期为18nm时,摩擦系数取得最小值0.4755。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 纳米复合膜

- 1.2.1 纳米复合膜的制备方法

- 1.2.2 纳米复合膜的分类

- 1.2.3 纳米复合膜的致硬机理研究

- 1.3 纳米多层膜

- 1.3.1 纳米多层膜的制备方法

- 1.3.2 纳米多层膜的分类

- 1.3.3 纳米多层膜的致硬机理研究

- 1.4 摩擦磨损的基础理论

- 1.4.1 摩擦

- 1.4.2 磨损

- 1.5 选题意义和研究内容

- 1.5.1 选题意义

- 1.5.2 研究内容

- 第2章 薄膜的制备与表征

- 2.1 引言

- 2.2 薄膜的制备原理和实验设备

- 2.2.1 薄膜的制备原理

- 2.2.2 实验设备

- 2.3 薄膜检测设备和检测方法

- 2.3.1 X 射线衍射仪（XRD）

- 2.3.2 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.3.3 能量色散谱仪（EDS）

- 2.3.4 MM-6 显微硬度测试仪

- 2.3.5 UMT-2 型摩擦磨损测试仪

- 2.3.6 薄膜厚度的测量

- 第3章 Cr-Al-N 复合膜的微结构与力学性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验过程

- 3.3 实验结果与讨论

- 3.3.1 Cr-Al-N 复合膜中的Al 含量

- 3.3.2 Al 含量对Cr-Al-N 复合膜微结构的影响

- 3.3.3 Al 含量对Cr-Al-N 复合膜力学性能的影响

- 3.3.4 Al 含量对Cr-Al-N 复合膜摩擦磨损性能的影响

- 3.4 本章小结

- 第4章 Cr-Mo-N 复合膜的微结构与力学性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验过程

- 4.3 实验结果与讨论

- 4.3.1 Cr-Mo-N 复合膜中的Mo 含量

- 4.3.2 Mo 含量对Cr-Mo-N 复合膜微结构的影响

- 4.3.3 Mo 含量对Cr-Mo-N 复合膜力学性能的影响

- 4.3.4 Mo 含量对Cr-Mo-N 复合膜摩擦磨损性能的影响

- 4.4 本章小结

- 2N 纳米多层膜微结构与力学性能研究'>第5章 CrN/Mo2N 纳米多层膜微结构与力学性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 实验方法

- 2N 单层膜沉积速率的确定'>5.2.1 CrN 和Mo2N 单层膜沉积速率的确定

- 2N 多层膜的制备'>5.2.2 CrN/Mo2N 多层膜的制备

- 5.3 实验结果与分析

- 2N 单层膜'>5.3.1 CrN、Mo2N 单层膜

- 2N 多层膜的微结构的影响'>5.3.2 调制周期和调制比CrN/Mo2N 多层膜的微结构的影响

- 2N 多层膜的力学性能的影响'>5.3.3 调制周期对CrN/Mo2N 多层膜的力学性能的影响

- 2N 多层膜的硬度强化机制'>5.3.4 CrN/Mo2N 多层膜的硬度强化机制

- 2N 多层膜的摩擦磨损性能'>5.3.5 CrN/Mo2N 多层膜的摩擦磨损性能

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 大摘要

### 相关论文文献

- [1].基于温度梯度变化热处理对聚酰胺复合膜性能的影响的研究[J]. 新型工业化 2019(10)

- [2].复合膜卷曲现象的产生原因及解决办法[J]. 印刷技术 2019(11)

- [3].低密度聚乙烯/线性低密度聚乙烯-纳米氧化铜复合膜中铜向柠檬酸溶液的迁移研究[J]. 食品与发酵工业 2020(08)

- [4].不同聚乳酸对聚乳酸/淀粉共混复合膜的影响[J]. 包装工程 2020(09)

- [5].玉米皮半纤维素/壳聚糖/甘油复合膜制备及性质研究[J]. 中国粮油学报 2020(05)

- [6].海藻酸钠/玉米醇溶蛋白抗菌复合膜的制备及其性能[J]. 食品工业 2020(04)

- [7].复合膜卷窜卷现象的原因及对策[J]. 印刷技术 2020(04)

- [8].石墨烯基聚氨酯复合膜的电及热性能研究[J]. 塑料工业 2020(07)

- [9].纳米铜/低密度聚乙烯复合膜在乳制品中的铜迁移[J]. 食品科学 2020(14)

- [10].茶多酚对可食性马铃薯淀粉/海藻酸钠复合膜性能影响及表征[J]. 核农学报 2020(10)

- [11].高效液相色谱法检测药用复合膜中荧光增白剂[J]. 药物分析杂志 2020(09)

- [12].超高效液相色谱法测定药用复合膜中7种水溶性荧光增白剂[J]. 分析测试学报 2020(09)

- [13].添加不同来源精油对鱼明胶复合膜抗菌性质及物理性能的影响[J]. 食品与发酵工业 2020(20)

- [14].电子束固化制备聚丙烯/铝箔复合膜[J]. 高分子材料科学与工程 2020(08)

- [15].复合膜“隧道”现象的产生原因及解决办法[J]. 印刷技术 2019(05)

- [16].高性能工业用聚砜平板复合膜的制备[J]. 现代化工 2017(05)

- [17].磷钨酸盐/中性红复合膜的制备及电致变色性能研究[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2017(02)

- [18].核桃青皮多酚改性壳聚糖-明胶复合膜的制备及其性能[J]. 精细化工 2017(08)

- [19].我国复合膜减薄部分研究达国际水平[J]. 塑料科技 2016(04)

- [20].细菌纤维素基电磁功能复合膜的制备与性能研究[J]. 功能材料 2015(14)

- [21].磁控溅射W/DLC/W-S-C复合膜的制备及其性能（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(09)

- [22].复合膜减薄技术趋势分析[J]. 印刷技术 2015(20)

- [23].汽车玻璃膜的“暴”与“爆”[J]. 消费者报道 2013(03)

- [24].复合膜软包装产业可持续发展高峰论坛举办[J]. 绿色包装 2020(11)

- [25].聚酰胺复合膜表面高渗透性抗污染涂层的构建[J]. 膜科学与技术 2020(01)

- [26].温度对羟甲基纤维素/明胶复合膜性能的影响[J]. 塑料 2020(03)

- [27].聚酰胺薄层复合膜性能劣化机理及表面改性策略[J]. 膜科学与技术 2020(03)

- [28].降香黄檀/纤维素抗菌复合膜的疏水改性[J]. 纤维素科学与技术 2020(02)

- [29].不同抗氧化剂对聚乙烯醇复合膜性能的影响[J]. 包装工程 2020(11)

- [30].气相色谱-质谱法测定药用复合膜中12种增塑剂残留量[J]. 中国医药导报 2020(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1a9fe8ab5c99562da7390899.html