# 农村小水电上网对配电网线损的影响研究

### 论文摘要

近些年来,随着我们国家经济水平的快速发展,国家相继对农村和城市电网进行了改造,国家电力事业进入了一个全新的发展时期,为各项事业的发展进步提供了强大的能源保障。但是随着对电力需求的日益增大,许多地区出现了电力供应不足的局面,甚至有些省份还出现了拉闸限电的情况。随着分布式发电和新能源的发展,农村小水电在配网中的作用不断增大,其对配网潮流的影响也越来越明显。农村小水电站的直接挂网运行,导致丰水上网与枯水停发时配网潮流分布差异很大,而电网结构、运行电压和负荷未作相应的优化调整,致使10kV配网线损增加。本文主要研究的是10kV配电线路挂网小水电上网对线损的影响,在对一些配电网理论线损计算方法进行深入研究的基础上,提出了适合于有小水电挂网运行的配电网理论线损计算方法—改进的等效容量法。其基本思想是更加合理的选择馈线的线损计算首端,并且灵活的选择代表日与代表时段。计算实例显示本文方法需要收集的数据资料少,数据处理和输入的工作量也小,并且对配网馈线上小水电的数量和运行方式都没有限制,所以本文方法更加符合实际情况;同时也还分析了高损线路产生的原因以及需要采取的降损措施。为了使配电网线损计算变得更简便,根据改进的等效容量法及其计算模型,选择使用Visual basic 6.0汉化版作为开发工具,初步开发设计出了一个线损计算软件。开发出来的软件可以对配电网相关的数据进行录入、保存和修改,并进行理论线损计算,用EXCEL形式生成计算结果报表,还可以对结果进行分析,同时具备数据维护,系统帮助等功能。进行农村小水电并网对配电网线损的影响研究具有较大的理论和实际意义。在理论方面,对配电网线损计算方法进行对比研究,提出了一种更加适合有小水电并网的配网线损计算的方法;在实际应用方面,通过选择的计算方法,利用设计出来的软件快速计算出配网的理论线损,对于指导配网改造建设和设计规划,降低配网电能损耗,加强电网经济运行,节能降耗等方面具有重要意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 本课题研究的背景和意义

- 1.2.1 研究背景

- 1.2.2 研究意义

- 1.3 国内外研究动态和趋势

- 1.4 本文工作

- 第二章 配电网线损计算的基础

- 2.1 配电网的特点

- 2.2 配电网理论线损计算的特点

- 2.3 配电网理论线损计算的步骤

- 2.4 农网线损的类别关系与构成比例

- 2.4.1 农村电网线损的类别关系

- 2.4.2 农村电网线损的构成比例

- 第三章 配电网线损计算方法

- 3.1 理论线损计算的条件和要求

- 3.1.1 进行理论线损计算的条件

- 3.1.2 进行理论线损计算的要求

- 3.2 配电网理论线损的计算方法

- 3.2.1 均方根电流法

- 3.2.2 平均电流法

- 3.2.3 最大电流法

- 3.2.4 最大负荷损耗小时法

- 3.2.5 等值电阻法

- 3.2.6 潮流法

- 3.2.7 电压损失法

- 3.2.8 竹节法

- 3.2.9 遗传算法与人工神经网络算法

- 3.2.10 基于区间算法

- 3.2.11 模糊识别算法

- 3.3 影响配电网理论线损计算准确度的主要因素

- 3.4 本章小结

- 第四章 小水电并网后配电网线损的计算

- 4.1 小水电站的几种运行方式

- 4.2 并网小水电接线及潮流分布

- 4.3 线路等值电阻

- 4.3.1 线路等值电阻的计算

- 4.3.2 等值电阻模型以及几点假设

- 4.4 等效容量法

- 4.5 改进后的等效容量法

- 4.5.1 代表日及计算时段的选择

- 4.5.2 小水电端口既有上网电量又下网电量的情况

- 4.5.3 馈线首端既有供电量又有倒送电量的情形

- 第五章 线损计算软件的设计与开发

- 5.1 软件的功能结构及其数据库简述

- 5.1.1 软件的结构与功能特点

- 5.1.2 软件所使用的数据库

- 5.2 软件开发流程

- 5.3 软件运行环境

- 5.4 软件的基本界面

- 5.4.1 软件初始化启动界面

- 5.4.2 工程选择界面

- 5.4.3 主界面

- 5.4.4 数据字典界面

- 5.4.5 数据管理界面

- 5.5 软件各模块的功能

- 5.5.1 数据字典模块

- 5.5.2 数据管理模块

- 5.5.3 计算结果统计和图形分析模块

- 5.5.4 打印输出模块

- 5.6 软件的使用方法

- 5.7 本章小结

- 第六章 实例计算与分析

- 6.1 实例计算

- 6.1.1 改进等效容量法的应用

- 6.1.2 具体线路的计算结果与分析

- 6.2 高损线路原因分析

- 6.3 应采取的降损措施与对策

- 6.4 降低线损的管理措施

- 结论

- 一 、本文的主要成果

- 二 、对未来研究工作的展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 研究生期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].配电网线损分析和降损策略分析[J]. 电工技术 2019(23)

- [2].基于动态三相不平衡度的配电网线损计算方法研究[J]. 智慧电力 2020(02)

- [3].配电网线损分析和降损策略分析[J]. 电子测试 2020(08)

- [4].光伏电站并网对配电网线损率影响的研究重点探寻[J]. 智能建筑与智慧城市 2020(04)

- [5].电力配电网线损问题的研究[J]. 科技创新导报 2018(34)

- [6].电力配电网线损的降损技术探析[J]. 电子制作 2017(12)

- [7].分析配电网线损的危害及技术解决策略[J]. 科技风 2017(14)

- [8].10kV配电网线损及降损措施的探讨[J]. 山东工业技术 2017(14)

- [9].探讨配电网线损率的降低技术与管理[J]. 通讯世界 2017(15)

- [10].强化配电网线损管理的有效方法[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(20)

- [11].降低配电网线损的措施研究[J]. 山东工业技术 2017(21)

- [12].浅谈10kv配电网线损管理与降损措施[J]. 科技与企业 2015(23)

- [13].配电网线损管理中存在的问题及应对措施[J]. 企业改革与管理 2015(24)

- [14].配电网线损管理措施分析[J]. 现代国企研究 2015(22)

- [15].降低配电网线损措施研究[J]. 企业技术开发 2016(11)

- [16].基于精益六西格玛的配电网线损管理研究[J]. 企业改革与管理 2016(08)

- [17].配电网线损控制管理分析[J]. 中国新技术新产品 2016(17)

- [18].配电网线损形成的原因及计算方法研究[J]. 科技风 2015(02)

- [19].分析10kV配电网线损管理中存在的问题[J]. 电子制作 2014(24)

- [20].10kV配电网线损管理浅析[J]. 电子制作 2015(01)

- [21].0.4KV线路经济供电半径对配电网线损率的影响[J]. 电子制作 2015(01)

- [22].试论配电网线损管理技术[J]. 科技风 2015(07)

- [23].对配电网线损管理的探讨[J]. 商业故事 2016(30)

- [24].配电网线损管理问题与对策分析[J]. 数码世界 2017(09)

- [25].配电网线损管理存在的问题及措施探讨[J]. 科技致富向导 2011(21)

- [26].基于专家样本库和最小二乘支持向量机的配电网线损率预测模型[J]. 水电能源科学 2020(03)

- [27].配电网线损产生原因及计算方法分析[J]. 电力设备管理 2020(09)

- [28].配电网线损分析和降损策略的研究[J]. 东方企业文化 2018(S1)

- [29].10kV及以下配电网线损管理系统改进研究[J]. 黑龙江科技信息 2016(22)

- [30].光伏电站并网对配电网线损率影响的研究[J]. 中国新技术新产品 2016(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1aabe392f037f4acab39dd25.html