# 基于继电保护状态检修的研究与创新应用

（1.辽阳国成热电有限公司辽宁省辽阳市111000）

（2.长春工业大学电气与电子工程学院吉林长春130000）

摘要：继电保护是电力系统自身维护的重要环节，对设备的安全运行有着至关重要的作用。在这样的情况下，微机继电保护自诊断技术应运而生，通过该技术的系统应用使继电保护状态检修成为可能。

关键词：继电保护；状态检修；研究创新

1继电保护状态检修技术

1.1状态检修的基础

实际监测电力系统过程中，时刻注意继电保护设备运行中出现的问题是其核心保障，并且在继电保护设备状态检修中还属于不容忽视的基础。这就需要我们监测时充分掌握了解信息的准确度，加大监测技术的投入力度，从而获取真实可靠的信息，找出继电保护设备运行中形成的问题，并深入细致的分析导致问题发生的原因，明确理想的检修时间。

1.2状态检修的关键之处

在状态检修中，系统全面分析继电保护设备的运行情况是其关键之处。实际分析过程中，应充分获取继电保护设备运行中产生的数据信息，只要准确的掌握了该信息，就可以了解到整个继电保护设备运行情况，系统全面的分析该信息，可以帮助我们在清楚继电保护设备的运行状态的同时获悉状态接下来发展的流向，以实现规范化、科学化、高效性的状态检修，推动继电保护设备健康有序运行。

1.3装置动作状况

在电气设备从未发生任何障碍的时候，继电保护装置会维持在一个比较静止的条件下，而当继电保护设备出现故障问题的时候，其保护装置就会做出一定的反应。若检修周期内装置从没有出现动作，那么将很难监测其动作状况，也就不清楚它的出口回路是否良好。通过远程传动校验法，事先告知用户会有短时间的停电现象，然后在用电低峰期开展一次远程传动试验，由远程监测中心负责相应的调控，对保护装置下达远程传动的命令，要求其实施一次跳闸和重合闸作业。如此一来，就能够及时准确的检验从保护出口至断路器机构间的回路接线的良好性与否，并且对断路器动作的有效性加以验证，全程花费的时间大概在1s～2s，不会对用户造成太大的影响。

1.4电磁干扰问题

电气二次设备中涵盖了微电子元件、高集成电路，常出现电磁干扰现象，该现象会导致微机继电保护采样信号真实度降低、保护误动等问题。针对上述情况，应加强继电保护装置的电磁兼容性试验，这同样是继电保护状态检修中的核心工作，加强监管干扰源、敏感器件、耦合途径等，比如保护装置周围存在的移动通信设备、二次设备的屏蔽接地情况等。

2继电保护状态检修创新与应用的内涵

2.1.继电保护状态检修的概念

继电保护状态检修指在继电保护设备状态监测的基础上，根据监测和分析诊断的结果科学安排检修时间和项目的检修方式。它有三层含义：设备状态监测；状态诊断；检修决策。状态监测是状态诊断的基础；状态诊断是检修决策的依据，综合设备历史信息和实时运行工况进行继电保护状态的分析判断，考虑电网运行状态（用电的峰段与谷段）、设备所在单元系统其他设备的运行状态、考虑电力市场的需求来进行继电保护状态检修的决策风险分析，合理科学的安排检修时间和项目，实现预期的效果。状态检修是当前耗费最低，技术再先进的检修制度。它为设备的安全稳定、长周期、全性能、优质运行提供可靠的技术和管理保障。

2.2.继电保护状态检修的目标

继电保护状态检修的目标是：最大限度的减少停电时间，提高继电保护可靠性，延长继电保护装置使用寿命，降低检修费用，改善设备运行性能，提高企业经济效益，确保继电保护装置健康运行水平，履行好电网安全守护神的职责，实现继电保护管理的“可控、能控、在控”，为建设坚强电网奠定坚实的基础。

2.3.继电保护状态检修专业范围

范围包括：设备状态监测与故障诊断、信息管理与决策、设备可靠性分析、继电保护装置带电检验、故障记录、继电保护设备状态检修、设备检修后的验收等诸多工作，最后要综合设备运行、电力市场等方面的信息，科学地制定检修策略。

3继电保护状态检修技术应用

3.1继电保护状态检修工作基本原则

继电保护装置检修的出发点是为了提高继电保护设备的运行稳定性和高效性，其基本原则主要有两点：首先，继电保护装置检修要能够保证继电保护设备的正常运行。如果无法保证继电保护装置的有效运行，这样的检修就失去了价值，保障继电保护设备的正常运行是继电保护状态检修的核心价值和根本目的。继电保护状态检修技术要充分发挥监测和诊断功能，全力保证电网的安全、平稳运行。其次，要保证状态检修工作站在全局的立场角度进行。继电保护状态检修工作属于一项较为复杂的工作，并且随着电网扩能以及电力科技的发展，继电保护装置规模与技术含量不断提升，只有站在全局的高度才能够统筹兼顾，全面推进继电保护装填检修工作，为电网的安全有效运行奠定基础。

3.2继电保护状态检修技术操作要点

在继电保护装填检修工作中，要高度重视技术管理要求，通常情况下，电力系统继电保护装置在整个系统中处于静态，但是实际上要掌握的是这一装置的动态状态，即实际运行状态。所以应当强化继电保护装填检修的技术管理要求，将其动起来才能够通过检查及时掌握其状态。另外，要进一步发挥新技术的作用，借助于新技术以及手段对继电保护装置实施监测，尤其是要加大在线监测技术与设备的研发与运用力度，及时获知系统运行状态并进行分析综合，作出准确的判断，有效保障电力系统运行安全。目前，随着继电保护状态检测工作的深入进行，监测与诊断技术设备也在快速发展，随着电力科技的发展，这样的趋势与速度还将进一步提高。

4继电保护状态检修创新的做法

4.1状态检修的基础是设备状态监测

变电站站内继电保护的状态监测对象主要有：交流采样系统、直流电源系统、开入量信号系统、逻辑判断系统等。

加强对数据和继电保护各元件动态性能的分析判断，掌握继电保护设备运行状态的变化趋势，从而制定更科学的检修策略和数理统计的方法并应用到状态检修中去，通过日常积累的大量历史资料，包括出厂试验、历次试验、检修与故障记录以及运行状况等的统计分析，对继电保护装置的状态作出评估，利用状态诊断技术对其变化趋势或规律作出预测。

4.2.创新节点说明

长期以来，继电保护实行预防性计划检验为主的检验体制，继电保护装置的检验工作，是及时发现继电保护装置存在缺陷最为重要的手段，对防止继电保护装置拒动、误动有着极为积极的意义。在所辖变电站断路器已无油化的今天，其试验周期为6年，随着经济发展用电客户的不间断供电需求，使继电保护装置1-2年进行一次的部分检验难以实现，因此，我们开展的现场继电保护带电检验工作，不但解决了传统计划检验中的突出问题，而且保证了继电保护可靠安全运行。这一状态检验模式依赖于技术进步及设备状态统计分析。保护专业人员在现场检验工作中，积累了大量设备状态资料和分析统计数据，在一次设备不停电运行方式下对继电保护装置进行定值校验及整组试验等，这是打破传统检验方法的一次实践创新。

结语

综上所述，在电力系统安全稳定运行中，继电保护装置发挥着重要的作用，而继电保护装填检修技术对于继电保护设备的功能具有重要影响，所以应当高度重视这一技术的研发，并做好相关的辅助工作，全力保障整个电网的稳定运行。

参考文献

[1]李文江，郭新安.继电保护状态检修在电力系统中的应用研究[J].中国新技术新产品，2013（01）

[2]骆必锋.分析继电保护系统最优检修周期的优化算法[J].广东科技，2012（19）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1ac3651a653311f3584786e7.html