# 包层泵浦掺铥光纤激光器的研究

### 论文摘要

掺Tm3+光纤激光器在很多领域获得应用,如军事、医疗、高速通信、工业加工等,尤其在2μm左右人眼安全波长的特性更是研究热点,将来也会成为输出波长为2.5μm-12μm范围激光器的有效泵浦源。目前对掺Tm3+光纤激光器的研究以实验方法为主,采用包层泵浦、共掺、以及大功率多模半导体激光器工艺,不需要复杂的主动冷却设备,在常温下即可获得极高的输出功率和光束质量。但另一方面,掺铥光纤价格仍然十分昂贵。因此,深入研究激光器制备结构及性能受各种参数的影响规律,对于获得质优价廉的掺Tm3+光纤激光器具有重大意义。本文主要工作概括如下：1.从铥元素的能级结构出发,系统介绍了掺Tm3+光纤激光器的基本理论,包括光谱特性、基本结构、泵浦选择,尤其对包层泵浦方面作了详细介绍,并提出了掺Tm3+光纤激光器的三种泵浦方案：3H6→3H4、3H6→3H5、3H6→3F4,及对激光器性能构成影响的因素。2.理论研究掺Tm3+光纤激光器泵浦方案的基础上,建立3H6→3H4泵浦方案的数学模型,采用速率方程的方法对此方案进行MATLAB数值分析,详细阐述诸如光纤长度、掺杂浓度等重要参数对激光器性能的影响,并提出相关结论。3.利用自主研制的双包层D形掺铥光纤,搭建掺Tm3+光纤激光器的实验装置,完成泵浦源的测试工作,并针对异常情况予以分析；采用793nm的LD泵浦源,最终获得1930nm波长的激光输出,耦合效率达到65%。此外,在上述实验的基础上提出修改方案,并对今后的研究工作进行了展望。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 引言

- 1.1 掺铥光纤激光器的特点及应用

- 1.2 掺铥光纤激光器的国内外研究现状

- 1.3 课题研究的目的和意义

- 1.4 本文的主要工作

- 2 掺铥光纤激光器的基本理论

- 2.1 铥离子的一般特性

- 2.1.1 铥元素的基本特性

- 2.1.2 铥元素的能级结构

- 2.1.3 稀土离子间的相互作用

- 2.2 包层泵浦掺铥光纤激光器的基本结构与泵浦选择

- 2.2.1 包层泵浦掺铥光纤激光器的基本结构

- 2.2.2 掺铥光纤激光器的泵浦方案

- 2.2.3 掺铥光纤激光器的包层泵浦

- 2.3 掺铥光纤激光器性能的影响因素

- 2.3.1 基质材料

- 2.3.2 光纤长度

- 2.3.3 掺杂浓度

- 2.4 小结

- 3 掺铥光纤激光器的理论模型

- 3H6→3H4泵浦方案的理论模型'>3.13H6→3H4泵浦方案的理论模型

- 3.2 包层泵浦光纤激光器有效吸收系数的理论基础

- 3.3 小结

- 4 掺铥光纤激光器的数值分析

- 4.1 数值分析中使用的参数值

- 4.2 影响输出功率的因素

- 4.2.1 光纤长度和掺杂浓度

- 4.2.2 输出耦合反射率

- 4.3 泵浦光的腔内分布

- 4.3.1 泵浦光功率沿光纤的分布

- 4.3.2 泵浦光功率在不同掺杂浓度下沿光纤的分布

- 4.3.3 交叉弛豫对泵浦光吸收效率的影响

- 4.4 小结

- 5 实验研究

- 5.1 实验装置搭建与测试

- 5.2 实验结果及其分析

- 5.3 小结

- 6 结论

- 6.1 本文工作总结

- 6.2 未来工作展望

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].同带泵浦光纤激光器用泵浦光纤设计[J]. 光通信研究 2015(05)

- [2].双向多泵浦光纤拉曼放大器偏振相关增益研究[J]. 红外与激光工程 2016(02)

- [3].高功率双包层光纤激光器的泵浦技术[J]. 光纤与电缆及其应用技术 2009(01)

- [4].基于粒子群优化算法的双向多泵浦光纤拉曼放大器增益研究[J]. 激光与红外 2020(09)

- [5].脉冲泵浦的掺镱光纤放大器中放大自发辐射动态变化模拟[J]. 光子学报 2011(05)

- [6].大口径端泵片状放大器的泵浦耦合系统（英文）[J]. 强激光与粒子束 2017(09)

- [7].高功率二极管列阵泵浦固体激光泵浦耦合优化设计[J]. 强激光与粒子束 2011(06)

- [8].远程泵浦放大器在光通信系统中的应用[J]. 烽火科技 2010(08)

- [9].自研万瓦级同带泵浦掺镱石英玻璃光纤[J]. 中国激光 2020(03)

- [10].开放式基金“泵浦”现象检验:基于规模、投资风格和管理团队视角的经验证据[J]. 中国管理科学 2018(09)

- [11].不同泵浦参数对泵浦光强分布影响的模拟分析[J]. 北京印刷学院学报 2011(02)

- [12].飞秒时间分辨实验中泵浦-探测交叉相关函数的测量和时间零点的确定[J]. 发光学报 2017(05)

- [13].基于光纤合束器的泵浦方案设计[J]. 光通信技术 2015(06)

- [14].参量放大脉冲发生器中泵浦波相位调制的研究[J]. 杭州电子科技大学学报 2013(05)

- [15].超长距离通信系统中远程泵浦的优化设计[J]. 光通信研究 2010(01)

- [16].连续泵浦准分子宽带泵浦金属激光器泵浦阈值理论研究[J]. 强激光与粒子束 2015(12)

- [17].二极管侧面泵浦薄片激光器泵浦性能数值仿真[J]. 红外与激光工程 2012(04)

- [18].基于傅里叶拟合的多泵浦级联光纤拉曼放大器[J]. 光通信研究 2020(03)

- [19].国产高功率光纤泵浦合束器特性研究[J]. 红外与激光工程 2013(10)

- [20].准分子宽带泵浦碱金属激光器泵浦特性分析[J]. 强激光与粒子束 2012(11)

- [21].泵浦-探测实验影响因素的研究[J]. 光学技术 2010(03)

- [22].光学频率梳恒温控制及泵浦驱动电路设计[J]. 电子测量技术 2020(15)

- [23].Yb:YAG板条高亮度均匀泵浦耦合技术研究[J]. 激光与红外 2020(09)

- [24].热边界和泵浦结构对激光晶体热效应的影响[J]. 红外与激光工程 2015(11)

- [25].熔锥型侧面泵浦耦合器的研究[J]. 应用光学 2011(03)

- [26].边泵浦Yb:YAG平面波导激光器的进展[J]. 光机电信息 2009(03)

- [27].激光晶体热效应的阶梯泵浦技术[J]. 电子科技 2010(02)

- [28].前向多泵浦拉曼放大器中噪声的精确分析[J]. 激光与红外 2020(10)

- [29].基于碳纳米管的纳米泵浦系统模拟研究[J]. 功能材料 2011(07)

- [30].10kW级单纤泵浦耦合器件设计与实验研究[J]. 红外与激光工程 2016(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1b08b3328c76f629ceca2616.html