# 浅析工业总图运输设计与节约用地银月贵

（中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司山西太原030001）

摘要：利用有限的土地资源，将工厂的总面积合理且紧凑的布置，不仅能够降低能量的消耗，减少运转费用，也可以减少投资。因此，如何节约并合理的利用有限的土地成为设计工业总图的首要任务。并且工厂总平面的布置需要依据防火、施工、运输等相关规定中的要求，需要与厂区周围的自然条件相结合，例如：地形、气候等。力求总平面可以全方位的、因地制宜地将建筑物、运输的线路及各种管线等，合理紧凑的布置。

关键词：工业总图；运输设计；节约用地

一合理布局，增大系数

1.1合理缩小建、构筑物的间距

缩小建、构筑物之间的间距不仅可以减少工厂的占地面积，积极响应国家提出的节约有限的土地资源的政策，还在一定程度上降低了资金的投入和能量的消耗。将建、筑物之间的间距缩小应注意的几点。（1）正确的确定防火、安全等的间距。地形在防爆炸、防火灾、防噪声等干扰方面的防护有显著的效果。尤其是在生产危险品的厂房或储存物品的仓库，地形作为天然防护被利用，不仅效果更为显著，而且还在一定程度上节约了土地资源。（2）为达到节约土地资源，缩小建、构筑物的间距的目的。可将地上地下的管线紧凑的布置，并使得通道的宽度能够正确的确定；依照管道某些各自的相关规定，在防止其相互干扰的情况下，保证各条线路的长度最短且不弯曲曲折；设置管线一般会形成管廊带，将集中布置管线作为主要的铺设方式，分散布置作为辅助铺设方式；而共架和共沟则被采用在较集中的管线区域。（3）为达到物料“零”距离运输的目标，道路、铁路等线路必需合理的布置；由于铁路、道路以及链式运输和胶带机等作为运输物料的主要方式，且铁路、道路、等所需的用地面积约占总面积的30％，因此在工业总图运输设计中，必须实现“零”距离运输，从而减少铁路、道路、胶带运输通廊面积，使建、构筑物的间距得以合理的缩小、也在一定程度上减少资金的投入。

1.2不规则的建筑外形尽量避免运用

建筑物的外形不仅会对设计平面布局的合理性、紧凑性有很大影响，也会在一定程度上影响到建筑系数。建筑间距是由建筑物的凸出部分来决定的，不规则的建筑外形会影响到工厂的占地面积造成土地的损失，也会增加资金的投入。所以，在考虑如何设计建筑物的外形时，在设计方案中应密切配合工艺和土建，使建筑物的外形轮廓简单明了并且规整。此外，还应合理运用设计工艺及先进的机械设备。必须及时了解国内外正在发展的相关工艺和研制的先进机械设备，这会在一定程度上对建筑物的平面尺寸的缩小及建筑系数的增大有巨大的影响。将设计工艺及先进的机械设备用于工程设计，避免运用不规则的建筑外形，不仅对减少建筑物占地面积，减少资金的投入有利也可实现节约有限的土地资源的目标。

1.3归并厂房车间，集中布置格局

随着我国人口数量的的不断攀升，农用耕地面积日益减少，人口与耕地间存在矛盾日益尖锐。合理的缩小建、构筑物之间的间距，增大建筑系数、集中布置厂房成为我国为节约有限的土地资源必须实施的措施。虽然其能够使建筑物在厂区用地面积布置的合理，紧凑从而在一定程度上节约有限的土地资源，但是根据生产、卫生、运输、防噪、防火以及各种管线的铺设规定，收到的节约土地资源的效果并不是十分明显。为了适应现代化连续生产和进一步节约用地的要求，在无特殊条件限制的情况下，研究厂房合并的可能性和选择合并厂房集中布置的最优方案，对总平面布置的经济性、紧凑性、节约用地都有非常重要的意义。如为了缩小建筑物的间距和数量及减少通道的数量可采用将鼓风机站和锅炉房相合并；变电所和生产车间合并建造；将水泵房、过滤间等车间厂房合并建造。

不管是在纵向拉伸合并厂房车间，还是将厂房车间集中布置都具有很多的优点例如：可缩短工程管线及运输线路的长度，减少能量的消耗等。且这种厂房适应现代化工业的大规模生产，且具有先进的机械设备等特点，这些都是节约有限土地资源的有效途径。

二有效地利用地形条件

利用地形条间建造工厂不仅可以节约有限的土地资源将不能被有效利用的坡地、瘠地、劣地等得到充分的利用，并且还减少农用耕地的占用或者不占用农用耕地。这项重要的措施不仅积极号召了国家节约土地资源的政策，也为经济收入的增加做出了很大的贡献。在某些特定的场地上，应因地制宜，充分利用山坡、劣地等有利的地形条件，使这些土地资源的的能效得以充分的发挥，减少工厂区域的占地面积，且尽量避免硬劈、硬砍等破坏土地原有结构的建造放式。这就需要在总平面的设计和布置中充分的运用地形、地势等条件，来达到节约有限的土地资源、降低投资成本、和减少劳动力的目的。

生产特点和物料位能以及在输送物料过程中产生的压力和仓库内外运输物料的起重设备等作为利用地形条件建造工厂的基础，其包含将一部分地形进行合理的改造，这就需要考虑到地质条件和建筑物在岩层或着土层上建设完成后的稳定性，同时还要考虑边坡会带来土地资源的损失，为避免其发生可作挡土墙。

三正确确认建筑方位

建筑系数和工厂区域自然条件的利用率有时也是影响建筑方位的一个重要因素。一般情况下，在将能够有效利用采光和通风等自然环境条件的磁北方向作为设计的主要建筑方位。然而实际却并不是如此，由于被各建设单位征用的土地的地形条件、土地的范围以及土地内部和外部的环境特点都不尽相同，这就需要对被征用的土地做土地特征分析，来达到节约有限的土地资源的目的。一般在做土地特征分析时会考虑以下几点：（1）当工厂厂房建设场地与道路相邻时，确定建筑方位可以根据相邻道路的道路走向，采用与道路中心线平行或垂直的建筑方位最为适宜，从而使土地得到充分的利用，使土地资源的利用率得以提高、并更有效地节约土地资源。（2）建筑方位的确定还可根据被征用土地的形状，将征地红线的其中一条作为确定建筑方位的依据，使其与这条基准线平行或垂直。同时，为减少三角区域出现在其间，应该尽量采用平行布置方式。但是当布置时出现三角区域时应对其进行充分的利用，可将此区域布置为辅助生产或生活设备的区域或采取将这个区域作为绿化景点。在三角区域内进行绿化不仅能够洁净空气，还能够有效地保护生态环境。（3）确定建筑方位还可以运用高压线路穿过建设场地中央的方法来确定建筑方位。可以凭借此种方式，选择合适的建筑方位来布置工厂，来避免由于建筑外围轮廓线与高压线路的走向有夹角形成而导致土地有效利用率降低。（4）当建设场地建设出现上述几种可能导致建筑系数变化，土地有效利用率降低的因素时，则必需先确定哪种因素是导致上述情况的主要因素，然后再进一步的确定建筑物的建筑方位。而有时却常常出现主要影响上述情况发生的因素并不明显或者突出，则必需将多种方案进行相互比较，找到可以更好施行地技术，且工艺流程较为简单合理，更经济更能有效的节约有限的土地资源的方案。

四结语

总而言之，在工业总图的总平面设计和布置中积极落实我国提出的一系列控制和节约有限土地资源的措施和政策。同时，作为一名合格的技术设计人员必须树立节约有限的土地资源的意识，必须拥有保护农用耕地的思想，合理的选取工厂建设的位置，对工厂内各个车间的形式进行合理布局，设计合理的建、构筑物的外形及合理缩小建、构筑物间的间距，还要进行新工艺和新理论的研究，力求将工厂的占地面积缩至最小的同时，能够创造最大的经济价值。

参考文献

[1]徐杰.略论总图竖向布置[J].湖南造纸,2004,(01).

[2]戴君义.总图设计中节约用地的途径[J].工厂建设与设计,1998,(01).

[3]彭肖媚.浅谈石油化工品库区总图布置节约用地的措施[J].广东化工,2008,(07).

[4]杨春苗.谈工厂设计中的总图影响力[J].工程建设与设计,2006,(08).

[5]田锋.石油库总图设计中应注意的几个问题[J].化工技术经济,2005,(11).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1b19fd951cb22df76986d07f.html