# 改性水性聚氨酯阻燃涂料的研究

### 论文摘要

本文分别采用环氧树脂（E-44）、丙烯酸酯类（甲基丙烯酸甲酯,丙烯酸丁酯）共混改性水性聚氨酯乳液,制备改性水性聚氨酯涂料,分别以APP-MEL-PER体系、Mg（OH）2/Al（OH）3体系、膨胀石墨改性APP-MEL-PER体系作为协效阻燃改性剂。从而研制出新型改性水性聚氨酯阻燃环氧树脂涂料。本文对改性水性聚氨酯涂料进行了耐水性测试、附着力测试、热稳定、粘度测试等;并对阻燃涂料进行了热重测试（TG）和燃烧测试,分析了阻燃型水性聚氨酯涂料阻燃效果。结果表明:环氧树脂、丙烯酸脂改性水性聚氨酯乳液能有效提高涂膜的耐水性、附着力;两种阻燃剂的引入都能使涂料的阻燃效果大幅提升。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 水性聚氨酯的简介

- 1.1.1 水性聚氨酯的定义及分类

- 1.1.2 水性聚氨酯的应用及发展概况

- 1.2 水性聚氨酯涂料简介

- 1.2.1 水性聚氨酯涂料的性能特点

- 1.2.2 水性聚氨酯涂料的应用

- 1.2.3 水性聚氨酯涂料存在的问题及其发展趋势

- 1.3 水性聚氨酯的改性

- 1.3.1 环氧树脂改性水性聚氨酯

- 1.3.2 丙烯酸改性水性聚氨酯

- 1.4 阻燃型水性聚氨酯涂料

- 1.4.1 阻燃型水性聚氨酯涂料的分类

- 1.4.2 阻燃水性聚氨酯的阻燃机理

- 1.4.3 阻燃水性聚氨酯涂料的发展动向

- 1.5 本文的研究目的、内容及创新点

- 2 环氧树脂改性水性聚氨酯阻燃涂料

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验材料

- 2.2.2 实验设备及仪器

- 2.2.3 环氧树脂改性水性聚氨酯预聚体制备

- 2.2.4 环氧树脂改性水性聚氨酯涂料的制备

- 2.2.5 填加阻燃剂的改性水性聚氨酯涂料

- 2.2.6 性能测试

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 环氧树脂改性涂料正交实验分析

- 2.3.1.1 数据分析

- 2.3.1.2 最佳配方的选定

- 2.3.2 燃烧实验分析

- 2.3.3 热重分析

- 2.3.4 阻燃涂料与改性涂料的涂膜性能对比

- 2.4 本章小结

- 3 阻燃型丙烯酸改性水性聚氨酯涂料的研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验材料

- 3.2.2 丙烯酸酯改性水性聚氨酯乳液的制备

- 3.2.3 丙烯酸酯改性水性聚氨酯的配方

- 3.2.4 阻燃型丙烯酸改性水性聚氨酯涂料的制备

- 3.2.5 性能测试

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 丙烯酸酯改性水性聚氨酯实验结果与分析

- 3.3.1.1 吸水率的影响因素分析

- 3.3.1.2 附着力的影响因素分 析

- 3.3.1.3 最佳配方的确定

- 3.3.2 阻燃型丙烯酸改性水性聚氨酯的结果与分析

- 3.4 本章小结

- 4 阻燃型水性聚氨酯涂料研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验材料

- 4.2.2 膨胀型阻燃水性聚氨酯涂料的制备

- 4.2.3 膨胀型阻燃体系因素水平选择

- 4.2.4 非膨胀型阻燃水性聚氨酯涂料的制备

- 4.2.5 性能测试

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 膨胀体系的燃烧实验分析

- 4.3.1.1 各因素与阻燃效果关系

- 4.3.1.2 最佳配方的确定

- 4.3.2 非膨胀型阻燃体系燃烧实验分析

- 4.3.3 膨胀石墨改性 APP-MEL-PER 膨胀阻燃体系性能分析

- 4.3.4 热重测试结果分析

- 4.4 本章小结

- 5 全文结论

- 致谢

- 参考文献

- 硕士期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].基于二次乳化的多粒径高固含芳香族水性聚氨酯的制备[J]. 广州化工 2019(23)

- [2].硬段类型和含量对嵌段聚氨酯脲性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2020(01)

- [3].曲线超高段聚氨酯固化道床施工变形控制[J]. 铁道建筑 2020(03)

- [4].含氟聚硅氧烷对大豆油基水性聚氨酯性能的影响[J]. 胶体与聚合物 2020(01)

- [5].预制热水保温管聚氨酯炭化危害及预防[J]. 煤气与热力 2020(06)

- [6].高固含芳香族水性聚氨酯的制备与性能研究[J]. 广州化工 2020(12)

- [7].水性聚氨酯性能评估及其仿皮着色涂层应用[J]. 现代纺织技术 2020(04)

- [8].水性聚氨酯的类型、合成方法和应用[J]. 印染助剂 2020(06)

- [9].水性聚氨酯关键技术及市场新需求分析[J]. 化工设计通讯 2020(07)

- [10].聚氨酯软管气体介质泄漏率的研究[J]. 液压气动与密封 2020(09)

- [11].水性聚氨酯的高效阻燃研究[J]. 化学研究与应用 2020(09)

- [12].聚氨酯塑胶问题跑道产生的原因及改进措施[J]. 粘接 2019(11)

- [13].具有高疏水性的水性聚氨酯[J]. 乙醛醋酸化工 2019(11)

- [14].科思创展示其环保涂层织物及皮革用水性聚氨酯技术[J]. 聚氨酯工业 2016(06)

- [15].聚氨酯跑道的风险管理[J]. 广东建材 2017(01)

- [16].聚氨酯文献题录(六十)[J]. 化学推进剂与高分子材料 2017(02)

- [17].黎明化工院首创复合型聚氨酯记忆棉材料[J]. 合成纤维 2017(03)

- [18].水性聚氨酯防腐涂料的研究现状[J]. 现代涂料与涂装 2017(02)

- [19].提高水性聚氨酯耐水性的研究进展[J]. 化工新型材料 2017(05)

- [20].聚氨酯复合牵引带粘合强度校核研究[J]. 机电工程技术 2017(04)

- [21].聚醚硅氧烷二元醇改性蓖麻油基水性聚氨酯的合成及性能[J]. 中国塑料 2017(06)

- [22].抗菌水性聚氨酯研究进展[J]. 聚氨酯工业 2017(03)

- [23].形状记忆聚氨酯及其在生物医学材料中的应用[J]. 塑料工业 2017(04)

- [24].高固含量无溶剂水性聚氨酯的制备[J]. 聚氨酯工业 2017(04)

- [25].水性聚氨酯的改性及在压敏胶中的应用研究进展[J]. 胶体与聚合物 2015(04)

- [26].水性聚氨酯木器漆的研究进展[J]. 广东化工 2015(21)

- [27].水性聚氨酯薄壁材料研究进展[J]. 涂料技术与文摘 2015(12)

- [28].水性聚氨酯/羧基丁苯橡胶复合材料的制备及性能研究[J]. 涂料工业 2016(01)

- [29].聚氨酯企业有望享受税改优惠[J]. 粘接 2016(03)

- [30].水性聚氨酯复鞣剂的研究进展及发展趋势[J]. 中国皮革 2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1b1a1651058b2c125e0d7a38.html