# 北江桥成桥状态和施工过程的受力性能分析

### 论文摘要

新建贵广铁路北江桥设计为（57.5+109.25+230+109.25+57.5）m五跨双塔双索面两主桁四线铁路钢桁梁斜拉桥。下边跨及靠近边跨的次边跨四个节间采用混凝土桥面板,其余部分采用正交异性钢桥面板。下弦杆内侧设边纵梁,边纵梁通过水平K撑与下弦杆相连,桥面荷载通过桥面板、横肋和边纵梁传递至横梁再传递至下弦结点。该结构形式在国内四线铁路桥梁上首次应用。本文对北江桥在成桥状态和施工过程的受力性能进行了分析。完成的主要工作如下：1、采用空间板梁法建立全桥空间有限元模型,综合应用影响矩阵法和零位移法确定了恒载作用下斜拉索索力,并对桥梁在恒载作用下的桥梁受力性能进行了分析。结果表明：桥梁线形平顺,受力状态良好。2、对桥梁在最不利活载作用和主力组合作用下的受力性能进行了分析。结果表明,桥梁有足够的强度和刚度满足行车安全性的要求。3、以斜拉索张拉次数尽量少、施工过程桥梁受力状态良好为原则,采用正装迭代法并结合差分法确定了北江桥施工过程斜拉索张拉力。本文的研究成果为北江桥的设计和施工提供了依据,对其他类似桥梁也有一定的参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 国内铁路斜拉桥的发展

- 1.2 铁路钢桁梁斜拉桥特点和问题的提出

- 1.3 北江桥的工程概况

- 1.3.1 北江桥的结构特点

- 1.3.2 北江桥的施工方法

- 1.4 研究现状

- 1.4.1 斜拉桥成桥状态受力分析方法

- 1.4.2 斜拉桥施工过程受力分析方法

- 1.5 论文主要研究内容和思路

- 第二章 北江桥恒载作用下受力性能分析

- 2.1 引言

- 2.2 全桥空间有限元模型的建立

- 2.2.1 上部结构的模拟

- 2.2.2 下部结构的模拟

- 2.3 成桥状态目标线形和目标索力的确定

- 2.3.1 研究思路

- 2.3.2 成桥状态目标线形和目标索力确定的原则

- 2.3.3 计算方法和步骤

- 2.3.4 成桥状态目标线形和目标索力的初步确定

- 2.3.5 成桥状态目标索力的优化

- 2.4 恒载作用下桥梁受力性能分析

- 2.4.1 支反力

- 2.4.2 主桁受力特点及受力状态

- 2.4.3 桥面系受力特点及受力状态

- 2.4.4 主塔受力特点及受力状态

- 2.5 本章小结

- 第三章 北江桥最不利活载和主力组合作用下的受力性能分析

- 3.1 引言

- 3.2 计算方法

- 3.3 最不利活载作用下的受力性能分析

- 3.3.1 支反力、挠度及挠跨比

- 3.3.2 主桁受力性能分析

- 3.3.3 桥面系受力性能分析

- 3.3.4 斜拉索、主塔受力性能分析

- 3.4 主力组合作用下的受力性能分析

- 3.4.1 支反力

- 3.4.2 主桁内力与应力

- 3.4.3 桥面系内力与应力

- 3.4.4 斜拉索、主塔受力性能分析

- 3.5 本章小节

- 第四章 北江桥施工过程的受力性能分析

- 4.1 引言

- 4.2 研究思路

- 4.3 主桁悬臂拼装施工阶段的受力分析

- 4.3.1 确定斜拉索初拉力的原则

- 4.3.2 计算方法和步骤

- 4.3.3 斜拉索初张力及各阶段索力

- 4.3.4 塔侧支架反力

- 4.3.5 主桁及主塔位移

- 4.3.6 主桁内力和应力

- 4.4 主桁合拢后各阶段的受力分析

- 4.4.1 确定斜拉索终张索力的原则

- 4.4.2 计算方法和步骤

- 4.4.3 斜拉索初张力及各阶段索力

- 4.4.4 主桁及主塔位移

- 4.4.5 支座反力

- 4.4.6 主桁内力和应力

- 4.4.7 实际成桥状态与目标成桥状态桥梁受力情况比较

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间参与科研情况

### 相关论文文献

- [1].混合梁斜拉桥合理成桥状态确定方法研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2015(05)

- [2].某斜拉桥合理成桥状态模拟分析[J]. 山西交通科技 2013(05)

- [3].混合梁斜拉桥不同索力优化方案的成桥状态分析[J]. 工程与建设 2019(05)

- [4].某钢管混凝土拱桥合理成桥状态的确定[J]. 低温建筑技术 2013(11)

- [5].大跨度混合梁斜拉桥合理成桥状态的确定[J]. 城市道桥与防洪 2011(07)

- [6].三塔协作桥合理成桥状态的确定在ANSYS中的实现[J]. 上海公路 2013(02)

- [7].基于多目标法的多塔斜拉桥合理成桥状态确定[J]. 中外公路 2011(02)

- [8].多塔斜拉-悬吊协作体系合理成桥状态确定方法[J]. 石家庄铁道大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [9].协作桥合理成桥状态确定方法研究[J]. 公路交通科技 2015(08)

- [10].矮塔斜拉桥合理成桥状态分析研究[J]. 四川建筑 2011(02)

- [11].大跨度混凝土梁桥的合理成桥状态设计方法[J]. 桥梁建设 2010(01)

- [12].自锚式悬索桥合理成桥状态设计方法分析[J]. 市政技术 2020(05)

- [13].某斜拉桥成桥状态温度影响分析[J]. 山西建筑 2013(23)

- [14].红港大桥合理成桥状态及吊杆索力的确定[J]. 长沙理工大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [15].半成桥状态下大件过桥的承载能力分析[J]. 山西交通科技 2016(05)

- [16].综合法初定斜拉桥合理成桥状态[J]. 交通科技 2010(02)

- [17].某独塔双索面斜拉桥的合理成桥状态研究及施工阶段分析[J]. 公路工程 2019(01)

- [18].提篮式钢拱-结合梁组合体系桥梁合理成桥状态的确定[J]. 湖南交通科技 2017(04)

- [19].连续梁不同合龙方案下成桥状态分析[J]. 四川建筑 2017(03)

- [20].大跨斜拉桥合理成桥状态非线性分析[J]. 世界地震工程 2012(03)

- [21].基于影响矩阵的双塔斜拉桥合理成桥状态研究[J]. 公路 2017(02)

- [22].预应力混凝土连续梁桥合龙顺序对成桥状态的影响研究[J]. 铁道建筑 2013(12)

- [23].混凝土斜拉桥合理成桥状态研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2008(06)

- [24].自锚式悬索桥合理成桥状态静力特性试验研究[J]. 公路工程 2014(05)

- [25].预应力混凝土斜拉桥调索设计新方法[J]. 城市道桥与防洪 2020(04)

- [26].组合梁斜拉桥合理成桥状态确定方法对比分析[J]. 低温建筑技术 2018(06)

- [27].确定斜拉桥合理成桥状态的应力优化法[J]. 市政技术 2016(01)

- [28].基于有效约束集法的混合梁斜拉桥合理成桥状态确定方法[J]. 科技导报 2014(34)

- [29].独塔不对称斜拉桥合理成桥状态分析[J]. 低温建筑技术 2019(06)

- [30].人行索道桥主缆计算及成桥状态分析[J]. 钢结构 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1b3f660fba0fde36f746e039.html