# InSAR相位解缠算法研究

### 论文摘要

干涉合成孔径雷达(InSAR)三维成像技术是新近发展起来的空间观测技术,它利用合成孔径雷达数据的相位信息提取地面目标的三维信息,具有全天时、全天候、大范围、空间分辨率高等优点,可以广泛应用于军事领域和国民经济建设当中。本文在总结InSAR技术发展历程的基础上,分析了InSAR系统的成像原理,介绍了系统的数据处理流程。二维相位解缠是InSAR数据处理流程中重要步骤之一,也是主要误差来源,无论是获取数字高程模型还是获取地表形变信息,其精确程度都高度依赖于有效的相位解缠。为了获得高精度的InSAR干涉测量结果,必须实现准确有效的相位解缠,所以有必要对InSAR相位解缠算法进行研究。本文深入研究了相位解缠的原理,在此基础上分析了实际解缠过程中存在的难点。在详细分析枝切法和区域增长法相位解缠的处理流程及优缺点的基础上,提出了一种基于支持向量机(SVM)的相位解缠算法。算法综合考虑像元与相邻像元的相位差、相位导数方差等属性特征,利用支持向量机优异的分类能力对干涉图像元进行准确的分类,对不同区域分别采取Itoh方法和区域增长的方法进行解缠。基于真实和模拟数据分别进行了实验,实验结果表明该方法与传统方法相比能够避免低质量区域解缠失败,高质量区域更准确,具有更好的鲁棒性,可以应用于大量数据的相位解缠。针对最小二乘算法能够有效实现全局解缠,但是存在对误差抑制不够导致整体解缠效果下降的问题,本文提出了一种质量图和残差点相结合的InSAR相位解缠算法。算法以干涉图中残差点的分布为依据,优化质量阈值的确定方法,将干涉相位图划分为高低质量区域,更好的指导加权最小二乘法权重的设置,实现相位解缠的顺利进行。实验结果表明,本文提出的方法减少了干涉图中有效信息的流失,并且指标明确,人工干预少,解缠结果准确有效。本文最后研究了使用网络规划理论进行相位解缠的原理,实现了基于最小网络费用流的相位解缠算法。该算法对干涉相位图建立网络模型,将相位解缠的最小化问题转化为求网络最小费用问题,利用网络规划理论中成熟高效的算法求解。实验结果表明该算法获得了理想的解缠效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 干涉合成孔径雷达技术的发展

- 1.2 INSAR 在遥感测量中的技术优势

- 1.3 INSAR 技术的最新发展

- 1.4 本文的内容及结构安排

- 第2章 INSAR 技术原理

- 2.1 干涉原理

- 2.2 INSAR 干涉测量原理

- 2.3 INSAR 干涉测量数据处理流程

- 第3章 相位解缠原理

- 3.1 引言

- 3.2 相位缠绕与解缠

- 3.3 常用相位解缠算法

- 第4章 基于路径跟踪的相位解缠算法

- 4.1 引言

- 4.2 枝切法

- 4.3 区域生长法

- 4.4 基于支持向量机的相位解缠算法

- 第5章 基于最小范数的相位解缠算法

- 5.1 引言

- 5.2 无加权最小二乘相位解缠算法

- 5.2.1 基于快速傅立叶变换的最小二乘相位解缠算法

- 5.2.2 基于多重网格的最小二乘相位解缠算法

- 5.3 基于多重网格的加权最小二乘相位解缠算法

- 5.4 质量图与残差点相结合的相位解缠算法

- 第6章 基于网络规划的相位解缠算法

- 6.1 引言

- 6.2 网络模型

- 6.3 基于最小网络费用流的相位解缠算法

- 结论

- 一.工作总结

- 二.工作展望

- 参考文献

- 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1b47e694d7bb3402e53e36a1.html