# U型辐射管性能研究与燃烧过程数值模拟

### 论文摘要

辐射管是热镀锌板生产线上重要的加热装置,但是在国内的加热装置中,普遍存在着辐射管表面温度分布不均匀,烟气中NOx排放量过高,辐射管寿命较短等问题,因此对辐射管的性能进行进一步的研究和优化就显的非常重要。本文以U型辐射管为研究对象,按照1:1的几何比例建立了可视化热态试验装置,对辐射管的整体性能进行了研究,依靠可靠、实用的钢制拉杆,可以有效的控制助燃空气的分配比例,取得较好的效果。在热态试验过程中,重点研究了辐射管的阻力特性,辐射管表面温度分布以及NOx的影响因素,并且对三种规格的换热器进行了计算。结果表明:①换热器的阻力损失在辐射管总阻力损失中占到了64%,在辐射管的阻力损失中占据主导地位。②增大二次风量,提高助燃空气预热温度,提高炉膛温度,改变燃烧筒的长度都可以改善辐射管表面温度分布。③拉长火焰长度可以降低辐射管内火焰的最高温度,抑制NOx的生成,同时,空气预热温度,燃烧筒长度的变化也对NOx的生成有一定的影响。④通过对内翅片、外翅片以及内外翅片三种换热器的计算,内外翅片换热器的综合传热系数达到29.3 w/(m2·℃),温度效率达到33.4%。在实验研究的基础上,通过建立燃烧数学模型,对辐射管内的燃烧过程进行了数值模拟,数值模拟研究工作能够正确反映辐射管内的燃烧特征,模拟结果与实验结果基本一致。并重点研究了分级燃烧中一、二次空气比例的变化对燃烧过程的影响,以及对NOx生成的影响。同时对人们关心的辐射管内燃烧状态下的温度场、流场及组分分布进行了模拟研究,丰富了对辐射管燃烧技术的认识和理解。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 燃气辐射管简介

- 1.2.1 燃气辐射管的结构与工作原理

- 1.2.2 燃气辐射管的分类

- 1.3 燃气辐射管的研究现状和存在的问题

- 1.3.1 国内外研究现状

- 1.3.2 存在的问题

- 1.3.3 燃气辐射管的发展方向

- 1.4 问题的提出和本论文研究的内容

- 2 实验研究概况

- 2.1 实验台及其系统介绍

- 2.1.1 辐射管本体

- 2.1.2 保温罩

- 2.1.3 拉杆

- 2.1.4 空气和燃气供给系统

- 2.2 实验测试系统

- 3 辐射管性能实验研究

- 3.1 辐射管点火特性实验研究

- 3.2 烧嘴调节比

- 3.3 煤气孔板的冷态实验

- 3.4 辐射管阻力特性研究

- 3.4.1 鼓风情况下阻力特性分析

- 3.4.2 引射情况下阻力特性分析

- 3.5 引射风压与煤气流量的P-V 关系

- 3.6 辐射管表面温度分布

- 3.6.1 一次、二次进风量对辐射管表面温度的影响

- 3.6.2 空气预热温度对辐射管表面温度的影响

- 3.6.3 炉膛温度对辐射管表面温度的影响

- 3.6.4 烧嘴位置对辐射管表面温度分布的影响

- 3.6.5 不同辐射管表面温度分布的对比

- 3.6.6 与鼓风相比辐射管表面温度分布的差异

- x 排放量的实验研究'>3.7 降低辐射管中NOx排放量的实验研究

- x 的生成机理'>3.7.1 NOx的生成机理

- 3.7.2 分段燃烧对 NOX 的抑制

- x 的影响'>3.7.3 空气预热温度对NOx的影响

- x 的影响'>3.7.4 燃烧筒的长度对NOx的影响

- 3.8 本章总结

- 4 换热器的计算与选取

- 4.1 换热器对辐射管性能的影响

- 4.2 换热器换热性能研究

- 4.2.1 换热器性能的理论计算

- 4.2.2 换热器性能的试验研究

- 4.3 本章总结

- 5 U 型辐射管燃烧过程的数值模拟

- 5.1 燃烧模型

- 5.2 数值模拟概况

- 5.2.1 模型建立和基本假设

- 5.2.2 网格化的完成及数值模拟工况的设计

- 5.3 数值模拟结果及分析

- 5.3.1 助燃空气分级燃烧对辐射管表面温度的影响

- 5.3.2 辐射管内燃料分布

- x的影响'>5.3.3 分级燃烧对NOx的影响

- 5.4 数值模拟结果与实验结果的对比以及误差的分析

- 5.5 数值模拟结论

- 6 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 下一步研究建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].冷轧立式连退炉W型辐射管的结构优化[J]. 装备维修技术 2017(Z1)

- [2].单端辐射管研究进展及发展方向[J]. 工业炉 2017(03)

- [3].宝钢薄壁辐射管开发实践[J]. 宝钢技术 2016(05)

- [4].冷轧连退炉W型辐射管分级修复的探讨[J]. 工业炉 2015(05)

- [5].空镜头[J]. 课堂内外(科学Fans) 2017(07)

- [6].辐射管式连续炉热处理钢板辊印的成因与对策[J]. 热处理技术与装备 2020(05)

- [7].带烟气回流W型辐射管热过程数值模拟[J]. 材料与冶金学报 2018(02)

- [8].基于正交法扁双P型辐射管仿真模拟及结构优化[J]. 工程科学学报 2017(04)

- [9].湘钢热处理炉辐射管燃烧系统故障的分析与处理[J]. 宽厚板 2015(03)

- [10].W型辐射管的燃烧优化以及流固耦合分析方法研究[J]. 内蒙古科技大学学报 2014(01)

- [11].延长立式电热辐射管使用寿命[J]. 电气技术 2014(07)

- [12].W型辐射管高温应力的有限元分析[J]. 内蒙古科技大学学报 2013(03)

- [13].连退炉辐射管长寿技术的研究[J]. 钢铁研究学报 2012(S1)

- [14].W型辐射管损坏原因分析及维护要点[J]. 工业炉 2010(02)

- [15].开式直筒辐射管燃气燃烧器的优化设计[J]. 哈尔滨工业大学学报 2010(05)

- [16].直套管型自身预热式辐射管数值模拟[J]. 工业炉 2009(06)

- [17].连退线退火炉辐射管损坏原因浅析[J]. 设备管理与维修 2019(13)

- [18].双P型辐射管数值模拟及参数优化[J]. 应用能源技术 2018(04)

- [19].W型辐射管的高温变形分析及合理结构探讨[J]. 机械设计与研究 2014(04)

- [20].新型辐射管膨胀节的研发与应用[J]. 河北企业 2013(04)

- [21].退火炉辐射管热交换器缺陷对热镀锌生产的影响及缺陷判断方法[J]. 四川冶金 2008(05)

- [22].连续退火炉W型辐射管破损调研及优化措施[J]. 钢铁 2018(06)

- [23].开式直筒辐射管辐射换热性能的数值计算[J]. 节能技术 2013(06)

- [24].W型辐射管燃烧器热工特性数值研究[J]. 节能 2018(04)

- [25].W型辐射管的铰链数值模拟方法研究[J]. 内蒙古科技大学学报 2013(04)

- [26].西安电炉研究所有限公司专利介绍7——大功率辐射管[J]. 工业加热 2011(01)

- [27].辐射管式热处理炉加热温度的控制及优化[J]. 宽厚板 2010(06)

- [28].开式直筒辐射管在长形炉膛内换热特性的实验研究[J]. 节能技术 2013(05)

- [29].热镀锌退火炉辐射管加热单元故障诊断方法[J]. 梅山科技 2013(04)

- [30].连退炉辐射管时序脉冲燃烧控制方式的应用和分析[J]. 电工钢 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1b4912ac9b40edbe88b04a90.html