# 水库水体叶绿素a光学性质及浓度遥感反演模式研究

### 论文摘要

本研究以杭州地区代表性水库青山水库为研究对象,根据蓝藻水华形成的不同时期及卫星观测时间,通过野外实验观测,获取了水体表观光学参数、固有光学参数以及组分浓度数据；研究了青山水库水体中各组分光学性质的季节差异性变化规律,并对青山水库水体光谱反射率信息变化的原因进行了分析；结合目前水体生物光学理论的成熟模型,以实测高光谱数据和环境一号卫星影像数据为基础,构建了具有较高精度的水体组分浓度遥感反演模型。本研究结果将有益于水库水体中叶绿素a等水色组分浓度的遥感反演模型的发展,使之更好地服务于水环境遥感监测的需要。本文的主要研究内容与结果包括：（1）实地光谱测量与实验室吸收测量研究。实地光谱测量采用NASA海洋光学测量规范推荐的水面之上光谱测量法,分别测量标准板、水面和天空光的辐照度,计算水面之上遥感反射率。实地采集水样带回实验室进行水体组分吸收光谱测量,颗粒物的吸收光谱测量采用定量滤膜技术,黄色物质的吸收系数通过分光光度计测量滤液的光衰减来近似计算,同时测量水体组分浓度。（2）水体组分光学性质季节差异性研究。不同时期测量的水体反射率变化较大,藻类特征较显著。675nm附近叶绿素a的吸收峰和700nm附近叶绿素a的荧光峰在遥感反射率光谱上特征明显,但不同时间测量的遥感反射率值大小不同。由悬浮颗粒物引起的810nm附近的反射峰是水体悬浮无机质存在的重要光谱特征,不同时间测量的810nm反射峰高度基本一致。不同时期测量的水体组分的吸收系数差异较大,其吸收特性表现出明显的季节差异性。颗粒物吸收类型分为两种,一是在蓝绿光波段颗粒物吸收光谱中非色素颗粒物吸收占主导,颗粒物吸收光谱曲线与非色素颗粒物相似,即随着波长的增大其吸收系数而减小,但在红光波段（650-700nm）颗粒物吸收光谱以色素颗粒物吸收占主导,特别是675nm附近具有明显的叶绿素a吸收峰；二是颗粒物吸收光谱中色素颗粒物吸收占主导,颗粒物吸收光谱曲线与色素颗粒物相似,在440nm和675nm具有明显的叶绿素a吸收峰。CDOM吸收光谱随着波长的增加呈指数规律衰减,在长波700nm左右趋向于零,不同时期测量的CDOM吸收光谱的差异主要表现在短波段,但是差异不大。（3）水体组分浓度遥感反演模型研究。分别以实测高光谱数据和环境一号卫星影像数据作为基础,利用实测光谱数据和叶绿素a浓度数据建立分析数据集,通过对光谱数据进行微分、归一化等处理,分析叶绿素a浓度与遥感反射率之间的相关关系,选择相关系数较高的波段作为敏感波段建立统计回归模型。结果表明：基于归一化遥感反射率波段组合比值建立的模型,其拟合精度高于单波段,特别是波段比值R702/R674,其拟合效果最好；基于一阶微分遥感反射率单波段建立的模型,其拟合精度高于波段比值,其中R648的拟合效果最好。同时,以三波长因子模型为理论基础,建立基于实测光谱数据的三波长因子反演模型。根据迭代结果,三波长因子模型反演叶绿素a浓度的三个最优波段λ1、λ2、λ3分别为680nm、697nm和724nm。利用环境一号卫星影像数据,经过几何校正、大气校正等处理,分析叶绿素a浓度、悬浮物浓度与卫星数据遥感反射率之间的相关关系,建立遥感反演模型。结果表明：悬浮物浓度与反射率的相关性较大,而由于采样时间等客观原因,叶绿素a浓度相关性较小,所以最后选择环境卫星数据遥感反射率波段组合（band2/band3）用来建立悬浮物浓度的反演模型,并将模型运用到环境一号卫星遥感影像中进行悬浮物浓度反演,在ArcGIS软件中根据悬浮物浓度进行分级制图。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 图目录

- 表目录

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景与研究意义

- 1.2 国内外研究进展

- 1.2.1 国内外研究现状

- 1.2.2 存在问题分析

- 1.3 本文研究思路与研究内容

- 1.3.1 主要研究思路

- 1.3.2 各章研究内容

- 本章小结

- 第二章 水色遥感的理论基础

- 2.1 水色遥感的原理

- 2.1.1 水体分类

- 2.1.2 水色遥感物理量

- 2.1.3 水体辐射传输过程

- 2.2 水色遥感反演模式

- 2.2.1 经验统计模式

- 2.2.2 理论分析模式

- 2.2.3 半经验半分析模式

- 2.3 水色遥感常用传感器

- 2.3.1 水色卫星传感器

- 2.3.2 其它卫星传感器

- 本章小结

- 第三章 研究区概况与数据采集

- 3.1 研究区概况

- 3.1.1 自然背景特征分析

- 3.1.2 水库周边排污状况

- 3.2 水体光谱测量

- 3.2.1 两种现场水体光谱测量方法

- 3.2.2 光谱仪水面之上测量法

- 3.3 水体吸收系数测量

- 3.3.1 实验室吸收测量基本原理

- 3.3.2 样品制备与测量步骤

- 3.3.3 测量与计算过程中应注意问题

- 3.4 水体组分浓度测量

- 3.4.1 悬浮物浓度测量

- 3.4.2 叶绿素浓度测量

- 本章小结

- 第四章 水体组分光学性质季节差异性分析

- 4.1 研究区水面光谱测量数据分析

- 4.1.1 遥感反射率

- 4.1.2 光谱特征分析

- 4.2 研究区水体组分吸收光谱特性季节差异性分析

- 4.2.1 研究区水体组分吸收系数计算

- 4.2.2 水体总吸收特性季节差异性

- 4.2.3 总颗粒物吸收特性季节差异性

- 4.2.4 色素颗粒物吸收特性季节差异性

- 4.2.5 非色素颗粒物吸收特性季节差异性

- 4.2.6 CDOM吸收特性季节差异性

- 本章小结

- 第五章 水体叶绿素a浓度遥感反演模型

- 5.1 基于实测高光谱数据的叶绿素a浓度反演

- 5.1.1 建立遥感反演数据集

- 5.1.2 叶绿素a浓度遥感反演统计回归模型

- 5.1.3 叶绿素a浓度遥感反演三波长因子模型

- 5.2 基于环境一号卫星数据的水体组分浓度反演

- 5.2.1 卫星影像数据的获取及处理

- 5.2.2 基于环境一号卫星数据的遥感反演模型

- 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 主要结论

- 6.2 展望

- 参考文献（Reference）

- 附录

- 作者简历及在学期间所取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].基于植被覆盖度遥感反演的国情草地三级分类研究[J]. 中国锰业 2020(03)

- [2].有色金属矿区土壤铬污染遥感反演研究[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2020(10)

- [3].海洋遥感反演产品发布平台的设计研究[J]. 电子技术与软件工程 2017(06)

- [4].土壤水分遥感反演研究进展[J]. 林业资源管理 2015(04)

- [5].基于国产卫星影像的尾矿库地理分布监测[J]. 城市地理 2017(12)

- [6].水体叶绿素a浓度遥感反演方法研究进展[J]. 测绘科学 2017(01)

- [7].环境卫星遥感反演在水源地水质应急监测预警中的精度探讨及修正方法研究[J]. 水利规划与设计 2020(03)

- [8].基于分段自适应算法的浅海水深遥感反演融合模型研究[J]. 海洋科学 2020(06)

- [9].利用高分五号卫星遥感反演近地面细颗粒物浓度方法[J]. 上海航天 2019(S2)

- [10].卫星遥感反演降水在中国区域的研究[J]. 江苏科技信息 2018(22)

- [11].探讨遥感反演模型技术在水质参数监测中的具体应用[J]. 地下水 2016(01)

- [12].探讨遥感反演模型技术在水质参数监测中的具体应用[J]. 资源节约与环保 2015(08)

- [13].非线性不适定遥感反演中正则化参数的定量确定[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2008(06)

- [14].基于定量遥感反演与生长模型耦合的水稻产量估测研究[J]. 农业工程学报 2008(07)

- [15].基于半分析方法的黄河口悬浮物浓度遥感反演[J]. 海洋科学 2019(12)

- [16].地表不透水面比例遥感反演研究综述[J]. 国土资源遥感 2019(03)

- [17].基于高光谱数据的珠江口表层水体悬浮泥沙遥感反演模式[J]. 海洋科学 2010(07)

- [18].山地典型生态参量遥感反演建模及其时空表征能力研究[J]. 地球科学进展 2018(02)

- [19].微波遥感反演地表土壤含水量的方法研究[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [20].水质参数的遥感反演和遥感监测[J]. 环境监控与预警 2010(06)

- [21].湖泊藻类水体浮游植物色素遥感反演模型[J]. 红外与毫米波学报 2012(02)

- [22].基于实测光谱的杭州湾悬浮物浓度遥感反演模式[J]. 环境科学 2008(11)

- [23].全球海洋次表层温度异常遥感反演的季节时空变化特征[J]. 遥感学报 2019(05)

- [24].微波遥感反演降水量算法研究进展[J]. 价值工程 2012(05)

- [25].定量遥感反演作物水势的原理及其应用[J]. 生态学杂志 2008(06)

- [26].大气PM_(2.5)遥感制图研究进展[J]. 测绘学报 2019(12)

- [27].浅析遥感反演技术在水质参数监测方面的应用[J]. 黑龙江教育(理论与实践) 2015(01)

- [28].基于实测光谱的烟台四十里湾水体叶绿素a遥感反演[J]. 中国环境监测 2015(04)

- [29].基于蒸散遥感反演的全国地表缺水分区[J]. 水利学报 2009(08)

- [30].图像融合技术在海阳核电工程建设区域表层悬沙浓度遥感反演中的应用[J]. 海洋湖沼通报 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1b5d32e734c2c9691ad94273.html