# 浅谈水库建设对生态环境的影响及解决对策

赣州市水利水电建筑装饰总公司江西省赣州市341000

摘要：通常来说，水库的建设对防洪、灌溉等都能够起到一定的辅助作用，与此同时，也为国家的经济发展有着推动作用。然而，由于一直致力于水库建设，而忽略了一系列的环境效益，部分水库的形成都对河流的生态环境以及流域内的水文地质造成了不同程度的影响，从根本上改变了原河流生态系统的面貌、结构以及功能，严重损坏了水库周边水域甚至整条河流的生态系统稳定。本文通过水库建设对生态环境造成的影响进行总结分析，并结合具体原因提出相应的对策方案，从而减少水库建设对生态环境的严重影响。

关键词：水库建设；生态环境；解决对策

一、水库建设对生态环境的影响

当今社会下，水库的建设占据着我国经济的主导地位，是促进我国经济发展的主要渠道。对于面临的重大水灾以及航运发电方面都有着很大的作用。随着国家对水利水电的重视，尤其是水利方面的水库建设，要想更好地利用水资源，最有效的又快速的办法就是进行水库修建。然而，由于过于重视水库的建设而忽略了对生态环境的保护，尤其是对河流内生物的生存环境、水库周边的格局以及上下游的地形地质等方面造成了很大程度的破坏，导致出现泥沙淤积、生态恶化、河流生物减少等严重的现象。

（一）水库淤积

在水库修建完成后，当水流入到水库附近，由于前方有抵挡力水流的流速将会随之减弱，挟沙能力也相应地降低，会使泥沙颗粒由先粗后细的顺序逐渐向下沉，造成水库上流的泥沙淤积。淤积的形成一定程度上缩减了水库的水容量，长时间的挤压作用下水库的寿命也会比预期年限少很多，同时扩大了淹没的范围降低了防护洪水的能力，而且也会对电站和航运的正常工作产生或多或少的影响。

（二）岸坡的破坏

每当河水渐涨，水位升高时，尤其是每年的夏季雨水过多，为避免附近的庄稼遭受过多的侵害，水库就会进行蓄水的状态，然而水库上岸河流的水位也会相应升高，随之会使岸坡侵水，长时间的侵水状态下岸坡岩体的抗减能力也会逐渐变弱，随着水库开放，水位的突然下降极易发生岸坡坍塌的现象，如此便会增加水库的淤积，如上了解，也会减少水库的水容量，为周围的地质状态造成严重的影响。

（三）水质的恶化

所谓水库的建设主要就是在河流中央拦河筑坝，在提供便利的同时也改变了河流的水动力特性，特别是水质方面带来了严重的影响。主要表现在以下方面：首先，就是对盐度产生的变化。水库的形成必然是大面积的建设，与自然生态下的天然河流相比自然是扩大了水面的面积，同样，也增加了太阳照射的面积。如水库建设在一个长期缺少雨水且干旱的地带，在当地炎热的气候影响下水库中的水便会因面积过大大量的蒸发，导致水体盐度增加。与此同时，水坝河流上游的土地盐渍化也会对地下水的盐度产生影响，而地下水与河流中的水力又是相互交换依存的，因此，也会对河流的水体盐度产生一定的影响。其次，就是温度上的变化。通常情况下，水库中的水由于沉积时间过长，从中流出的水在夏季时会比河流中自然条件下的水水温较低，冬季时候，则一般都会比河流水水温过高一点，而从水库顶端出口放出的水无论冬夏相比于自然条件下的河水温度都会较高一些。最后就是生态物种的变化。水库在蓄水后，水位增高，虽然对人们利用水资源提供了便利条件，但同时也为生态物种带来了一定的影响。比如，附近的土地盐碱化、导致形成了沼泽地带，在此生存的有害微生物以及害虫都能够进行不断的繁衍，成为了人类的灾害。还有水库清理不彻底，也会造成过多的有机质在库底分解挥发，吸收深层水中的氧，产生硫化物，导致水质变坏，影响植物以及水生物的生长环境。

（四）气象的变化

由于水库的形成会储存大量的水，导致水库所处位置的空气水分湿度过大，而当地面的空气温度低至某一程度时便会导致空气中的水汽凝结成细微的水滴并悬浮于半空中，因此，水库周边会经常出现多雾的天气，如若遇到阴雨连绵的天气时，雨水的形态变化就会随之发生一定的变化，因空气湿度过大的缘故，周围气温的变幅就会随之减少。这类气象上的变化都会给当地的物种生存与生态环境造成一定程度的影响。

（五）库区淹没

水库的建设要选择合适的位置，才能有效地对人们利用水资源产生便利与益处。但水库建成以后，部分会随着水位在坝前雍高形成回水。在回水的范围之内，经常会出现耕地、矿藏、名胜古迹等被淹没的现状，甚至很多周边的交通设施以及工业厂矿都需要拆迁，附近的居民与城镇也要随着迁移和迁建，人们原有的生活环境以及工业设备都将被占用，虽在水资源上提供了便利，但对于人们的住所环境却带了一定的麻烦，对周边的生态环境也会造成相应的影响。比如，库区淹没使周围生态环境遭到破坏，除却景观以及人们生存环境的改变，一些动物的栖息地也有可能被损坏，导致鸟类以及哺乳动物的数量减少，甚至很多生物物种生存空间的破坏导致濒临危机或是灭绝。总而言之，如果不重视水库建设中生态环境的保护，将会为人类的生活带来很大的影响。

二、水库建设与生态环境协调发展的对策

水库建设对生态环境产生了一定的影响，要想使二者之间能够互相融合共同发展，就要保证以后的水库建设都要全面考虑对生态环境的影响并对生态环境做好相应的保护措施，具体建议如下：

（一）科学规划是前提

水库建设实质上是一项系统性的工程，且对国家的发展有着很大的影响。因此，在进行水库建设前，一定要对相关的所有因素进行全方面的考虑与核查，切不可单纯的凭借经验进行工程的实施，以免造成与实际情况不符反而引发危害的现象。通过对水利工程的科学合理性规划，在对水库建设的设计上，结合周边生态环境对建设地区的地形地貌特征、工程地质状况、水文地质情况以及自然环境特征等因素进行有效的方案设计，制定可靠安全的实施方案，减少对生态环境的破坏，保证水库建设与生态环境之间的和谐发展。

（二）制定生态友好型的水库运行方案

首先，定制好水库的建设方案，并设定一定的制度，要求相关人员严格执行相关条例。比如，以免在水库修建后发生淤积，就要做好上游封山育林、退耕还林、种草等保持水土流失的工作，从根本上保证水库淤积带来的严重后果，还可以在水库周边以及上游两岸建设一条绿化带，既可以弥补因水库建设损失的绿化面积，也能有效的防止河岸水土的流失，形成一种使浑水排出的最佳运行状态。对于相应的污水处理，也同样从生态环境保护的角度出发，制订一套利于环境健康的污水排出的有效方案，要求相关人员制定排水计划和泄水工作，减少因建设水库造成的污水影响。

（三）加强对水库地区的综合治理工作

在建设水库的过程中，难免会对周围的环境以及水质造成一定的影响，只能尽可能的减小生态环境上的危害。加强对水库地区的综合治理工作，并建立完整的管理体制，利用规章制度强制性的制约对生态环境的破坏。结合当地的实际情况，加强水库周围的潜在环境污染隐患的检测，比如，每当夏季河水渐涨水位增高，很容易对崖岸、陡坡岸等地形造成消落，甚至引起坍塌。因此，在蓄水前就要对库区岸坡的土质以及土体的稳定性进行勘测，并对有隐患的部分采取相应的防护措施，实现水库建设和生态环境的共同发展。

结论：

总而言之，水库的兴起为国家带来了经济上的发展，也为人们在水资源的利用上提供了很大的便捷，虽依旧存在一些不足之处，但只要充分地利用有利条件，在生态环境上认真对待，做好一定的防护措施，在水库建设勘测过程中尽可能的多考虑到每个环节对生态环境的利与弊，减少因个人疏忽造成的一系列环境问题的影响，加强防护与完善的工作，为国家的发经济发展带来更大的利益。

参考文献：

[1]肖林栋,惠军华.水利工程施工对生态环境的影响与对策分析[J].现代经济信息,2016,(6):339.

[2]刘金秀.浅谈武汉水库水生态环境建设[C].//河湖水生态水环境专题论坛论文集.2011:1-6.

[3]李欣欣.水库管理与生态环境保护存在的问题及对策[J].江西建材,2017,(8):116,118.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1b6215f261599d0661dc467d.html