# 微型桩加固堆积层膨胀土滑坡模型试验研究

### 论文摘要

一直以来人们尝试用多种手段对滑坡工程进行防治,其中绝大多数是利用传统的抗滑桩、混凝土框架梁、挡土墙等方式。随着灾害防治技术的发展,微型桩以其经济性和良好的加固效果,越来越多的在浅层堆积层滑坡治理中应用。“5.12”地震以后,陕南地区特殊的堆积层膨胀土滑坡防治引起了工程界和学术界的关注。在灾害治理中,微型桩加固堆积层膨胀土滑坡得到了较多应用并取得了良好的效果和经济效益。当前诸多学者对堆积层滑坡及其微型桩加固机理进行研究取得了一些成就,推动了微型桩技术的发展,但对微型桩加固膨胀土堆积层滑坡机理研究文献甚少,尚未形成一套成熟的加固技术规范,制约了微型桩技术的推广和应用,所以对微型桩加固堆积层膨胀土滑坡机理研究并提出相应的设计原则和设计体系有着重要的理论和实践意义。模型试验是研究微型桩和加固技术的一条重要途径。试验以相似理论为基础,在一个1200mm×1200mm×1000mm的框架中进行。利用从陕南地区勉县毛家沟村实际工程中采集的膨胀土为模型材料制作滑体,进行了模型试验。通过自制的喷淋装置和烘干装置模拟自然界的降雨和蒸发,并对坡顶进行均布加载。试验过程中以桩间距、桩排距、锚固深度、连系梁等为变量,以不同的研究目的分6组进行。通过预先埋设的土压力盒、应变片和位移传感器进行实时量测,得到20000多组不同工况、不同位置、不同时间阶段的数据。对试验数据处理分析后得到以下主要结论：桩间距以（8～10）d（d为桩径）为宜；排间距以（5-10）d为宜；锚固深度D以L/3≤D≤2L/5（L为桩长）为宜；最佳土拱效应时,桩间距为（8-10）d。本文通过模型试验对微型桩进行了一系列的研究,分析了微型桩加固堆积层膨胀土机理并提出了若干微型桩设计原则,对微型桩加固膨胀土堆积层滑坡研究和技术应用方面发挥了重要的推动作用。由于论文工作时间和技术手段的限制,在材料相似性和传感器使用和数据采集上仍存在着不足和缺陷,未来的研究工作中应加以改进。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 微型桩应用发展史

- 1.3 滑坡模型试验的发展

- 1.3.1 国内外滑坡模型试验的发展史

- 1.3.2 框架模型试验的发展现状

- 1.3.3 微型桩加固试验研究现状

- 1.4 选题依据及意义

- 1.4.1 论文研究目标

- 1.4.2 技术路线

- 2 微型桩加固堆积层膨胀土滑坡理论研究

- 2.1 膨胀土滑坡特性

- 2.1.1 膨胀土划分

- 2.1.2 膨胀土的特性指标

- 2.1.3 堆积层膨胀土滑坡特性

- 2.2 微型桩加固理论

- 2.2.1 微型桩特点

- 2.2.2 微型桩桩身受力计算

- 2.2.3 微型桩桩顶连系梁加固作用

- 2.2.4 微型桩组合结构计算

- 3 微型桩加固膨胀土滑坡物理模型试验

- 3.1 物理模型试验的基本原理

- 3.1.1 相似原理

- 3.1.2 相似比的确定

- 3.2 试验设计及控制

- 3.2.1 模型框架制作

- 3.2.2 微型桩模型制作

- 3.2.3 连系梁模型制作

- 3.2.4 降雨强度控制

- 3.2.5 蒸发强度控制

- 3.3 传感器及数据采集装置

- 3.3.1 土压力传感器

- 3.3.2 位移传感器

- 3.3.3 应变传感器

- 3.3.4 数据采集仪

- 3.3.5 测试系统

- 3.4 模型试验设计

- 3.4.1 试验工况及目的

- 3.4.2 传感器布置

- 3.4.3 试验步骤

- 4 试验结果与分析

- 4.1 桩身位移及受力特点

- 4.1.1 测点位移变化规律

- 4.1.2 测点土压力变化规律

- 4.2 微型桩桩身弯矩分布规律

- 4.3 桩间距影响分析

- 4.4 锚固深度影响分析

- 4.5 排间距影响分析

- 4.6 土拱效应分析

- 4.7 联系梁机理分析

- 5 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望及建议

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].滑坡推力分布对灌注微型桩受力规律的影响分析[J]. 水利科技与经济 2019(11)

- [2].碎石注浆微型桩施工方法探讨[J]. 建材技术与应用 2017(06)

- [3].浅谈注浆微型桩及其复合地基[J]. 黑龙江科技信息 2013(36)

- [4].微型桩(迷你桩)用于限高操作空间的地基处理方法应用实例[J]. 广东建材 2017(03)

- [5].注浆微型桩加固边坡计算方法探讨[J]. 工程建设与设计 2015(01)

- [6].微型桩的构造及施工工艺[J]. 中华建设 2011(07)

- [7].滑坡微型桩设置方法及设计[J]. 内蒙古公路与运输 2018(01)

- [8].微型桩组合结构模型抗滑机制试验研究[J]. 岩土力学 2013(12)

- [9].注浆微型桩受弯能力试验研究与工程应用[J]. 路基工程 2014(01)

- [10].框架微型桩结构抗滑特性的模型试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2010(S1)

- [11].研究硬岩地质机械成孔微型桩技术及应用[J]. 西部探矿工程 2020(02)

- [12].微型桩加固土质边坡的加速度响应及其频谱特性研究[J]. 铁道学报 2020(03)

- [13].多排微型桩边坡加固的效果分析[J]. 铁道建筑 2019(05)

- [14].微型桩地震动力特性数值模拟研究[J]. 铁道标准设计 2018(01)

- [15].单排微型桩的稳定性计算与受力性能数值模拟[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2018(03)

- [16].微型桩大型振动台试验-坡体及桩动力特性研究[J]. 铁道工程学报 2017(09)

- [17].滑坡防治独立微型桩性状的大型物理模型试验研究[J]. 水文地质工程地质 2012(04)

- [18].一种微型桩组合抗滑结构内力分析方法[J]. 岩土力学 2010(08)

- [19].输电铁塔微型桩基础中桩-土共同作用研究[J]. 吉林电力 2013(01)

- [20].不同地层和滑坡推力分布对微型桩受力影响分析[J]. 铁道科学与工程学报 2020(03)

- [21].高边坡坡率对微型桩支护效果的影响[J]. 河南科学 2018(08)

- [22].输电线路微型桩模型设计及多通道加载实验方法[J]. 江苏电机工程 2016(01)

- [23].微型桩—锚索系统设计及最优锚固力确定研究[J]. 山西建筑 2014(16)

- [24].注浆式微型桩在地基加固中的应用[J]. 山西建筑 2010(23)

- [25].采用微型桩进行旧堤加固的设计方法初探[J]. 广东水利水电 2008(01)

- [26].软土地基中塔杆微型桩基础施工工艺[J]. 中国住宅设施 2018(12)

- [27].微型桩在建筑物基础加固中的应用[J]. 建筑技术开发 2019(05)

- [28].临水路堤微型桩—承台—挡墙结构受力与变形特性数值分析[J]. 公路与汽运 2019(03)

- [29].微型桩材料对桩—土动力相互作用的影响分析[J]. 福建工程学院学报 2017(06)

- [30].三排微型桩加固碎石土滑坡物理模型试验研究[J]. 水文地质工程地质 2018(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1b6cae16131ff5d4a1c29cf4.html