# PDP荧光粉光谱分析技术与应用研究

论文题目: PDP荧光粉光谱分析技术与应用研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 光学

作者: 冯志庆

导师: 李福田,王淑荣

关键词: 荧光粉,光谱,色坐标,光谱仪

文献来源: 中国科学院研究生院（长春光学精密机械与物理研究所）

发表年度: 2005

论文摘要: PDP 产业的发展使PDP 荧光粉研究成为发光材料研究的热点,准确可靠的光谱特性分析数据是荧光材料研究的基础。分析了国内外PDP 荧光粉光谱分析系统的基本结构,设计了以30W 氘灯为激发光源的真空紫外激发/发射光谱分析系统。在国内首次比较系统地开展了真空紫外激发条件下的PDP 荧光粉发射光谱,激发光谱,相对光谱亮度等参数的光谱分析技术研究。设计了基于光电倍增管和光电二极管阵列两种接收方式的荧光光谱仪;对目前较为普遍的C-T 正交形光栅光谱结构做了详细分析。解决了弱光激发下微弱荧光光谱信号测量技术,自行研制了结构新颖的静电计放大器。对静电计放大器的噪声性能做了细致的分析,确定了输入电流噪声为放大器噪声的决定因素。设计了基于CPLD 结构的光电二极管阵列驱动器,提出了帧内增益定制的驱动设计方案。研究了PDP 荧光粉光谱分析技术中的辐射标定方法和数据处理方法。对影响色坐标的各项因素进行了误差分析,分析了标准传递带来的系统误差和基线扣除方法,分析了随机噪声带来的重复性误差。并提出了二次曲线拟合的误差校正方法。获得了和国际报道一致PDP 荧光粉紫外-真空紫外激发光谱。对长光所激发态重点实验室863 计划“新型PDP 用荧光粉研究”课题的荧光粉光谱特性做了大量测试。和国际已有报道比对表明,本文的研究取得了较为满意的结果。

论文目录:

摘要

英文摘要

图表索引

第一章 绪论

1.1 PDP 和 LCD 的比较

1.2 彩色 PDP 的基本工作原理

1.3 PDP 荧光粉

1.4 PDP 粉体的相关参数

1.4.1 发射光谱

1.4.2 激发光谱

1.4.3 相对亮度

1.5 PDP 荧光粉参量的测试方法

1.6 测试设备的基本结构

1.7 测试设备的国内外现状

第二章 系统总体结构的研究

2.1 光栅光谱仪基础

2.1.1 光栅的衍射方程

2.1.2 光栅特性

2.1.3 闪耀光栅

2.1.4 凹面衍射光栅

2.2 激发光源

2.2.1 氙灯

2.2.2 汞氙灯

2.2.3 空心阴极光源

2.2.4 氘灯

2.3 PDP 参数测量系统的基本光机结构

2.3.1 真空紫外单色仪

2.3.2 荧光光谱仪

2.3.3 光栅扫描机构

2.3.4 样品室

2.3.5 C-T 正交平场光谱仪入缝宽度和谱线宽度的几何对应关系

第三章 PDP 测试装置电子学系统研究

3.1 测试系统的电子学组成

3.1.1 步进电机驱动器

3.1.2 探测器单元

3.1.3 定位控制单元

3.1.4 数控单元

3.1.5 静电计放大器设计

3.1.5.1 静电计放大器基本电路

3.1.5.2 程控增益静电计放大器设计

3.1.5.3 电路的测量误差分析

3.1.5.4 静电计的交流特性和噪声评价

3.1.6 系统总体噪声

第四章 平焦场多色仪的电子学系统

4.1 探测器的选型

4.2 探测器驱动电路设计

4.3 关于 CCD 信噪比的探讨

4.4 平场光谱仪的总体噪声

第五章 PDP 参数测量方法与数据处理

5.1 主机软件功能组成

5.2 波长定标

5.2.1 波长定标方法描述

5.2.2 定标过程

5.2.3 波长定标的误差分析

5.3 辐射定标

5.3.1 标准传递

5.3.2 仪器的辐射标定

5.4 发射谱的测量

5.4.1 发射光谱测量过程

5.4.2 发射光谱辐射修正与色坐标计算

5.5 相对亮度测量

5.5.1 亮度测量存在的问题及改进

5.6 激发光谱测量

第六章 实验与误差分析

6.1 色品坐标误差

6.1.1 发射光谱测量误差对色坐标误差影响

6.1.2 定标光源的数据误差对色坐标计算的影响

6.2 激发光谱的测量实验

6.3 本章小结

第七章 总结与展望

参考文献

作者简历

发表论文

致谢

发布时间: 2006-03-14

参考文献

- [1].几种典型稀土氧化物荧光粉的制备及其紫外—真空紫外光致发光性能研究[D]. 李叶洲.兰州大学2011

相关论文

- [1].纳米稀土钒酸盐、磷酸盐发光材料的合成及性质研究[D]. 张洪武.中国科学院研究生院（大连化学物理研究所）2005

- [2].LEDs（发光二极管）光转换材料的合成与性能[D]. 李颖毅.南昌大学2006

- [3].红色稀土硼酸盐荧光粉的合成及其发光性能的研究[D]. 何玲.兰州大学2007

- [4].BaMgAl10O17：Eu～（2+）荧光粉的合成及热稳定性研究[D]. 张占辉.兰州大学2007

- [5].彩色显像管用蓝色荧光粉制造技术的研究和应用[D]. 李新家.西北大学2008

- [6].白光LED用荧光粉的合成与光谱性能研究[D]. 孔丽.吉林大学2008

- [7].稀土掺杂钒酸盐、铝酸盐纳米荧光粉的制备和发光性能的研究[D]. 阿木日沙那.吉林大学2008

- [8].熔盐法制备Y2O3：Eu3+及YAG：Ce3+荧光粉新工艺研究[D]. 黄燕.中南大学2007

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1b7e8a815a0d2cdc735ca131.html